## Slide 1: Лекція 4
Тема 2: Ескізне моделювання технологічних процесів (частина 2)

## Slide 2
План
1. Визначення і оптимізація організаційних режимів процесу.
2. Вибір і оптимізація засобів виробництва, потреби та розмірів виробничих площ, об'ємів та характеру виробництва.

## Slide 3
Література:
1. Відомчі норми технологічного проектування. Вівчарські і козівничі підприємства. ВНТП-АПК-03.05. Київ. Міністерство аграрної політики України. 2005. 87 с.
2. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства з переробки молока. ВНТП-АПК-24.06. Київ. Міністерство сільського господарства і продовольства України, 2006. 105 с.
3. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів та переробки продуктів продуктів забою. ВНТП-АПК-23.06. Київ. Міністерство сільського господарства і продовольства України, 2006. 154 с.
4. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства птахівництва. ВНТП-АПК-04.05. Київ. Міністерство аграрної політики України, 2005. 90 с.
5. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП-АПК-02.05. Київ. Міністерство аграрної політики України, 2005. 98 с.

## Slide 4
6. Відомчі норми технологічного проектування. Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП-АПК-01.05. К.: Міністерство аграрної політики України, 2005. 111 с.
7. Лихач В.Я., Лихач А.В., Шебанін В.О. Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва. Миколаїв. МНАУ. 2015. 365 с.
8. Коротков В.А. Желізняк І.М. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання технологічних процесів в тваринництві". Полтава. 2014. 185 с.
9. Шалімов М.О. Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Одеса. ОДАУ. 2020. 181 с.

## Slide 5
1. Визначення і оптимізація організаційних режимів процесу.
Організаційні режими технологічних процесів у тваринництві, як і в промисловому виробництві, характеризуються трьома основними параметрами:
- виробничим циклом,
- ритмом процесу,
- фронтом робіт.
Визначення організаційних режимів процесу зводиться до з'ясування кількісних характеристик зазначених параметрів і їхньому сполученню для заданого обсягу виробництва і виду виробленої продукції.
При встановленні тривалості виробничого циклу процесу, що характеризується часом, необхідним для здійснення заданого обсягу робіт, що забезпечує одержання готової продукції потрібної якості, базуються на показниках таких трьох елементів технологічної схеми процесу, як система відтворення, виробнича експлуатація тварин і системи первинної переробки і збереження готової продукції.
Виходячи з тривалості виробничого циклу і біологічних особливостей сільськогосподарських тварин планується кратність повторення циклів або його оборотів протягом одного року, так називана циклічність усього виробництва.

## Slide 6
Уточнюючими елементами в даних розрахунках є такі показники:
обсяг виробництва,
тривалість виробничого циклу процесу, продуктивність транспортних засобів для перевезення готової продукції,
відстань транспортування,
зооветеринарні вимоги до концентрації відтворюючого поголів'я тварин.
Функція виробничого циклу процесу. Значення такту процесу визначається з вираження:
де Т – такт процесу, у днях; d – тривалість виробничого циклу, у днях;: с – циклічність процесу; r – ритм процесу, в одиницях виміру готової продукції; Р- річна виробнича програма, в одиницях виміру готової продукції.

## Slide 7
При розрахунку фронту робіт звичайно виходять з показників виробничої програми підприємства і циклічності процесу, продуктивності тварин і чисельності їхній у виробничій групі.
Фронт робіт обчислюється по формулі:

## Slide 8
2. Вибір і оптимізація засобів виробництва, потреби та розмірів виробничих площ, об'ємів та характеру виробництва.
Наступним етапом після вибору способу виробництва у відповідності з заданим обсягом є:
вибір засобів виробництва,
ухвалення рішення про механізацію,
- електрифікацію
- автоматизацію окремих операцій,
- технологічної лінії
- всього процесу в комплексі.
Із сорока намічених основних циклічних і щоденних операцій у виробництві різних видів тваринницької продукції менше однієї четвертої їхньої частини удосконалене і механізовано й у десять разів менше автоматизоване.

## Slide 9
При проектуванні виробничих площ для спорудження окремих цехів або цілих тваринницьких комплексів виходять з того що цех виробництва продуктів тваринництва повинний являти собою кліматичну камеру.
У ній обладнаються пристрої для годівлі, видалення відходів і пристосування для відпочинку тварин (активного чи пасивного). Камера забезпечується тільки необхідною кількістю тепла і світла, повітря і водяної пари, води і їжі й інших елементів, що забезпечують одержання продуктів необхідної якості і кількості.
Нарешті, це приміщення повинне бути тільки певних геометричних фірм із відповідною колірною гамою поверхонь.
Якщо дотепер мало відомі вимоги організму тварини до температури навколишнього середовища сполученням температури і відносної вологості цього середовища при визначеному атмосферному тиску, тривалості і силі світла, не говорячи про його якість, якщо дуже мало відомі вимоги до бактеріального складу повітря, припустимій його видовій і кількісній характеристиці, то майже нічого не відомо про вимоги до пилового складу повітря, колірній гамі навколишніх поверхонь, швидкості руху повітря.