## Slide 1: Тема 5: Моделювання технологічних процесів переробки продукції тваринництва (частина 2)
Лекція 8

## Slide 2
План
Основна документація технологічних процесів.
2. Розробка технологічної документації по процесу та вимоги до її оформлення.

## Slide 3
Література:
1. Бусенко О.Т., Скоцик В.Є., Маценко М.І., Броварський В.Д., Угнівенко А.М., Столюк В.Д., Коропець Л.А. Технологія виробництва продукції тваринництва. Підручник. Агроосвіта. Київ. 2013. 493 с.
2. Відомчі норми технологічного проектування. Вівчарські і козівничі підприємства. ВНТП-АПК-03.05. Київ. Міністерство аграрної політики України. 2005. 87 с.
3. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства з переробки молока. ВНТП-АПК-24.06. Київ. Міністерство сільського господарства і продовольства України, 2006. 105 с.
4. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів та переробки продуктів продуктів забою. ВНТП-АПК-23.06. Київ. Міністерство сільського господарства і продовольства України, 2006. 154 с.
5. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства птахівництва. ВНТП-АПК-04.05. Київ. Міністерство аграрної політики України, 2005. 90 с.
6. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП-АПК-02.05. Київ. Міністерство аграрної політики України, 2005. 98 с.
7. Відомчі норми технологічного проектування. Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП-АПК-01.05. К.: Міністерство аграрної політики України, 2005. 111 с.
8. Лихач В.Я., Лихач А.В., Шебанін В.О. Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва. Миколаїв. МНАУ. 2015. 365 с.
9. Коротков В.А. Желізняк І.М. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання технологічних процесів в тваринництві". Полтава. 2014. 185 с.
10. Шалімов М.О. Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Одеса. ОДАУ. 2020. 181 с.

## Slide 4
Основними документами технологічного процесу, що відбивають його повний зміст у статиці і динаміку, на підставі яких можна налагодити процес, керувати їм і аналізувати його, є операційні і технологічні карти, а також графіки узгодження операцій у процесі і в часі.
У виробництві продуктів тваринництва технологічна документація для налагодження поопераційного процесу включає:
операційні карти;
карти циклічних операцій технологічного процесу;
карти щоденних операцій технологічного процесу;
маршрутні карти технологічного процесу;
графіки узгодження щоденних операцій (по цехах виробництва); графіки узгодження циклічних операцій;
графіки наявності і завантаження устаткування й енергетичних засобів;
графіки наявності і завантаження трудових ресурсів; технологічні карти процесу.

## Slide 5
В операційній карті технолог зобов'язаний:
визначити зоотехнічні і ветеринарні вимоги до виконання операції;
указати саму раціональну послідовність усіх підготовчих, основних і заключних дій і порядок роботи оператора;
дати схему установки предмета праці і засобів чи механізації устаткування під час здійснення даної операції;
привести динамічну схему предмета праці і засобів чи механізації устаткування під час здійснення даної операції;
дати перелік машин, верстатів, устаткування й енергетичних засобів при виконанні операції з указівкою їхній технічний характеристики;
визначити зооветеринарні режими і режими роботи машин, верстатів, устаткування й енергетичних засобів при виконанні операції;
становити норму часу на виконання операції;
указати, скільки чоловік повинне виконувати операцію по розуміннях технологічного характеру;
обумовити спеціальність виконуючого операцію і його кваліфікацію.

## Slide 6
У поопераційних і маршрутних картах технологічного процесу: дати загальну картину – технологічну схему процесу по основних операціях, розмістивши їх у строгій технологічній послідовності.
У графіках технологічного процесу – оптимізувати тимчасові характеристики операцій, трудомісткості й енергоємності операцій, погодивши їх у процесі і в часі чи доби виробничих циклів.
У технологічних картах процесу – дати загальну картину технологічного процесу, його тимчасових, трудових і енергетичних характеристик, для чого зробити розрахунок потреби машин, устаткування, тимчасових і трудових витрат відповідно до обсягів виробництва для з'ясування чи потреби завантаження машин, устаткування і трудових ресурсів протягом дня, виробничого чи циклу цілого року.
У графіках Ганта – скласти тимчасові графіки контролю тих операцій, виконання яких визначає нормальний плин усього процесу й обов'язкове виконання виробничої програми.
Зміст технологічної документації повинний бути затверджено і мати відповідний штамп із указівкою номера документа, його різновиду, зі скількох аркушів він складається, дати його складання, ким складений і затверджений, дати твердження.

## Slide 7
Для ув'язування операцій у процесі і в часі, оптимізації і їхньому удосконалюваннях складаються звичайні чи сіткові графіки технологічного процесу.
Для оптимізації кількості машин і устаткування складаються окремі графіки їхнього завантаження по марках машин.
Для оптимізації використання трудових ресурсів виробництва будується окремий графік їхньої наявності і завантаження, аналізуються можливості кожного оператора по спеціалізації, і для скорочення затрат праці деякі операції сполучають.
Технологічна карта процесу, на відміну від усіх попередніх карт, поєднуючи всі основні операції після їхньої оптимізації, відбиває обсяг виробництва.
У результаті розробки технологічних карт стає можливим визначення загальної потреби машин, устаткування й енергетичних засобів, а також витрат часу і праці на виробництво всього обсягу продукції на день, протягом одного виробничого чи циклу цілого року.
Описана документація повинна бути обов'язковим додатком до проекту процесу для будь-якого тваринницького підприємства.

## Slide 8
Дякую за увагу