## Slide 1
План:
Загальні відомості та класифікація реле автоматики;
Електромагнітні реле;
Фотоелектричні реле;
Пневматичні та гідравлічні реле;
Електромагнітні крокові шукачі.
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р.Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р.Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.

## Slide 2
Загальні відомості та класифікація реле автоматики
У сільськогосподарській автоматиці широкого застосування набу-ли електричні і механічні реле.
Реле це пристрій, у якому при плавній зміні вхідної величини і досяг-ненні нею певного значення, вихідна величина змінюється стрибко-подібно.
Реле класифікують за такими ознаками:
за родом фізичних величин, на які реле реагує: електричні, механічні, магнітні, теплові, хімічні, акустичні, та ін..;
параметру від якого вони спрацьовують: струмові, напруги, потужності, часу та ін..;
за призначенням: захисту, керування, зв’язку, автоматики та ін.
Електричні реле реагують на напругу, струм, потужність, поляр-ність, фазу, частоту, тривалість імпульсу, а механічні - на тиск, пере-міщення, швидкість, обертовий момент, рівень контрольованого сере-довища, температуру і т.п.
У будові таких реле можна виділити три основних функціональних елементи:

## Slide 3
Загальні відомості та класифікація реле автоматики
Сприймаючий елемент безпосередньо реагує па зовнішній контро-льований параметр і перетворює його у фізичну величину, необхідну для подальшої роботи реле (у контактних реле, як правило, у механічну си-лу). Отже, сприймаючий елемент є рушійним органом, що в електрич-них реле може бути виконаний на:
Електромагнітному;
Індукційному;
Електродинамічному;
Магнітоелектричному;
Резонансному;
інших принципах.
Виконавчий елемент (у контактних реле - контактна система), приймає команду від проміжного, впливає на кероване коло, змінюючи його параметри.
При цьому розрізняють:
Проміжний елемент (у контактних реле - пружина), одержавши від сприймаючого елемента перетворений сигнал, порівнює його з заданим і у випадку відхилення від нього формує команду на спрацьовування реле, тобто передає дію виконавчому елементу.
- реле прямої дії, коли виконавчий елемент безпосередньо діє на контрольоване коло;
- реле непрямої дії, коли виконавчий елемент діє на контрольоване коло через інші апарати.

## Slide 4
Загальні відомості та класифікація реле автоматики
Основною характеристикою реле є статична характеристика – за-лежність вихідної величини у від вхідної х, для більшості реле вона має гістерезисну петлю.
Характеристика властива двох-позиційним нейтральним реле, що не реагують на знак вхідного сигналу. При зміні вхідного сигналу від 0 до х2 реле не змінює свого стану. Вихідний сигнал у стрибкоподібно змінюється від уmin до уmax при досягненні вхідним сигналом порогового значення х2 і за-лишається незмінним, тобто у = уmax = const при подальшому збіль-шенні х. При зменшенні х від значення х>х2 до х = х1 у не змінюється, тобто у = уmax і при досягненні вхідним сигна-лом значення х1 вихідна величина стрибкоподібно зміниться від уmax до уmin.
Двохпозиційне нейтральне реле

## Slide 5
Загальні відомості та класифікація реле автоматики
Пристрої такою характеристикою відріз-няються інвертуванням сигналу. Якщо вхі-дний сигнал х = 0, то вихідний сигнал у = уmax, якщо х=х2, то у = 0 чи має мінімальне значення у = уmin.
Характеристика двохпозиційних релейних пристроїв із двома стійкими станами. При знятті вхідного сигналу х = 0 реле залишиться в стані, що знаходилося до цього. Зміна знака вхідного сигналу змінює знак вихідного сигналу.
Двохпозиційне нейтральне реле з інвертуванням сигналу
Двохпозиційне реле з двома стійкими станами

## Slide 6
Загальні відомості та класифікація реле автоматики
Характеристика трьохпозиційного ре-лейного елемента із зоною нечутли-вості і з неоднозначною залежністю сигналу на виході від вхідного.
Характеристика трьохпозиційного релейного елемента із зоною нечутливості.

## Slide 7
Загальні відомості та класифікація реле автоматики
До основних параметрів, що характеризують роботу реле, відносяться:
Параметр спрацювання - мінімальне значення вхідного сигналу, при якому реле діє (спрацьовує). Цей параметр характеризує чутливість реле. Наприклад, у струмових реле параметр спрацювання складає від десятків мікроамперів до десятків амперів.
Параметр відпускання - максимальне значення вхідного сигналу, при якому реле повертається у вихідне положення.
Коефіцієнт повернення являє собою відношення параметрів відпус-кання і спрацьовування. В електричних реле він завжди менше одиниці (від 0,4 в електромагнітних до 0,99 в електронних).
Робочий параметр - найбільше значення вхідної величини, при якому реле тривалий час знаходиться у включеному стані і працює нормально (сприймаючий елемент не перегрівається).
Коефіцієнт запасу при спрацюванні (він завжди більший одиниці) - це відношення робочого параметра до параметра спрацювання:

## Slide 8
Загальні відомості та класифікація реле автоматики
Коефіцієнт запасу при відпусканні (поверненні) (він завжди менший одиниці) - це відношення параметра відпускання до робочого параметра:
Час спрацювання tСПР - період від моменту надходження сигналу на сприймаю-чий елемент до моменту появи сигналу в керованому колі.
Залежно від значення часу спрацювання розрізняють реле:
без інерційні (tСПР < 0,001 с);
швидкодіючі (tСПР < 0,05 с);
нормальні (tСПР = 0,05...0,25 с);
сповільненого дії (tСПР = 0,25...1,0 с);
витримки часу (tСПР >1,0 с).
Час відпускання tВП - період від моменту зняття сигналу, що діє на сприйма-ючий елемент до моменту припинення дії виконавчого елемента на кероване коло.
Залежно від значення часу відпускання реле поділяють на ті ж категорії що і за часом спрацювання.
Термін служби - допустиме число спрацювань реле (для різних реле число спрацьовувань може складати від декількох тисяч до декількох десятків мільйонів).

## Slide 9
Електромагнітні реле
Електромагнітне реле - типовий і найбільш розповсюджений вид електричних реле.
Електромагнітне реле клапанного типу міс-тить скобу 1, осердя 2, полюсний наконечник 3, якір 4 і котушку 5. Якір і осердя виготовлені з магнітом’якого матеріалу. Коли по обмотці реле протікає струм, якір притягається до осердя, повертається відносно призми 6 і діє на замикання контактів 7. При зникненні стру-му якір і контакти повертаються у вихідне по-ложення зусиллям пружини 8. Наконечник 3 зроблений з немагнітного матеріалу (латунь чи мідь), щоб під впливом залишкового магнітно-го потоку якір після відключення струму не залишався притягнутим до осердя.
Електромагнітні реле можуть бути постійного і змінного струму промислової і високої частоти.
Реле постійного струму поділяються на нейтральні і поляризовані.
У нейтральних реле сприймаючий орган однаково реагує на постійний струм незалежно від його полярності, а в поляризованих полярність сиг-налу впливає на напрямок зусилля, що діє на якір.

## Slide 10
Електромагнітні реле

## Slide 11
Електромагнітні реле
Принцип дії поляризованих реле. Якщо струму в робочій обмотці нема, то якір 1 знаходиться в нейтральному поло-женні, тому що магнітні потоки Ф1 і Ф2, створювані постійними магнітами, рівні і протилежні. Контактна група 3 буде знахо-дитися в розімкнутому стані. При подачі в робочу обмотку струму тієї чи іншої по-лярності виникає потік Ф3, що накладаєть-ся на потоки Ф1 і Ф2 (з одним сумується, а від іншого віднімається). Рівновага пору-шується, якір 1 притягається до магніту 4 чи 5 і, повертаючись на осі 2, замикає ліву чи праву пару контактів 3. Для створення потоків Ф1 і Ф2 можуть бути використані електромагніти.
Конструктивна сема поляризованих реле

## Slide 12
ПОЛЯРИЗОВАНІ РЕЛЕ

## Slide 13
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ РЕЛЕ ЗМІННОГО СТРУМУ
В електромагнітних реле змінного
струму осердя набирається з листової тран-
сформаторної сталі з метою зменшення
втрат на вихрові струми. Для усунення віб-
рації контактів, що викликається періодич-
ною зміною значення і напрямку синусої-
дального струму, а отже, і зусилля, створю-
ваного його магнітним полем, на торець
електромагніта насаджується мідний корот-
ко замкнутий виток. Магнітний потік Ф поді-
ляється на два складових потоки Ф1 і Ф2. По-
тік Ф1 наводить у коротко замкнутому витку
струм, магнітний потік ФК якого сумується з
потоком Ф1 і віднімається від потоку Ф2. У
результаті виходять потоки Ф1 і Ф2, зсунуті
один відносно іншого на деякий кут. Кожний з потоків створює тягове зусилля, а їхнє результуюче зусилля буде мати тим менше пульсацій, чим більший кут взаєм-ного зсуву потоків Ф1 і Ф2.

## Slide 14
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ РЕЛЕ ЗМІННОГО СТРУМУ

## Slide 15
Струм, що протікає по котушці, при подачі сигналу на вхід реле, створює маг-нітний потік, що замикається усередині котушки по пластинках, що намагнічують-ся і здобувають протилежну полярність. Між пластинками виникають сили притя-гання, вони замикаються, і на виході з'являється сигнал. При знятті вхідного сиг-налу пластини повертаються у вихідне положення.
Реле з магнітокерованими контактами
Реле з магнітокерованими контактами, називані також герконами (гермети-зовані контакти), являють собою скляну ампулу, з якої викачане повітря – вакуумні геркони, чи заповнену інертним газом (азотом, аргоном) – газонаповнені геркони. В ампулу упаяні тонкі пружні феромагнітні пластинки (електроди), що виконують одночасно роль контактів, пружних елементів і частини магнітопровода. На пласти-ни герконів наносять покриття з добре провідних матеріалів (срібла, золота, родію).

## Slide 16
Реле з магнітокерованими контактами
Випускаються різні типи реле з герконами: РЭС42 - з одним контактом КЭМ-2; РЭС43 - із двома контактами КЭМ-2; РЭС44 - із трьома контактами КЭМ-2 і ін.
Промисловість випускає ряд типів герконів (КЭМ-1, КЭМ-2, КЭМ-3, МК4, МКВ, МКП, МУП, МКО ін.) з розмірами ампули: довжиною 20...50 мм і діаметром кілька міліметрів. Сила, що намагнічує, коливається від 25 А (для МКО) до 250 А - (для МКП), час спрацювання 50...2500 мкс, струм, що комутується до 1,0 А і більше при напрузі до 50...60 В, число спрацювань 106...109, опір контактного переходу 0,05...0,2 Ом.

## Slide 17
Фотоелектричні реле
Фотореле служить для автоматичного керування освітленням.
До складу фотореле входять такі елементи: блок живлення, фоторезистор СФК-2, стру-мовий ключ та виконавче електромагнітне реле KV. Блок живлення складається з діодного моста V1 – V4, стабілітрона V5, конденсатора С1, що служить для обмеження струму в ко-лі живлення, резисторів R2 та R1, що служать для обмеження струму в колі стабілітрона V5, в момент вмикання фотореле та розряджання конденсатора С1 при вимкненні. Струмо-вий ключ побудований на транзисторах VТ1 та VТ2, резисторах R3 - R8 та тиристорі V5. Для включення фотореле служить тумблер SA1.
Фотореле працює таким чином. При зменшенні освітленості опір фоторезистора R5 зрос-тає із 1...2 кОм до 3...5 кОм, що призводить до зростання колекторних струмів транзисто-рів VТ1, VТ2 та відкриття тиристора V6. При цьому спрацьовує виконавче електромагнітне реле KV, яке вмикає освітлення. При збільшенні освітленості опір фоторезистора R3 змен-шується, зменшується і колекторний струм транзистора VТ2, що призводить до закриття тиристора V6, та відпускання виконавчого електромагнітного реле KV, яке вимикає освіт-лення. Поріг спрацювання фотореле встановлюється резистором змінного опору R3.

## Slide 18
Фотоелектричні реле
Фотореле (автомат светлочутли-вий), суміщений з таймером АСТ-10 призначене для автоматичного вмикання і вимикання вуличного освітлення, а також може служити елементом автоматичного керування в системах промислової та побутової автоматики.

## Slide 19
Пневматичні та гідравлічні реле
Призначені для контролю та двохпозиційного регулю-вання тиску рідких та газоподібних середовищ.
Реле тиску застосовується для послідовного вмикання або вимикання окремих виконавчих органів машин та для здійснення дистанційного керування. Реле тиску може забезпечити контроль за тиском у гідросистемі із подачею електричного сигналу що свідчить наприклад про перевантаження системи.
Датчик-реле тиску ДРД призначений для сигналіза-ції надлишкового та вакуум метричного тиску газу (роз-рідження), при його зміні вище або нижче встановле-ного рівня.

## Slide 20
Електромагнітні крокові шукачі
Електромагнітні крокові шукачі, що називаються також кроковими розподіль-никами, служать для почергового підключення ряду вихідних електричних кіл до одного входу, тобто вони мають один вхід і декілька виходів і можуть здійснювати з'єднання цього входу з кожним з виходів. Шукач складається з трьох основних частин: контактного поля, ротора і привода.
Крокові шукачі є електромагнітними імпульсними перемикачами, що пере-сувають контактні щітки при кожному імпульсі з одного нерухомого контакту (ламелі) на іншій. Переключення може відбуватися на початку імпульсу – шу-качі прямої дії і після закінчення імпульсу - шукачі зворотної дії.
У кроковому шукачі прямої дії ламелі
1 розташовують по дузі. Вони займа-
ють 1/3 чи 1/2 кола, і тому кожна щіт-
ка 2 складається з трьох чи двох про-
менів, зсунутих на 120° чи 180° одна
відносно іншої (у даному випадку - із двох). Коли один промінь щітки виходить з контактного ряду, іншої входить у ньо-го, роблячи комутацію безупинною. Розташовуючись по дузі кола в кілька контакт-них рядів, ламелі утворять контактне поле. Кожен контактний ряд має свою щітку, з'єднану через ковзкий контакт із виводом 7. На кожен ряд передбачена одна ну-льова ламель 0, що відповідає нульовому (вихідному) положенню щітки. У даному шукачі контактне поле з чотирьох рядів і чотирьох щіток а, б, в, г, що складаються з двох паралельних пружин і охоплюють ламелі з двох сторін.

## Slide 21
При подачі імпульсу якір 4 притягається до осердя електромагніту 3 і собачка 5 штовхає зуб храпового колеса 6, жорстко з'єднаного з ро-тором та зі щітками. Ротор повертається і переводить щітки по ламелях у наступне контактне положення.
Після зникнення імпульсу пружина 8 повертає якір у вихідне положення.
Електромагнітні крокові шукачі

## Slide 22
Електромагнітні крокові шукачі
Застосовувані в практичних схемах шукачі ШИ-11, ШИ-17 (прямої дії) і ШИ-25, ШИ-50 (зворотної дії) мають у кожному контактному ряді відпо-відно по 11, 17, 25 і 50 робочих ламелей. Допустиме значення струму, що розривається контактами, складає 0,2 А, споживана електромагнітна потужність 50...70 Вт, час спрацьову-вання 0,007...0,01 с, а відпускання - 0,04...0,007 с.

## Slide 23
Електромагнітні крокові шукачі
Крокові шукачі поділяють на обертальні ШИ і підйом-но-обертальні (декадні) ДШИ. Обертальні крокові шукачі відрізняються один від одного ємністю контакт-ного поля: числом пластин у ряді і числом рядів, а також типом привода, що може бу-ти прямої і зворотної дії. Привод прямої дії здійснює рух ротора при притяганні електромагнітного якоря, а зворотної дії - при відпус-канні якоря в результаті зу-силля поворотних пружин. Залежно від числа пластин у ряді шукачам ШИ привлас-нюється той чи інший но-мер, наприклад, ШИ-17 оз-начає, що кроковий шукач має 17 пластин у ряді.