## Slide 1
ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМУ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТА ЇЇ СТРУКТУРУ
План:
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р.Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р.Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.
Роль вітчизняних вчених у розвитку автоматизації;
Особливості автоматизації сільськогосподарського виробництва;
Основні поняття і визначення автоматизації;
Задачі автоматичного керування.

## Slide 2
Автоматизація - найвищий етап розвитку техніки і технології, на якому праців-ники вивільняються не тільки від фізичної праці, але і від функцій контролю за машинами, устаткуванням, виробничими процесами і операціями і керування ними.
Роль вітчизняних вчених у розвитку автоматизації
Автоматизація сприяє:
підвищенню продуктивності праці;
зменшенню собівартості продукції і підвищується її якість;
зближенню праці фізичної з розумовою;
поліпшенню умов праці людей.
Автоматика - галузь науки і техніки, яка досліджує і застосовує теорію авто-матичного керування, принципи побудови автоматичних систем і технічні засоби для реалізації цих систем.
Як наука вона виникла в другій половині XVIII століття, коли з'явилися перші складні машини - знаряддя (прядильні, ткацькі верстати і ін.), які замінили важку ручну працю і дали можливість різко підняти її продуктивність.
Тоді ж на зміну найпростішим двигунам (вітряним і гідравлічним) прийшли парові машини, першу з яких винайшов в 1765 році І. І. Ползунов, що створив першу у світі замкнуту автоматичну систему для регулювання рівня води у паровому котлі.

## Slide 3
У міру розвитку техніки і звільнення людини від важкої фізичної праці функції керування процесами і знаряддями праці не тільки не зменшувалися, а, навпаки, все більше розширялися і ускладнювалися. У багатьох випадках людина втратила можливість управляти механізованим виробництвом без спеціальних додатко-вих пристроїв. Це і зумовило виникнення і розвиток автоматичного виробництва.
Роль вітчизняних вчених у розвитку автоматизації
Застосування автоматів у промисловості відіграло важливу роль у роз-витку техніки. Цей період можна назвати періодом формування принци-пів автоматики: принцип регулювання за відхиленням (Ползунова-Уатта), за збуренням (Понселе), метод регулювання за похідною (братів Сіменсів).
Саме в цей час появились перші теоретичні дослідження, присвячені вивче-нню процесів регулювання машин. У 1868 р. опублікована робота Максвела «Про регулятори», в 1876 р. робота І. А. Вишнєградського «Про регулятори прямої дії».
Подальший розвиток автоматики йшов як шляхом створення автома-тичних пристроїв у всіх галузях техніки так і теоретичних розробок основ автоматики. Великий вклад у розвиток основ автоматики внесли вчені І.А. Вишнєградський, І. Н. Вознесенський, А. І. Ляпунов, М. Є. Жуковський, Л.В. Михайлов, В. В. Солодовніков, Я. З. Ципкін та ін.

## Slide 4
Великий практичний та теоретичний досвід, що накопичений при автоматизації промисловості, дозволяє використовувати його при автоматизації процесів у сільськогосподарському виробництві.
Особливості автоматизації сільськогосподарського виробництва
При цьому необхідно зважати на його специфічні особливості:
велика кількість приміщень із агресивним середовищем, із підвищено-ю запиленістю, з широкими межами зміни температури та вологості;
зв'язок сільськогосподарських машин та іншої техніки із біологічними об’єктами (тваринами та рослинами);
велика кількість мобільних машин, що працюють при значній вібрації;
розосередженість сільськогосподарських машин та агрегатів на значних площах, а також їх віддаленість від ремонтних баз;
для контролю великої кількості параметрів застосовують серійні про-мислові датчики, однак у с/г виробництві ще не до кінця розроблені датчики для контролю технологічних процесів чи якості с/г продукції (вміст жирів, білків, кислот та солей у молоці, ступеня свіжості м’яса, яєць, ступінь спілості овочів та фруктів, вміст вологи, білків і крохмалю у зерні і т. д.). Окрім того с/г виробництву необхідна велика кількість спеціальних датчиків для контролю та керування фізіологічними процесами життєдіяльності тварин та рослин.

## Slide 5
В с/г автоматизація почала розвиватися порівняно недавно, але вже показала свою високу ефективність. Комплексна автоматизація приготу-вання кормів на потокових лініях забезпечує зменшення трудових затрат в 4...5 разів і зниження собівартості приготування кормів на 30...50%.
Особливості автоматизації сільськогосподарського виробництва
Значний економічний ефект дає автоматизація процесів в птахівництві. На сучасних птахофабриках, де повністю механізовані і автоматизовані роздача кормів, водопостачання, видалення посліду, збирання яєць і під-тримка режимів мікроклімату, затрати праці на виробництво 1000 яєць у декілька разів менше, ніж на звичайних птахофермах.
Проте вживані в с/г автоматичні системи відносяться до класу локаль-них, які здійснюють автоматичне керування окремими пристроями і про-цесами, діють ізольовано без зв'язку один з одним, не забезпечують оп-тимального керування технологічними процесами і об'єктами в цілому.
Тому створюються принципово нові автоматизовані системи керування АСУТП, АСУП і ін., в структуру яких вводяться керуючі обчислювальні ма-шини (КОМ). Завдяки функціонуванню КОМ такі системи управляють тех-нологічними процесами і виробництвом в цілому в оптимальних режи-мах і дають можливість значно зменшити витрати праці і одночасно збільшити кількість і поліпшити якість продукції.

## Slide 6
Для того щоб машина виконувала свої функції відповідно до її призна-чення в умовах виробництва, нею необхідно управляти, тобто здійснюва-ти запуск, зупинку, змінювати режим роботи та інші операції керування, направлені на виконання машиною певного технологічного процесу.
Основні поняття, термінологія та визначення автоматизації
Мета керування може бути різною залежно від призначення машини, режиму її роботи і інших чинників.
Керування здійснюється шляхом дії на органи керування, що передба-чені в будь-якій машині або установці.
Керування може здійснювати людина або технічний пристрій.
В першому випадку керування називається ручним, в другому – авто-матичним.
Машина або установка, що обладнана технічним керуючим пристро-єм і діє без безпосередньої участі людини, називається автоматом.
Створення і використання автоматів представляє собою новий етап машинного виробництва, який називається автоматизацією.
Автоматизація, як більш високий етап машинного виробництва, роз-вивається на базі механізації і електрифікації с/г виробництва.

## Slide 7
Автомат можна розглядати як систему, яка складається з керованого об'єкту (КО) і автоматичного керуючого пристрою (АКП), що взаємодіють між собою в процесі роботи для досягнення певної мети керування.
Основні поняття, термінологія та визначення автоматизації
Керованим об'єктом може бути не тільки окрема машина, але і набір машин в технологічній лінії, технологічний процес, цех, виробництво, які для правильного виконання своїх функцій потребують керуючих дій. Тому в більш широкому сенсі установки, в яких керування здійснюється за до-помогою АКП, називають системами автоматичного керування (САК).
Для можливості керування КО має один або декілька регулюючих ор-ганів (РО), за допомогою яких можна змінювати надходження в КО енер-гії або речовини, змінюючи його стан відповідно до заданого режиму роботи.
Стан КО може характеризуватися багатьма показниками або парамет-рами. Основний показник, для якого визначається мета керування, в автоматиці називається керованою змінною або вихідною величиною КО.
Вихідну величину будемо позначати у(t) незалежно від її фізичної природи.

## Slide 8
Положення регулюючого органу або пропорційна йому кількість енергії чи речовини, що вводиться в об'єкт називають керуючою дією або вхідною величиною об'єкту.
Керуючу дію будемо позначати и(t) незалежно від її фізичної природи.
Основні поняття, термінологія та визначення автоматизації
У найпростішому випадку в САК мають одну вхідну і одну вихід-ну величину, такі САК називають одномірними.
Системи з декількома вхідними і вихідними величинами називають багатовимірними.
В процесі роботи на керований об'єкт діють зовнішні і внутрішні чинники, які приводять до зміни керованої змінної у(t) об'єкту.
Дії, що порушують заданий стан керованого об'єкту, і мають випадко-вий характер, називаються збуреннями.
Збурення будемо позначати f(t) незалежно від їх фізичної природи.
Основним збуренням будь-якого керованого об'єкту є навантаження.
Другорядні збурення роблять менш істотний вплив на вихідну величину порівняно з навантаженням.

## Slide 9
В ході роботи у системі автоматичного керування вимірюється фактичне значення керованої величини у(t), порівнюється із завданням х0(t) і в разі виникнення відхилення керованої величини від завдання ε = |у(t)| - |х0(t)|, воно подається на вхід АКП для вироблення керуючої дії на об'єкт через його регулюючий орган для усунення розходження яке виникло. (Щоб ε = 0.)
Основні поняття, термінологія та визначення автоматизації
КЕРОВАНИЙ ОБ’ЄКТ
АВТОМАТИЧНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПРСТРІЙ
вихідна величина у(t)
завдання х0(t)
відхилення ε(t)
збурення f(t)

## Slide 10
В с/г виробництві використовується безліч машин, установок, призна-чених для виконання різноманітних функцій. Керування машиною направлено на досягнення певної мети, для якої ця машина створена.
Задачі автоматичного керування
Сукупність правил, положень або математичних залежностей, що виз-начають послідовність зміни вихідної величини, яка відповідає нормаль-ному функціонуванню об'єкта, називається алгоритмом функціонування (АФ).
АФ відображає і представляє фактичну мету керування і визначається на основі технологічних, економічних і інших вимог зміни вихідної вели-чини об'єкту в процесі його функціонування.
У техніці використовуються такі основні алгоритми функціонування:
1. Стабілізація - це АФ, при якому вихідна величина об'єкту підтриму-ється незмінною.
САК, в яких реалізується цей АФ, називаються системами стабілізації. В системах стабілізації у(t) = const.
Керуючий пристрій, що здійснює стабілізацію вихідної величини об'єкту виходу, називається автоматичним регулятором (все режимний регулятор частоти обертів вала дизельного двигуна).

## Slide 11
2. Програмне керування - це АФ, при якому вихідна величина об'єкту змінюється за наперед заданою програмою.
Системи, що реалізують цей АФ, називаються програмними.
Задачі автоматичного керування
Програма може бути задана в часі (почасове програмне керування) і в просторі (просторове програмне керування).
При почасовому задані програми, у якості задатчика застосовують програмне реле часу або годинниковий механізм, за допомогою якого задається програма роботи САК у часі.
Просторове програмне керування використовується для завдання руху по певній траєкторії в просторі: наприклад, рух фрези по заданому контуру у верстаті з програмним керуванням.
Програма в цьому випадку може бути задана у вигляді шаблону, по якому переміщається копір.
У верстатах з числовим програмним керуванням програма задається у вигляді чисел, що визначають координати обробки деталі.

## Slide 12
3. Слідкуючі системи. АФ слідкуючої системи полягає в тому, що вихідна величина повинна повторювати зміну вхідної величини, закон зміни якої наперед невідомий.
Слідкуюча система є підсилювачем потужності, і її основна задача - точно відтворювати вхідну величину за наявності збурень.
Задачі автоматичного керування
Наприклад, в просапних знаряддях слідкуюча система використову-ється для керування положенням робочих органів залежно від напряму рядів рослин. Спеціальний пристрій - копір стежить за напрямом рядів і задає необхідне положення просапних органів, щоб вони не пошкоджу-вали рослин.
4. Алгоритм пошуку екстремуму передбачає пошук і підтримку екстремуму вихідної величини КО при зміні стану об'єкту і дії збурень.
Прикладом може служити теплогенератор, статична характеристика якого має екстремум температури паливних газів при даній витраті пали-ва. Для підтримки екстремуму температури необхідно підтримувати вит-рату повітря і палива строго постійними за наявності неконтрольованих збурень.

## Slide 13
Один зі способів визначення напряму дії заснований на визначенні знака і значення похідної dу/dи або ду/dt. В точці екстремуму швидкість зміни вихідної величини рівна нулю dу/dи = 0.
Задачі автоматичного керування
Щоб визначити тип екстремуму необхідно визначити знак похідної до точки екстремуму і після неї. Якщо, знак похідної зміниться з «+» на «-» то екстремум є максимумом, а якщо, знак похідної зміниться з «-» на «+» то екстремум є мінімумом.
5. Алгоритм оптимального керування припускає досягнення найкра-щих умов роботи КО в перехідному режимі за наявності обмежень на вхідні, вихідні величини і змінні стану об'єкту.
Такими умовами можуть бути, наприклад, мінімальні витрати енергії, швидкодія і ін.
6. Алгоритм адаптації припускає таку зміну вихідних величин КО, при яких зберігається задана якість роботи об'єкту, при цьому система може змінювати свої параметри і структуру.
Прикладом системи, що пристосовується, може бути система, що забе-зпечує зміну режиму роботи тракторного агрегату при зміні умов роботи: оранки на нерівному рельєфі, на ґрунтах з різними властивостями і т.п.

## Slide 14
Для виконання заданого АФ керованого об'єкту необхідно відповід-ним чином формувати керуючі дії.
Задачі автоматичного керування
Правило формування послідовності керуючих дій, що забезпечує ви-конання АФ керованого об'єкту з необхідною точністю, називається алго-ритмом керування.
Алгоритм керування залежить як від АФ, так і від динамічних власти-востей КО.
Математична залежність, що встановлює зв'язок між керуючою дією і вихідною змінною керованого об'єкту, називається законом керування.
В с/г виробництві застосовуються переважно регулятори релейної і безперервної дії.
Релейний закон керування реалізується регуляторами релейної дії, в яких керуюча дія з'являється тільки досягненні керованої величиною за-даного порогового значення.
В лінійних регуляторах безперервної дії керуюча дія лінійно залежить від відхилення ε, його інтеграла чи першої похідної в часі.

## Slide 15
В техніці використовують такі безперервні закони керування:
Задачі автоматичного керування
Пропорційний закон (П-закон):
Постійну kр називають коефіцієнтом передачі регулятора.
Інтегральний закон (І-закон):
де Т має розмірність часу, і її називають постійною інтегрування.
Пропорційно-інтегральний закон (Пі-закон):
Пропорційно-інтегрально-диференційний закон (ПІД-закон):
де Tі і ТД - постійні часу, відпо-відно, називають постійними часу інтегрування і диферен-ціювання.

## Slide 16
Задачі автоматичного керування
Типовим задаючим сигналом, який подають на вхід регулятора, є ступінчастий сигнал. Якщо його подати на вхід операційного підсилювача, то на виході отримаємо такий самий за формою сигнал, тільки більший, чи менший за рівнем. Такий підсилювач називають пропорційним регулятором.
Якщо в операційному підсилювачі є інтегруюча ланка, то вона інтегрує вхідний сигнал, а у вихідному сигналі до пропорційної складової добавиться інтегральна складова. Тепер це буде ПІ-регулятор.
Інтегральна складова змінює властивості ПІ-регулятора. Пропорційна складова забезпечує швидкодію відпрацювання вихідної величини, а інтегральна складова зменшує статичну похибку.
Наявність диференціальної складової в ПІД-регуляторі дозволяє ще більше збільшити швидкодію.
У сучасних системах керування функції ПІД- регулятора виконує програмований логічний контролер ПЛК (PLC), який отримує інформацію від давачів тиску, давачів рівня, давачів швидкості потоку, температури та інших елементів автоматики.