## Slide 1
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
План:
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р.Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р.Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.
Фундаментальні принципи керування;
Схеми систем автоматичного керування;
Функціональні елементи автоматичних пристроїв;
Приклад системи автоматичного керування.

## Slide 2
В основі побудови систем автоматичного керування лежать загальні фунда-ментальні принципи керування, що визначають, мету керування та вказують, яким чином здійснюється взаємоузгодження алгоритмів керування із завданням і фактичним функціонуванням системи, а іноді і зі збуреннями, що викликали відхилення вихідної величини від заданого значення.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ
В техніці використовуються три основні фундаментальні принципи:
розімкненого керування (програмного);
компенсації збурення (керування за збуренням);
керування за відхиленням (керування по замкнутому контуру).
Принцип розімкненого керування полягає в тому, що алгоритм керування будується тільки на основі алгоритму функціонування шляхом вибору законів, які визначають дію керуючого пристрою з урахуванням властивостей керовано-го об'єкту, при цьому не враховується фактичне значення керованої величини і дія збурень.
Алгоритм функціонування може задаватися окремим пристроєм – задатчи-ком алгоритму функціонування (ЗАФ) або закладений в конструкцію блоку керу-вання (БК). Тоді ЗАФ може бути взагалі відсутній. За розімкненим принципом побудовані багато які задатчики програми, наприклад програмні реле часу, кулачкові механізми газорозподілу двигунів внутрішнього згоряння та ін.

## Slide 3
Принцип компенсації (керування за збуренням) полягає в тому, що керуючий пристрій формує керуючу дію так, щоб компенсува-ти дію збурення на КО.
Принцип компенсації був запропонований французьким інженером Ж. Понселе в 1830 р. і реалізований на практиці в 1869 р. російським інже-нером В. Н. Чикалевим в установці автоматичного регулювання горіння дугових ламп. Цей принцип називають принципом Понселе - Чикалева.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ
Причому для кожного виду збурення необхідно використовувати окремий компенсуючий пристрій.
Тому, звичайно, виділяють основне збурення, яке створює найбільший вплив на КО і для нього передбачають компенсуючий пристрій.
Такі САК мають високу швидкодію, оскільки система безпосередньо реагує на причину, яка призвела до небажаної зміни керованої величини.
Компенсація усіх збурень ускладнена і неголовними збуреннями, як правило, нехтують, але їх сумарна дія може бути значною – що є істотним недоліком даного принципу керування
Але на КО діє, як правило, багато збурень, і компенсація їх усіх становить значні труднощі.

## Slide 4
Принцип керування за відхиленням полягає в тому, що керуюча дія форму-ється тільки при відхиленні керованої величини від заданого значення.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ
Принцип керування за відхиленням вперше набув застосування в регуляторі рівня води в казані, запропонованому російським техніком І. І. Ползуновим (1765 р.), і у відцентровому регуляторі частоти обертання валу парової машини англійського механіка Дж. Уатта (1784 р.). У зв'язку з цим принцип керування за відхиленням носить назву принципу Ползунова-Уатта.
Для порівняння заданого алгоритму функціонування і фактичного значення вихідної величини керованого об'єкту в схему вводиться додатковий зв'язок з виходу керованого об'єкту в АКП.
Цей зв'язок називається лінією зворотного зв'язку, оскільки по ній передається сигнал у зворотному напрямі з виходу об'єкту в блок керування.
Лінія зворотного зв'язку ніби замикає контур керування, тому таке керування носить назву керування за замкнутим контуром.
Автоматичне керування у функції відхилення фактичного значення вихідної величини від її заданого значення називається автоматичним регулюванням.
Такі САК реагують на всі збурення, але мають порівняно невелику швидкодію.
Notes: <number>

## Slide 5
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ
Переваги систем керування за відхиленням забезпечуються використанням зворотного зв'язку, який ділиться на декілька видів:
позитивним
негативним
жорстким
гнучким
Коли дія по лінії зворотного зв'язку складається із задаючою, то такий зворотний зв'язок називається позитивним.
Якщо ж дія по лінії зворотного зв'язку віднімається із задаючої дії, то зворотний зв'язок називається негативним.
Системи автоматичного керування, що працюють за відхиленням, є системами з негативним зворотним зв'язком.
Жорсткий зворотний зв'язок діє в усталеному і в перехідному режимах, тоді як гнучкий зворотний зв'язок діє тільки в перехідному режимі.
Залежно від виду зворотного зв'язку – (жорсткий або гнучкий) САК стабілізації діляться на статичні і астатичні. Ці поняття відносяться до усталеного режиму в системі автоматичного регулювання.
Регулювання, при якому усталене значення регульованої величини при постій-ному збуренні залежить від значення цього збурення, називається статичним.
Відхилення регульованої величини від її значення, встановленого завданням, складає статичну похибку.

## Slide 6
Фізична суть виникнення статичної похибки полягає в тому, що в системах з жорстким зворотним зв'язком, який зберігає свою дію в усталеному режимі, для компенсації впливу збурень (навантаження) необхідно змінити керуючу дію.
В результаті кожному значенню збурення (навантаження) буде відповідати своє значення статичної похибки.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ
Регулювання, при якому усталена похибка при постійному збуренні (наван-таженні) рівна нулю(при гнучкому зворотному зв'язку), називається астатичним.
Класифікація систем автоматичного керування

## Slide 7
Для вивчення принципу роботи систем автоматики у цілому, взаємодії їхніх різних елементів, їх поведінки в усталених та динамічних режимах системи представляють у вигляді схеми.
СХЕМИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
При розробці САК використовують три види схем:
- принципові; - функціональні; - структурні.
На принциповій схемі всі еле-менти, що входять до системи та зв’язки між ними зображуються за допомогою умовних стандарт-них позначень (принципові кіне-матичні схеми автомобілів та тракторів, принципові електричні схеми радіоприймачів та телеві-зорів). Для зручності читання при-нципових схем кожному елементу привласнюють буквене або циф-рове позначення.
Ці схеми використовують при вивченні принципу роботи всього пристрою, при налаштуванні, контролі та ремонті системи.
Принципова схема системи регулювання тиску повітря в резервуарі

## Slide 8
СХЕМИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Функціональні схеми САК відображають певні процеси, які протікають в окре-мих функціональних частинах системи, що зображуються прямокутниками у які вписуються назви елементів відповідно до функцій, що вони виконують.
Зв'язки між функціональними елементами зображуються стрілками над якими приводяться величини, що передаються від одного елемента до іншого.
Виходячи із задач керування, у кожному конкретному випадку може бути складена тільки одна функціональна схема керування.
За однією функціональною схемою, як правило, можна розробити декілька принципових схем та вибрати із них кращий.
Щоб скласти функціональну схему САК, слід виділити функціональні елементи, їх вхідні і вихідні величини і представити їх умовними позначеннями, вказавши напрям передачі сигналу від одного елемента до іншого.
Структурні схеми показують взаємозв’язок окремих частин системи та харак-теризують їхні динамічні властивості. На структурній схемі всі ланки, що входять до неї зображуються у вигляді прямокутників куди вписуються їхні передавальні функції (математичні залежності між вхідними та вихідними величинами даної ланки), а зв’язки між ланками зображуються стрілками над якими приводяться величини, що передаються від однієї ланки до іншої.
Структурні схеми широко використовуються при дослідженні динаміки САК (їхньої роботи в усталених та перехідних режимах).

## Slide 9
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИЧНИХ КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ
АКП і регулятори складаються з окремих елементів, які виконують певні функ-ції. Якщо регулятор конструктивно виконаний у вигляді окремого виробу, то в ньо-му можна виділити складові частини або деталі, що виконують функції, необхідні і обов'язкові для АКП або регулятора.
Основні функціональні елементи АКП і регулятора:
Задаючий елемент служить для установлення завдан-
ня регулятору; він виробляє еталонну величину Х0, з якою
порівнюється фактичне значення керованої величини у(t). ЗЕ задає алгоритм функціонування керованого об'єкту.
Сприймаючий (вимірювальний, чутливий) елемент
(датчик) призначений для отримання інформації про фак-
тичне значення керованої (регульованої) величини об'єкту у вигляді сигналу певної фізичної природи.
CЕ
ЗЕ
Х0
Окрім цих елементів, в складніших АКП застосовуються коректуючі елементи.

## Slide 10
Підсилюючий елемент служить для підсилення сигналу
до потужності, достатньої для приведення в дію інших еле-
ментів САК (за рахунок енергії додаткових джерел живлен-
ня – блоків живлення).
Елемент порівняння служить для порівняння завдання
Х0(t) і фактичного значення керованої величини; на виході
цього елемента отримуємо результат порівняння у вигляді
ε = у(t)- Х0(t) . Для цього обидві порівнювані величини пови
нні бути однакової фізичної природи.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИЧНИХ КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ
Керуючий елемент формує керуючий сигнал відповід-
но до прийнятого алгоритму керування. При формуванні
складніших алгоритмів керування, як КЕ можуть бути логічні елементи і електрон-ні обчислювальні машини.
КЕ
Виконавчий елемент перетворює керуючий сигнал у ке
руючу дію и(t) на керований об'єкт через його регулюючий
орган.
Якщо регулюючий орган об'єкту вимагає механічного переміщення (засувка, реостат і т. п.), то ВЕ називають виконавчим механізмом або сервомеханізмом.
ВЕ
Коректуючі елементи поліпшують динамічні властивості процесу регулюван-ня і вводяться в автоматичний керуючий пристрій при обґрунтованій необхідності.
y(t)
ε
ПЕ
БЖ

## Slide 11
Приклад системи автоматичного регулювання тиску повітря в резервуарі
1 - циліндрична пружина з пристосуванням для її стиснення; 2 - гідравлічний циліндр; 3 - гідравлічний підсилювач типу «сопло-заслінка»; 4 - важіль ; 5 – мано-метрична пружина; 6 – резервуар; 7 – клапан; 8 - вентилі

## Slide 12
Функціональна схема системи регулювання тиску повітря в резервуарі
РМ - тиск повітря; l - переміщення; Q – подача (QМ - масла, QП - повітря); F - зусилля.