## Slide 1
АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
План:
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р.Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р.Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.
Вимоги до систем автоматичного керування;
Стійкість роботи систем автоматичного керування;
Якість роботи систем автоматичного керування;
Надійність елементів і систем автоматики.

## Slide 2
При розробці САК завжди виникає питання вибору найкращого варіанту принципової схеми.
ВИМОГИ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Перш за все необхідно наддавати перевагу варіантам схем, що забезпечують високу експлуатаційну надійність системи.
При цьому слід ураховувати, що ненадійна система автоматичного регулюван-ня за інших добрих її характеристиках виявляється практично недоцільною.
Другою умовою, якій повинна задовольняти САК, є забезпечення стійкості і необхідної якості роботи.
Нестійка система характеризується безмежним відхиленням регульованої величини від заданого значення у бік збільшення або зменшення за наявності збурюючих дій і тому є непрацездатною.
Низькі якісні показники САК, тобто точність підтримки регульованої величи-ни, оцінювана за величиною її відхилення від заданого значення в усталеному і перехідному режимах, не дозволяють використовувати їх на практиці.
Тому при розробці САК основною задачею є отримання стійких, надійних систем автоматичного регулювання, які працюють із заданою якістю.

## Slide 3
При вирішенні даної задачі використовують два підходи : - аналіз та синтез.
При аналізі досліджують наявну систему і визначають, наскільки вона задовольняє поставленим вимогам.
ВИМОГИ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Аналіз системи звичайно здійснюють декілька разів, змінюючи кількість і параметри елементів і добиваючись задовільної якості процесу регулювання.
Аналіз лінійних систем автоматичного регулювання розроблений дос-татньо повно, але є трудомістким процесом оскільки вимагає практичної наявності цих систем «реалізованих у металі» та додаткових елементів.
При синтезі проектують систему автоматичного регулювання за заданими вимогами якості роботи.
При синтезі САК розбивають на дві частини: - 1) - з незмінними характеристиками; 2) зі змінними характеристиками.
До незмінної частини системи звичайно входять керований об'єкт, датчик, виконавчий і порівнюючий елементи регулятора.

## Slide 4
В процесі синтезу знаходять параметри і структуру змінної час-тини САК за яких забезпечується виконання вимог, що ставляться до неї.
ВИМОГИ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Отримання САК із заданими якісними показниками методом аналізу трудомістке, синтез спрощує розробку автоматичних систем але, як правило, також не має однозначного вирішення.
Тому звичайно складають декілька варіантів принципових схем і вибирають найкращий.
При наявності декількох варіантів принципових схем із задовільними якісними показниками роботи приймають найбільш економічно ефективний варіант САК.
У змінну частину включають підсилювач і один або декілька коректуючих пристроїв.

## Slide 5
СТІЙКІСТЬ РОБОТИ САК
САК повинна бути працездатною, а отже мати властивості, які утримували б параметри у таких межах, щоб не було істотних порушень технологічного процесу роботи агрегатів.
Працездатність САК в основному визначається її стійкістю.
Стійкість – це здатність системи повертатись у вихідний стан після зняття обмежених збурюючих або керуючих дій на систему.
Вихідна величина у(t) виведеної із рівноваги САК в результаті вільних коливань може:
1. точно або із деякою
похибкою вернутись
до попереднього
значення;
2. безмежно віддаля-
тись від заданого
значення;
3. здійснювати незату-
хаючі автоколиван-
ня.

## Slide 6
У першому випадку система буде стійкою і працездатною, у другому – нестійкою і непрацездатною, у третьому випадку система знаходиться на межі стійкості але не працездатна.
СТІЙКІСТЬ РОБОТИ САК
Для забезпечення заданих показників якості роботи системи при змінних зовнішніх збуреннях ряд її параметрів роблять регульо-ваними, надмірне регулювання може призвести до втрати стійкості, тому важливо визначити межі (або області) можливих регулювань параметрів за умов збереження стійкості системи.
Запас стійкості – це величина, яка вказує на скільки віддалене дане значення регульованого параметру від межі стійкості.

## Slide 7
Стійкість САК - необхідна але не достатня умова її працездатності.
Система повинна мати ще й необхідні якісні показники.
ЯКІСТЬ РОБОТИ САК
В процесі роботи САК повинна достатньо точно відтворювати задаючу дію, достатньо швидко компенсувати дію збурюючої величини і при цьому її динамічні відхилення повинні бути обмежені.
Якість роботи автоматичної системи визначається рядом її показників.
Для визначення показників якості системи зазвичай проводять аналіз реакції системи на різні типові дії (одиничний стрибок, одиничний імпульс, гармонійна дія, стаціонарний випадковий процес).
Найважливішим критерієм якості роботи системи є точність, яка визначаєть-ся різницею між заданим значенням вихідної величини та її значенням в різних усталених режимах:
де узад - задане значення регульованої величини; у∞ - усталене значення вихідної величини.
Δ = (узад - у∞)/у∞ ∙ 100 %,
Швидкодія системи оцінюється часом Трег, який визначається проміжком часу від моменту прикладення дії до того моменту, коли різниця між заданою і вихідною величинами увесь подальший час буде меншою деякої величини Δ. Звичайно Δ приймається рівною 3...5% від нового усталеного значення вихідної величини у∞.

## Slide 8
Перерегулювання σ % характеризує величину максимального динамічного відхилення системи в перехідному процесі:
Число напівколивань п за час пере-хідного процесу Трег є мірою колив-ності системи.
Перерегулювання і коливність в основному залежать від запасу стійкості системи і можуть служити його непрямими показниками. Чим ближче система до межі стійкості, тим більше значення σ і п.
ЯКІСТЬ РОБОТИ САК
σ = (утах - у∞)/у∞ ∙ 100 %,
де утах - максимальне значення регу-льованої величини; у∞ - усталене зна-чення вихідної величини.
Система повинна забезпечува-ти задану точність Δ ≤ 3...5 %, мати задану швидкодію, величина пере-регулювання σ не повинна пере-вищувати 20 %, а число напівколи-вань за час регулювання повинне бути п ≤ 2...3.

## Slide 9
НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
Надійність - це здатність елементу або САК виконувати поставлені завдання, зберігаючи свої експлуатаційні показники у заданих межах при певних режимах та умовах експлуатації протягом необхідного проміжку часу.
Питання надійності є вельми важливим і набуває все більшого значення з огля-ду на зростаюче ускладнення систем автоматичного управління і регулювання.
Надійність системи визначається надійністю її елементів деталей і вузлів.
З надійністю тісно пов'язано поняття відмови.
Відмова - це подія, що полягає в порушенні працездатності об'єкту.
Відмови діляться на декілька типів:
раптові;
поступові.
повні;
часткові.
незалежні;
залежні.
збої;
переміжні відмови.
Раптова відмова – це відмова, що характеризується стрибкоподібною зміною значень одного або декількох основних параметрів об'єкту.
Поступова відмова – це відмова, що характеризується поступовою зміною значень одного або декількох основних параметрів об'єкту.
Незалежна відмова елементу - відмова елементу об'єкту, що не зумовлена пошкодженнями і відмовами інших елементів об'єкту.
Залежна відмова елементу - відмова елементу об'єкту, що зумовлена пошкодженнями або відмовами інших елементів об'єкту.

## Slide 10
Поступові відмови відбуваються в результаті зношування і старіння елементів, вони піддаються вивченню і можуть прогнозуватися. Решта з перерахованих від-мов практично не піддаються прогнозуванню, і їх розглядає теорія надійності.
Збій – це самозникаюча відмова, що приводить до короткочасної втрати працездатності.
Зважаючи на те що відмови залежать від безлічі дрібних причин технологічно-го і експлуатаційного характеру, надійність доводиться розглядати як випадкову величину, що підкоряється законам рівномірного, експоненціального, логариф-мічного нормального, гама-розподілу чи розподілам Релея, Вейбулла і Ерланга.
Для визначення характеристик надійності потрібно мати в своєму розпоряд-женні необхідні статистичні відомості, які визначаються з досвіду експлуатації або зі спеціально поставлених лабораторних досліджень.
НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
Повна відмова – це відмова, після виникнення якої використання об'єкту за призначенням неможливе до відновлення його працездатності.
Часткова відмова – це відмова, після виникнення якої використання об'єкту за призначенням можливе, але при цьому значення одного або декількох основ-них параметрів знаходяться поза допустимими межами.
Переміжна відмова – це збій одного і того ж характеру, що багаторазово пов-торюється.

## Slide 11
Імовірність безвідмовної роботи - це імовірність того, що елемент зберігатиме параметри в заданих межах протягом певного часу і за певних умов експлуатації.
НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
Для оцінки надійності елементів найчастіше використовують ймовірність без-відмовної роботи протягом певного часу, середній час безвідмовної роботи, час-тоту і небезпеку відмов в певних умовах експлуатації.
де n - кількість елементів, що пропрацювали без відмови протягом часу t;
N - кількість елементів у випробовуваній партії.
Р(t) = n / N,
Імовірність безвідмовної роботи характеризує зміну надійності в часі і враховує в основному всі чинники, що істотно впливають на надійність елементів.
Надійність елементів також можна характеризувати імовірністю відмови про-тягом певного часу:
Q(t) = 1 -Р(t).
Середній час безвідмовної роботи - це математичне сподівання часу роботи, коли елемент знаходиться в справному стані (до першої відмови).

## Slide 12
Частота відмов - це густина імовірності часу роботи елементу з моменту включення до відмови:
НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
На підставі експериментальних даних величина tср може бути визначений із залежності:
де tі - час безвідмовної роботи і-го елементу.
а(t) = Δn/(N∙Δt),
де Δn - кількість елементів, що відмовили протягом часу Δt; N - кількість випробо-вуваних елементів.
Цей показник дозволяє знаходити кількість елементів, які можуть відмовити протягом певного часу роботи.
Небезпека або інтенсивність відмов - це умовна густина імовірності часу роботи до відмови у певний момент часу t за умови, що до цього моменту t еле-мент не відмовив:
λ(t) = а(t)/Р(t).
Вона є основною якісною характеристикою надійності елементів, оскільки доз-воляє знаходити вірогідність безвідмовної роботи P(t), а потім з розглянутих спів-відношень визначати решту кількісних характеристик надійності.

## Slide 13
В процесі роботи елементу зазвичай можна чітко виділити три характерні пе-ріоди:
НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
Для більшості елементів інтенсивність відмов не є величиною постійною в часі.
2 - період нормальної
роботи (інтенсивність
відмов знижується і
стає майже постійною величиною);
Інтенсивність відмов залежить від вигляду і якості елементів, режиму і умов ро-боти і може коливатися в широких межах навіть у разі однотипних елементів, що працюють в однакових умовах і режимі. Це пояснюється в основному відмінністю якості виготовлення елементів.
1 - період припрацюва-ння і ранніх відмов (ха-рактеризується підвище-ною кількістю відмов через приховані дефекти);
3 - період старіння та недопустимого зношування елементів (інтенсивність від-мов знову збільшується – звичайно при цьому з економічної точки зору необхідно припиняти експлуатацію).

## Slide 14
При послідовному з’єднані елементів відмова будь-якого з них викликає відмову всього пристрою.
НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
У реальних пристроях автоматики з погляду надійності прості елементи з’єд-нані послідовно і паралельно.
На підставі теореми множення незалежних подій імовірність безвідмовної ро-боти пристрою, що містить n послідовно з’єднаних елементів, визначиться залежністю:
При паралельному з'єднанні відмова всього пристрою наступає після відмови всіх елементів.
Р(t) = Р1(t) ∙ Р2(t) ∙∙∙ Рп(t).
Отже, при послідовному з'єднанні елементів імовірність безвідмовної роботи пристрою буде меншою від найменшого значення Рі(t) елементу, що входить в з'єднання, тому для забезпечення високої надійності пристрою при послідовному з'єднанні необхідно застосовувати елементи з імовірністю безвідмовної роботи, близькою до одиниці.
Якщо пристрій містить п паралельно з’єднаних елементів, імовірність безвід-мовної його роботи визначиться виразом:
У разі паралельного з'єднання імовірність безвідмовної роботи пристрою мо-же бути високою при порівняно невеликих Рі(t), проте паралельні з'єднання уск-ладнюють пристрої автоматики, через резервування елементів та призводять до підвищення витрат енергії і тому в системах сільськогосподарського призначення практично не застосовуються.
Р(t) = 1 - Q1(t) ∙ Q2(t) ∙∙∙ Qп(t).

## Slide 15
В даний час висока імовірність безвідмовної роботи елементів сільськогосподарської автоматики може досягатися трьома групами методів: виробничою, схемно-конструктивною і експлуатаційною.
НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
Висока надійність сільськогосподарських пристроїв автоматики досягається високою імовірністю безвідмовної роботи окремих елементів.
Виробнича група методів включає вдосконалення технології виго-товлення елементів, аналіз причин відмов з подальшим усуненням, вдосконалення контролю в процесі виробництва.
Друга група методів включає розробку схем з широкими допус-ками на відхилення параметрів, вибір відповідних величин навантажень і так далі.
Експлуатаційна група методів включає корекцію робочих режимів елементів і профілактичні заходи.