## Slide 1
МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС САК ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ
План:
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р.Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р.Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.
Режими руху автоматичних систем;
Опис елементів і систем в статичному режимі;
Опис елементів і систем в динамічному режимі;
Перехідна функція;
Передавальна функція;.

## Slide 2
Математичний опис елементів і САК застосовують в тих випадках, коли необхідно вивчити систему в процесі її роботи за наявності збурю-ючих і керуючих дій.
РЕЖИМИ РУХУ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ
Динамічним називається такий режим, в якому основним станом системи є неусталений.
Неусталений режим характеризується тим, що діючі на елемент або систему дії викликають в них ряд перехідних процесів.
Перехідний процес – це процес переходу САК із одного усталеного режиму у інший усталений режим.
Усталений режим – це процес роботи системи при постійній вели-чині збурюючої або керуючої дій (робота із постійними параметрами при постійному навантажені).
Якщо на вхід системи поступає дія, то рух її складається з власно-го (вільного) руху і з реакції на вхідну дію (вимушений рух).
Якщо збурюючі і керуючі дії в системі безперервно змінюються, то система знаходиться в динамічному режимі.

## Slide 3
Режим, який характеризується усталеним процесом в елементі або системі, називається статичним.
Діючі системи автоматичного регулювання знаходяться в дина-мічному режимі, тому і опис їх в динамічному режимі є основним.
Статичний режим в діючій системі представляє собою пев-ною мірою ідеалізацію, яку застосовують для опису елемента або системи після закінчення перехідного процесу.
Вільний рух стійкої системи з часом затухає, і вона приходить в усталений режим за умови, що дії залишаються незмінними.
РЕЖИМИ РУХУ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ
Перехідний процес представляє собою тільки власний (віль-ний) рух системи, який залежить від динамічних властивостей елементів системи і початкових умов.

## Slide 4
Статичний режим - це усталений стан рівноваги при постій-ній дії. Усталений стан в елементі наступає після закінчення перехідного процесу, викликаного зміною дії.
ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ І САК У СТАТИЧНОМУ РЕЖИМІ
Залежність вихідної величини елемента від вхідної в усталеному режи-мі називається статичною характеристикою. Стан елемента в статич-ному режимі описується статичною хар-кою.
Статичну хар-ку зображають у вигляді гра-фіка, на якому по осі абсцис задають вхідну величину, а по осі ординат - вихідну.
У більшості випадків статичні хар-ки реальних елементів і САК є нелінійними.
В інженерній практиці нелінійні хар-ки замінюють наближеними лінійними мето-дом усереднювання або методом малих відхилень
Процес заміни нелінійної хар-ки її лінійним наближенням називають лінеаризацією.
Види статичних характеристик елементів
1 - лінійна; 2 - нелінійна; 3 - переривиста

## Slide 5
Найпростіша лінеаризація – ме-тод усереднення використовується у тому випадку, коли достатньо гладка хар-ка не може бути апрок-симована аналітичною функцією.
Метод малих відхилень зас-нований на заміні нелінійної хар-ки в околицях точки О з ко-ординатами (х0, у0) прямою, до-тичною в цій точці.
ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ І САК У СТАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

## Slide 6
Залишаючи в цьому розкладі тільки лінійну частину, одержуємо лінеаризовану функцію:
Якщо статична характеристика описується аналітичною функцією, то лінеаризація виконується шляхом розкладання функцій у(х) в ряд Тейло-ра для вибраної точки розкладання.
ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ І САК У СТАТИЧНОМУ РЕЖИМІ
У відхиленнях від рівноважного стану лінеаризована функція має вигляд:
Функціональні елементи і системи автоматичного керування в статич-ному режимі характеризуються коефіцієнтом передачі:
де
k = dy/dx ≈ Δy/Δx.
Отже, коефіцієнт передачі є відношення приросту вихідної величини до приросту вхідної величини в усталеному режимі роботи.
Коефіцієнт передачі деяких функціональних елементів має спеціальну назву, а саме коефіцієнт передачі первинних перетворювачів і датчиків називається чутливістю або коефіцієнтом чутливості, а коефіцієнт передачі підсилювача - коефіцієнтом підсилення.

## Slide 7
Якщо реакції елемента на вхідні дії однакові за значенням, але різні за знаком, ідентичні формою і відрізняються тільки знаками, то такий елемент лінійний і описується лінійним рівнянням.
Якщо ж елемент реагує по-різному на такі вхідні дії, то він нелінійний і описується нелінійним рівнянням.
Математична модель елемента може бути лінійною і неліній-ною залежно від реакції елемента на вхідну дію.
Залежність вихідних величин від вхідних в динамічному режимі описується у вигляді диференціальних рівнянь, в яких незалежною змінною є час t.
ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ І САК В ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ
Для спрощення запису лінійних рівнянь операцію диференцію-вання замінюють символом р, а операцію інтеграції - символом 1/р:
dy/dt = ру;

## Slide 8
буде мати вигляд алгебраїчного рівняння;
запис якого можна спростити і подати у такому вигляді:.
Така форма запису диференціального рівняння називається операторною.
У такій формі запису диференціальне рівняння елемента:
ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ І САК В ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ
a2d2y/dt2 + a1dy/dt + a0y = b1dx/dt + b0x
a2p2y+a1py+a0y=b1px+b0x
(a2p2+a1p+a0)y(t)=(b1p+b0)x(t).
Математичну модель функціонального елемента називають ланкою системи автоматичного керування.
Під ланкою розуміють всяку фізичну або нефізичну систему φ(х), що перетворює вхідну величину х(t), яка змінюється в часі, у вихідну величину у(t), що також змінюється в часі.

## Slide 9
Ланка називається лінійною, якщо вихідна величина у(t) пов'язана зі вхідною величиною х(t) лінійною залежністю.
Ланка характеризує тільки математичний зв'язок між вихідною і вхідною величинами, причому ланка передає дію тільки в одному напрямі: з входу на вихід. Її називають ланкою направленої дії.
Якщо функціональний елемент або система описуються дифе-ренціальним рівнянням вищого порядку, то його математична мо-дель може бути представлена декількома елементарними ланками.
Ланка характеризується властивостями лінійності і стаціонарності.
ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ І САК В ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ
Ланка називається стаціонарною, якщо її реакція не залежить від часу прикладання вхідної дії.
Ланка, що описується рівнянням не вище другого порядку, називається елементарною.

## Slide 10
Під початковими умовами розуміють значення вихідної величини (і всіх її похідних) в момент t = t0 за умови, що до цього зовнішні дії були відсутні.
Розв’язок диференціального рівняння, яким описується ланка або система при заданих початкових умовах, також відображає їх динаміку. Воно представляє перехідний процес ланки або системи в часі.
ПЕРЕХІДНА ФУНКЦІЯ
Для порівняння динамічних властивостей різних елементів роз-глядають їх перехідні процеси при нульових початкових умовах і типових вхідних діях.
Початкові умови називають нульовими, якщо у(t0)=у’(t0)=y’’(t0)=…=yn(t0)=0.
Як типові вхідні дії приймають певні форми дій, найбільш зручні з огляду їх математичного опису, практичної реалізації і опису реак-ції ланки на ці дії. В автоматиці використовують типові дії, що опису-ються східчастою, імпульсною і гармонійною функціями.

## Slide 11
Східчаста дія описується оди-ничною східчастою функцією вигляду:
ПЕРЕХІДНА ФУНКЦІЯ
Реакція ланки на одиничну схід-часту функцію при нульових почат-кових умовах називається перехід-ною функцією, яку прийнято позначати h(t).
Графічне зображення перехід-ної функції називають перехідною характеристикою ланки.

## Slide 12
ПЕРЕХІДНА ФУНКЦІЯ
Імпульсна перехідна функція. Імпульсна дія описується дельта-функцією Дірака, математичною ідеалізацією короткого імпульсу, площа якого рівна 1 при його трива-лості, рівній 0 і амплітуді, рівній нескінченності:
Оскільки за визначенням:
то:
δ(t) = d1(t)dt.
Нормальна реакція ланки на імпульсну функцію називається ім-пульсною перехідною функцією або ваговою функцією, яку прийня-то позначати ω(t).
Графічне зображення вагової функції називають імпульсною пере-хідною характеристикою ланки

## Slide 13
ПЕРЕХІДНА ФУНКЦІЯ
Між перехідною і ваговою функціями однієї і тієї ж ланки існує математичний зв'язок, що витікає з однозначного зв'язку між східчастою і імпульсною функціями:
ω(t) = dh(t)/dt = h’(t),
Перехідна і вагова функції характеризують динамічні власти-вості ланки так само, як і диференціальне рівняння.
Якщо до ланки прикладена дія, відмінна від східчастої або ім-пульсної, то її представляють як суму послідовних східчастих або імпульсних дій на ланку.
Перехідна та імпульсна перехідна характеристики відносяться до часових характеристик ланки.
До недоліків опису ланок часовими характеристиками слід від-нести складність і трудомісткість розрахунків часових характеристик систем, що описуються диференціальними рівняннями високого порядку.

## Slide 14
ПЕРЕДАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ
Опис елементів і систем автоматичного управління істотно спрощуєть-ся при використовуванні методів операційного числення.
Динаміка функціональних елементів і систем автоматичного управлін-ня описується диференціальним рівнянням, яке в загальному випадку має такий вигляд:
де у – вихідна величина (у відхиленнях від стану рівноваги); х – вхідна ве-личина елемента (у відхиленнях від стану рівноваги); аn…а0, bm,...b0 – пос-тійні коефіцієнти рівняння.
В операторній формі це рівняння записують так:
Q(p)y(t) = P(p)x(t),
де:
Q(p) =anpn+an-1pn-1+…+a2p2+a1p+a0,
P(p) =bmpm+bm-1pm-1+…+b2p2+b1p+b0,

## Slide 15
ПЕРЕДАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ
Підставляючи у вихідне рівняння замість функцій часу у(t) і х(t) функції Y(s) і Х(s) комплексної змінної s при нульових початкових умовах, одержуємо лінійне рівняння алгебри:
Такий перехід від диференціального рівняння до рівняння алгеб-ри називається прямим перетворенням Лапласа. Функції х(t) і y(t) називаються оригіналами, а функції X(s), Y(s) - відповідно зобра-женнями цих функцій.
або
Q(s)Y(s) = P(s)X(s)
З порівняння цих виразів із попередніми видно, що обидві фор-ми запису збігаються, з чого витікає, що комплексна змінна s може бути ототожнена з оператором диференціювання р.

## Slide 16
ПЕРЕДАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ
Вираз:
Передавальною функцією називається відношення лапласово-го зображення вихідної величини до лапласового зображення вхід-ної величини при нульових початкових умовах.
визначає передавальну функцію системи.
З рівняння передавальної функції витікає, що зображення вихід-ної величини має вигляд:
Враховуючи тотожність оператора диференціювання р і комп-лексної змінної s в перетворенні Лапласа, формальне отримання передавальної функції за диференціальним рівнянням полягає в за-міні оператора диференціювання р комплексною змінною s і функ-цій часу х(t), y(t) їх зображеннями Х(s), Y(s).

## Slide 17
ПЕРЕДАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ
Наприклад, для ланки, що описується диференціальним рівнянням:
a2d2y/dt2+a1dy/dt+a0y=b1dx/dt+b0x
передавальна функція має такий вигляд:
Багаточлен, що приведений в знаменнику передавальної функції, нази-вається характеристичним багаточленом ланки або системи, а рівняння вигляду:
називається характеристичним рівнянням.
Корені характеристичного рівняння називаються полюсами переда-вальної функції, а корені багаточлена, розташованого в чисельнику пере-давальної функції, називається нулями передавальної функції.
Зворотний перехід від зображення Y(s) до оригіналу у(t) виконується за допомогою зворотного перетворення Лапласа.
Для багато яких дробово-раціональних функцій отримані зворотні перетворення Лапласа і зведені в таблиці. Використання таблиць значно полегшує розв’язок диференціальних рівнянь.

## Slide 18
ПЕРЕДАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ
Перехід від передавальної функції до диференціального рівняння фор-мально виконується шляхом заміни змінної s на змінну р = d/dt, а зобра-жень Х(s), Y(s) - їх оригіналами у(t), x(t).
Окрім опису елементів і систем часовими характеристиками і переда-вальними функціями, в автоматиці використовується опис частотними характеристиками при гармонійній вхідній дії.
Якщо у якості типової вхідної дії використовується гармонійна функція, то реакція ланки в усталеному режимі також буде гармонійною функцією.
Відношення амплітуди вихідної величини до амплітуди вхідної величи-ни залежно від частоти називають амплітудно-частотною характерис-тикою (АЧХ) ланки:
А(ω) = ymax/xmax,
а залежність різниці фаз коливань залежно від частоти називають фазочастотною характеристикою (ФЧХ) ланки:
φ(ω) = φ2 – φ1,
Частотні характеристики ланки залежать тільки від її властивостей, але не залежать від амплітуди і фази вхідних гармонійних дій.