## Slide 1
ТИПОВІ ДИНАМІЧНІ ЛАНКИ
План:
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. 3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. Посо-бие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.
Загальні відомості про типові динамічні ланки;
Типові динамічні ланки лінійних систем автоматичного керування;
2.1 Аперіодична ланка;
2.2 Коливна ланка ;
2.3 Диференціальна ланка;
2.4 Інтегральна ланка;
2.5 Підсилювальна ланка;
2.6 Ланка із запізненням;
3. З’єднання динамічних ланок.

## Slide 2
Загальні відомості про типові динамічні ланки
У процесі досліджень елементів автоматики встановлено, що перехідні процеси у різних за конструктивним виконанням та принципу дії пристроях описуються однаковими диференціальними рівняннями, і можуть бути предс-тавлені елементарними ланками, число типів елементарних ланок обмежене:
аперіодична ланка; - інтегральна ланка;
коливна ланка; - підсилювальна ланка;
диференціальна ланка; - ланка із запізненням.
Реальний пристрій може бути представлений типовою динамічною ланкою або комбінацією декількох ланок залежно від прийнятих допущень і вибору вхідної і вихідної величин цього пристрою. Один і той же пристрій може бути представ-лений різними типами динамічних ланок залежно від ступеня його ідеалізації.
На структурних схемах типові ланки зображуються прямокутниками із вписаними передавальними функціями та вказують стрілками напрям вхідної та вихідної дії. Замінивши всі конструктивні елементи типовими ланками і з’єднавши їх відповідно до передачі дії отримаємо структурну схему системи автоматичного керування.
Основним описом ланки є диференціальне рівняння, за яким визначають перехідну функцію, вагову функцію і передавальну функцію, що характеризують динамічні властивості ланки.

## Slide 3
Аперіодичною ланкою в системах автоматики можна замінювати елементи, процеси в яких пов'язані з накопиченням або витратою - речовини чи енергії. Аперіодична ланка містить накопичувальний елемент, здатний накопичувати або витрачати речовину чи енергію і опір, що перешкоджає цій витраті або накопиченню. До аперіодичних ланок відносяться:
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Аперіодична ланка
електричні кола, що містять ємність або індуктивність і опір
генератор постійного струму з незалежним збудженням

## Slide 4
Диференційне рівняння аперіодичної ланки в загальному випадку можна представити у вигляді:
де Т і k – відповідно, постійна часу та коефіцієнт передачі.
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Аперіодична ланка
резервуар зі стиснутим газом, магіст-раллю і встановленим між ними опо-ром, що перешкоджає проходу газу
гідравлічні виконавчі механізми односторонньої дії з управляючим органом типу «сопло-заслінка»
Перейшовши до зображення по Лапласу при нульових початкових умовах (прямий перехід), маємо:
Звідки визначимо передавальну функцію аперіодичної ланки:

## Slide 5
Ланка у якій вихідна величина після подачі на її вхід одиночної ступінчатої дії здійснює усталені коливання називається коливною. Коливною ланкою є частина системи автоматичного керування, що складається, із двох накопичувальних елементів у яких акумулюється речовина або енергія з подальшим взаємним обміном цими запасами. До таких ланок відносяться:
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Коливна ланка
пружна механічна система
з масою і тертям
двигун постійного струму з незалежним збудженням

## Slide 6
Перехідний процес в таких ланках описується диференціальним рівнянням другого порядку:
де Т0 і Т1 - постійні часу, що визначаються параметрами елементів ланки.
Або в операторній формі:
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Коливна ланка
електричне коло з активним опором, індуктивністю і ємністю
манометрична пружина
Характеристичне рівняння лінійного диференціального рівняння має вигляд:
Звідки визначимо передавальну функцію аперіодичної ланки:

## Slide 7
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Диференціальна ланка
Диференціальною називається ланка, в якій вихідна величина пропорційна швидкості зміни вхідної величини:
де k - коефіцієнт підсилення.
Передавальна функція такої диференціальної ланки:
Така ланка називається ідеальною. Вихідна величина ідеальної диференціаль-ної ланки рівна нулю при постійній вхідній і прямує до нескінченного значення при миттєвій зміні вхідної величини. Практично такій перехідній процес неможливий, тому виготовлення ідеальної диференціальної ланки неможливе. На практиці використовують, реальні диференціальні ланки, в яких вказаний перехідний процес проходить приблизно.
Перехідний процес в реальній диференціальній ланці описується рівнянням:
де Т - постійна часу, що визначається параметрами ланки.
Або в операторній формі:
Характеристичне рівняння диференціальної ланки має вигляд:
Звідки визначимо передавальну функцію реальної диференціальної ланки:

## Slide 8
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Диференціальна ланка
електричні кола, що містять ємність і активний опір
електричні кола, що містять індуктивність і активний опір
трансформатор
механічна система з гнучким гідравлічним зв'язком

## Slide 9
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Інтегральна ланка
Інтегральними називаються ланки, в яких швидкість зміни вихідної величини пропорційна вхідній величині. До інтегральних ланок відносяться такі:
- вал, що обертається, якщо вхідною величиною вважати кутову швидкість обертання приводного кінця, а вихідною - кут повороту вільного кінця валу;
- електричні кола, що містять ємність і індуктивність, і т. д.
бак з рідиною
гідравлічний циліндр з підсилювачем

## Slide 10
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Інтегральна ланка
електродвигун постійного струму
Розрізняють ідеальну інтегральну ланку, що описується:
або:
Передавальна функція такої інтегральної ланки:
мембранний виконавчий механізм

## Slide 11
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Інтегральна ланка
Реальна інтегральна ланка.
Всі розглянуті вище пристрої можна вважати ідеальними інтегруючими ланка-ми, якщо їх постійні часу достатньо малі і ними можна знехтувати. В реальній інтегруючій ланці перехідний процес описується диференціальним рівнянням:
Реальна інтегральна ланка відрізняється інерційністю. Постійна часу Т зале-жить від параметрів елементів, що входять в ланку. Або в операторній формі:
Характеристичне рівняння реальної інтегральної ланки має вигляд:
Звідки визначимо передавальну функцію реальної інтегральної ланки:
В системах автоматики реальну інтегральну ланку можна розчленувати на ідеальну інтегральну і аперіодичну ланки.

## Slide 12
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Підсилювальна ланка
Підсилювальною називається ланка, в якій вихідна величина без спотворень і запізнювання відтворює вхідну величину. В даній ланці будь-які зміни вхідної величини миттєво передаються вихідній, тому в усталеному і перехідному режимах системи справедливо рівняння:
де k - коефіцієнт передачі або коефіцієнт підсилення.
Звідки визначимо передавальну функцію підсилювальної ланки:
важільна передача
редукторна передача
Крім того, підсилювальною ланкою є всі датчики опору, індуктивні і інші пере-творювачі. При малих постійних часу підсилювальною ланкою є і підсилювач типу «сопло-заслінка». З наведених прикладів видно, що пристрої, що є підси-лювальною ланкою, в основному служать для передачі дій, тобто сполучають між собою різні елементи систем автоматичного регулювання. Тому підсилю-вальну ланку іноді називають жорстким зв'язком

## Slide 13
Типові динамічні ланки систем автоматичного керування
Ланка із запізненням
Ланка із запізненням це ланка, в якій вихідна величина відтворює вхідну, але з деяким постійним відставанням в часі.
Приклади ланки із запізненням: якщо конвеєр завантажують з одного кінця, а виміряють навантаження в перетині Su на деякій відстані l - від перетину за-вантаження S3,зміни, що виникли на вході ланки, в перетині вимірювання позна-чаться тільки через деякий постійний час τ . В даному випадку час запізнювання: τ = l/v.
конвеєр з рознесеними точками завантаження і вимірювання товщини шару завантаження
системи з довгими пневмопроводами
Між вхідною і вихідною величинами ланки із запізненням, існує залежність: у(t) = х(t-τ).

## Slide 14
З’ЄДНАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЛАНОК
При послідовному з’єднанні динамічних ланок із передавальними функціями W1(s), W2(s), W3(s), … Wn(s) загальна передавальна функція розімкнутої системи буде рівною добутку передавальних функцій цих ланок:
При паралельному з’єднанні динамічних ланок із передавальними функціями W1(s), W2(s), W3(s), … Wn(s) загальна передавальна функція розімкнутої системи буде рівною сумі передавальних функцій цих ланок:
Передавальна функція лінії зворотного зв’язку рівна одиниці:
При замиканні елементів лінією зворотного зв’язку результуюча передавальна функція буде рівною:
де - передавальна функція ланок, що охоплюються зворотним зв’язком.
Знак плюс ставлять при негативному а знак мінус при позитивному зворотному зв’язку.