## Slide 1
СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ДИНАМІКИ САК
План:
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р.Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р.Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.
Системи статичного регулювання;
Системи астатичного регулювання;

## Slide 2
СИСТЕМИ СТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Об'єктом регулювання в даному випадку є резервуар, на вході якого встановлений регулюючий орган (клапан), а на виході - три патрубки з вентилями. Регульованою величи-ною буде тиск стиснутого повітря в резервуарі, що поступає від компре-сора через регулюючий орган, вхід-ною величиною - положення штока регулюючого органу, а навантажен-ня об'єкту - кількість працюючих пневмоліній.
У цій САК для підтримання незмін
ного значення вихідної величини не-
обхідно ввести постійну задаючу дію,
яка може бути виражена наприклад,
у вигляді сили. При цьому задаюча
дія може порівнюватися безпосередньо із зусиллям, що розвивається приводом системи, і переміщає шток регулюючого органу.
Система автоматичного регулювання тиску повітря.
1 - циліндрична пружина з гайкою; 2 – гід-равлічний циліндр; 3 - гідравлічний підси-лювач типу «сопло-заслінка»; 4 - важіль ; 5 – манометрична пружина; 6 – резервуар; 7 – клапан; 8 - вентилі

## Slide 3
В усталеному режимі, в між дросельному просторі гідравлічного підсилювача типу "сопло-заслінка" і гідравлічному циліндрі встановлюється певний тиск оли-ви, а отже, і зусилля на поршні. Пружина - задатчик компенсує це зусилля і шток клапана знаходиться в нерухомому стані.
З підвищенням тиску в об'єкті 6 вільний кінець манометричної пружини 5 переміщається вверх, захоплюючи жорсткий важіль підсилювача 4 і збільшуючи проміжок в гідравлічному підсилювачі 3. При цьому тиск оливи в гідравлічному підсилювачі і циліндрі 2 знижується, під дією пружини - задатчика 1 поршень пе-реміщається вниз, прикриваючи клапан 7. Тиск в об'єкті знижується в результаті зменшення припливу стиснутого повітря.
Функціональна схе-ма САК регулювання тиску повітря в резер-вуарі, в загальному ви-падку містить датчик тиску, підсилювачі, привод, задатчик, ви-конавчий елемент та елемент порівняння і регулюючий орган.
СИСТЕМИ СТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Р - тиск повітря; l - переміщення; Q – подача (масла, повітря); F - зусилля.

## Slide 4
З точки зору динамічних властивостей регульований об'єкт з клапаном є апе-ріодичною ланкою, манометрична пружина - коливною, важільний підсилювач - підсилювальною, гідравлічний циліндр з пружиною і підсилювачем типу "сопло - заслінка" - аперіодичною.
Замінивши конструктивні елементи перерахованими ланками, отримаємо структурну схему системи автоматичного керування:
Враховуючи, що динамічні ланки з'єднані послідовно і замкнені зворотним зв'язком, можна знайти передавальну функцію замкнутої САК.
Ланки з передавальними функціями W1(s), W1(s), W1(s), та W1(s), з’єднані пос-лідовно, тому передавальна функція розімкненої системи буде рівна:
СИСТЕМИ СТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
х(t)
y(t)
Передавальна функція кола зворотного зв'язку:

## Slide 5
Введемо позначення постійних величин:
Здійснивши зворотний перехід, отримаємо диференціальне рівняння системи:
СИСТЕМИ СТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Передавальна функція замкнутої системи матиме вигляд:
З цього виразу отримуємо зображення диференціального рівня-ння САК:
В усталеному режимі похідні усіх порядків дорівнюють нулю, і рівняння набере вигляду: Звідки:

## Slide 6
Ці величини можуть знаходитися у рівновазі при різних, відмін-них від заданого, значеннях регульованої величини.
З рівняння видно, що дана система в усталеному режимі харак-теризується цілком певною залежністю вихідної величини від вхід-ної і, відповідно, має статичну характеристику.
Причому кожному значенню вхідної величини відповідає певне значення вихідної величини. Задане значення вихідної величини буде тільки при розрахунковому значенні вхідної величини, наприк-лад, при двох відкритих вентилях у даному випадку.
Якщо відкритий одн або усі три вентилі, то регульована величина відхилиться від заданого значення, отже, у системі в усталеному ре-жимі виникне неусувна похибка, що називається статичною похибкою.
Величина похибки при максимальному відхиленні хвх визнача-ється значенням коефіцієнта і не повинна перевищувати ± 3...5 %.
СИСТЕМИ СТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

## Slide 7
СИСТЕМИ АСТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1- циліндр; 2 - гвинт; 3 - підсилювач; 4 - важіль; 5 - манометрична пружина 6 - об'єкт; 7 - клапан
Замінимо у розглянутій вище САК тиску повітря в резервуарі гідравлічний виконавчий механізм з пружиною виконавчим механізмом двосторон-ньої дії та підсилювач типу "сопло - заслінка" – підси-лювачем із золотником
Задаючу дію вводитимемо за допомогою мік-рометричного гвинта, що пере-міщає гільзу під-силювача. Лімб мікрометричного гвинта протаро-вано в одиницях тиску.

## Slide 8
При такій заміні кількість елементів у принциповій схемі і дія системи не змінилися. З підвищенням тиску в об'єкті 6 манометрична пружина 5 переміщає важіль 4 і плунжер підсилювача 3 вниз, відкриваючи нижнє вікно гільзи підсилювача 3. Олива від джерела поступає у верхню порож-нину циліндра виконавчого механізму 1 і поршень зі штоком, переміща-ючись вниз, зменшує переріз клапана 7, тобто і надходження повітря в об'єкт 6. Переміщення плунжера в штоку відбуватиметься до встановлен-ня заданого значення тиску в регульованому об'єкті. При зміні регульова-ного тиску мікрометричним гвинтом 2 змінюють положення гільзи підси-лювача. В даному випадку відкривається одне з вікон гільзи і олива про-ходить в нижню або верхню порожнину циліндра, змінюючи переріз кла-пана 7 до встановлення заданого значення тиску в резервуарі.
У структурній схемі системи стануться зміни - замість передавальної функції:
необхідно вписати передавальну функцію:
СИСТЕМИ АСТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
оскільки застосований виконавчий механізм є ідеальною інтегральною ланкою.

## Slide 9
де
З цього виразу отримаємо зображення рівняння САК:
З урахуванням змін передавальна функція розімкненої системи буде рівна:
Передавальна функція замкнутої системи:
СИСТЕМИ АСТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Диференціальне рівняння системи отримаємо, здійснивши зворотний перехід:
Notes: <number>

## Slide 10
Оскільки в усталеному режимі похідні усіх порядків дорівнюють нулю, отримаємо: kу = kх; у = х або: Δу = у – х = 0.
У розглянутій системі відсутній зв'язок вихідної і вхідної величин в усталеному режимі, тому на відміну від статичної системи вона на-зивається астатичною. Астатичні системи здійснюють регулювання без статичної похибки при будь-яких постійних збурюючих діях.
СИСТЕМИ АСТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ