## Slide 1
СТІЙКІСТЬ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
План:
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р.Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р.Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.
Умови стійкості систем автоматичного регулювання
Критерій стійкості Гурвіца
Критерій стійкості Михайлова
Критерій стійкості Найквіста-Михайлова
Виділення областей стійкості

## Slide 2
Автоматична система повинна бути працездатною, а отже мати влас-тивості, які утримували б параметри у таких межах, щоб не було істотних порушень технологічного процесу або роботи агрегатів.
Працездатність САК визначається її стійкістю. Стійкість – це здат-ність системи повертатись у вихідний стан після зняття обмежених збурю-ючих або керуючих дій на систему.
Умови стійкості систем автоматичного регулювання
Вихідна величина у(t) виведеної із рівноваги САК в результаті вільних коливань може:
1. Точно або із деякою похибкою
вернутись до попереднього
значення;
2. Безмежно віддалятись від
заданого значення;
3. Здійснювати незатухаючі
коливання.
У першому випадку система буде стійкою і працездатною, у другому – не стійкою і непрацездатною, у третьому випадку система знаходиться на межі стійкості але не працездатна.

## Slide 3
Для забезпечення заданих показників якості роботи системи при змінних зовнішніх збуреннях ряд її параметрів роблять регульованими, що може при-звести до втрати стійкості, тому важливо визначити межі (або області) можливих регулювань параметрів за умов збереження стійкості системи.
Працездатними є лише стійкі системи і тому при розробці системи авто-матичного регулювання завжди повинні перевірятися на стійкість.
Висновок про стійкість можна зробити, визначивши після розв’язку рівня-ння відхилення Δу регульованої величини у(t) від заданого значення в часі t.
Запас стійкості – це величина, яка показує на скільки віддалене дане значення параметру від межі стійкості.
У стійкій системі відхилення вихідної величини від заданого значення з ча-сом від початку перехідного процесу повинно прямувати до нуля або до деякої постійної величини. Вихідна величина при цьому повертається до заданого значення або відрізняється від нього в межах статичної похибки.
Характер поведінки системи в перехідному режимі визначається дифе-ренціальним рівнянням:
Умови стійкості систем автоматичного регулювання
яке отримують із характеристичного рівняння:
(a0pn+a1pn-1+…+an-2p2+ an-1p+ an)y = 0.

## Slide 4
Умови стійкості систем автоматичного регулювання
Система буде стійка, якщо відхилення Δу прямуватиме до нуля або деякої постійної при t → ∞. Як відомо, загальним розв’язком рівняння буде:
Для стійкості системи необхідно, щоб кожен член правої частини рівняння, починаючи з другого, з бігом часу t прямував до нуля.
Неважко побачити, що це можливо тільки при негативних значеннях коренів р1 р2, … рn характеристичного рівняння системи.
У разі комплексних коренів характеристичного рівняння, кожен з членів рівняння представлятиме коливну криву, що сходиться при негативній дійсній частині кореня і розходиться при позитивній дійсній частині кореня.
Якщо корені негативні, кожен член рівняння з часом прямуватиме по екс-поненті до нуля і відхилення регульованої величини від заданого значення буде рівне постійній А0 або нулю при А0 = 0.
Якщо хоч один корінь буде позитивним, то з часом у(t) необмежено зростатиме.
де А0, с1, с2, …, сn - постійні; р1 р2, … рn - корені характеристичного рівняння.
Отже, лінійна система автоматичного регулювання буде стійка, якщо усі дійсні корені і усі дійсні частини комплексних коренів характеристичного рів-няння будуть негативні.

## Slide 5
Якщо корені характеристичного рівняння нанести на комплексну площину, то система автоматичного регулювання буде стійка при розташуванні усіх коренів ліворуч від уявної осі.
Умови стійкості систем автоматичного регулювання
Знаки дійсної частини коренів можна знайти шля-хом безпосереднього розв’язку характеристичного рів-няння. Проте легко розв’язуються рівняння не вище дру-гого порядку. Рівняння третього і четвертого порядку аналітично розв’язуються надзвичайно складно.
Для полегшення дослідження систем на стійкість запропоновані непрямі методи визначення знаку дійсної частини коренів характеристичного рівняння, які дістали назву критеріїв стійкості і не передбачають розв’язку характерис-тичного рівняння.
Поруч з критеріями застосовують необхідну (але недостатню) умову стій-кості Стодоли, згідно з якою для стійкої системи необхідно, щоб усі коефіці-єнти характеристичного рівняння мали однакові знаки. Зважаючи на недос-татність умови при однакових знаках коефіцієнтів корені характеристичного рівняння можуть мати позитивний знак і потрібна перевірка стійкості.
Якщо знаки коефіцієнтів різні, то хоч би один корінь характеристичного рів-няння буде позитивним і система буде нестійкою. Таким чином, умова Стодоли дозволяє за виглядом характеристичного рівняння визначити нестійку систему.

## Slide 6
Критерій стійкості Гурвіца дозволяє визначати стійкість систем автома-тичного регулювання досить високого порядку, проте користуватися критері-єм відносно легко при рівняннях до п'ятого порядку. Надалі значно зростає трудність здійснюваних розрахунків.
Для визначення стійкості системи необхідно з коефіцієнтів характерис-тичного рівняння:
Критерій стійкості Гурвіца
Визначники складають при а0 > 0, тому, якщо необхідно, характеристичне рівняння перемножують на - 1. Система буде стійкою при усіх позитивних визначниках, які складають за схемою:
У кожному визначнику число рядків дорівнює числу стовпців і номеру визнач-ника. По головній діагоналі вписуються коефіцієнти від а1 до коефіцієнта з номе-ром, рівним номеру визначника. Стовпці від елементів головної діагоналі вгору до-повнюють коефіцієнтами з послідовно зростаючими індексами, вниз - зі зменшу-ваними індексами. На місце відсутніх коефіцієнтів, індекси яких більше n і менше 0, проставляють нулі. Число визначників на одиницю менше порядку характерис-тичного рівняння.
a0p5+a1p4+a2p3+a3p2+a4р+а5 = 0.
скласти визначники і розрахувати їх.
Δ1 = а1;

## Slide 7
При використанні критерію стійкості Михайлова стійкість системи авто-матичного регулювання визначають за положенням годографа Михайлова на комплексній площині.
Критерій стійкості Михайлова
Годограф Михайлова стійкої системи повинен огинати на комплексній площині початок координат, проходячи супроти годинникової стрілки послідовно кіль-кість квадрантів, рівну порядку характеристичного рівняння. Якщо годограф проходить через меншу кількість квадрантів, система нестійка
На мал. показані годографи стійких систем 1, 2, 3, 4 і 5 порядків.
Годограф Михайлова будують за комплексною функцією:
F(jω) = a0(jω)n+a1(jω)n-1+…+ an-1(jω)+ an.
яку отримують з характеристичного рівняння системи шляхом підстановки jω замість р. Для зручності побудови відділяють дійсну і уявну час-тини виразу і комплексну функцію F(jω) предс-тавляють у вигляді, F(jω) = Р(ω) + jQ(ω), де:
Р(ω) = a0 - an-2ω2 + an-4ω4 - ….;
Q(ω) = an-1ω - an-3ω3+an-5ω5 - ….
Частоту ω при побудові годографа Михайлова змінюють від 0 до ∞.

## Slide 8
За цим критерієм стійкість замкнутої системи автоматичного регулювання визначають за амплітудно-фазовою характеристикою стійкої розімкненої сис-теми.
Розімкнена система автоматичного регулювання є стійкою у тому випадку, коли складається тільки зі стійких динамічних ланок і містить не більше за одну інтегруючу ланку.
Амплітудно-фазову характеристику розімкненої системи отримують таким чином:
розривають лінію зовнішнього зворотного зв'язку системи на структурній схемі і аналізують динамічні ланки, що входять в головний контур.
якщо головний контур системи не містить нестійких ланок і містить не більше за одну інтегруючу ланку, можна застосовувати критерій стійкості Найквіста-Михайлова.
Критерій стійкості Найквіста-Михайлова
За структурною схемою розімкненої стійкої системи визначають передаваль-ну функцію.
Підставивши замість оператора р добуток jω, отримують рівняння амплі-тудно-фазової характеристики розімкненої системи, праву частину якого пред-ставляють у вигляді дійсної Р(ω) і уявної Q(ω) складових, залежних від часто-ти. Змінюючи частоту ω від 0 до ∞, отримують пари значень Р(ω) і Q(ω), за якими на комплексній площині будують амплітудно-фазову характеристику стійкої розімкненої системи.
Якщо ця характеристика не охоплює точку з координатами (-1, j0), то замкнута система автоматичного регулювання стійка.

## Slide 9
Критерій стійкості Найквіста-Михайлова
На мал. показані амплітудно-фазові характеристики стійких (суцільна лінія) і нестійких (пунктирна лінія) замкнутих статичної (а) і астатичної (б) систем.
Коли знаменник передавальної функції розімкненої системи є багаточленом високого порядку, будувати амплітудно-фазову характеристику на комплексній площині трудомістко.
Для скорочення об'єму розрахунків при визначенні стійкості систем корис-туються логарифмічними амплітудною і фазовою частотними характеристи-ками розімкненої системи

## Slide 10
Виділення областей стійкості
Критерії дозволяють визначити чи стійка система автоматичного регулю-вання при певних параметрах її елементів. Практично критерії не дають відпо-віді на питання про межі зміни того або іншого параметра системи за умови збереження або досягнення стійкості.
Межі або область зміни одного або декількох параметрів системи можуть бути знайдені за допомогою спеціального методу, який дістав назву D-розбит-тя. Якщо система знаходиться на коливній межі стійкості це відповідає рів-ності нулю характеристичного вектора D(jω) = 0.
Для забезпечення заданих показників якості системи при змінних зовнішніх збуреннях ряд її параметрів роблять регульованими. Звичайно це передавальні коефіцієнти окремих елементів системи або їх постійні часу, що може призвес-ти до втрати стійкості. Тому важливо визначити межі можливих регулювань параметрів.
Нехай параметр К, який необхідно змінювати під час роботи системи входить у характеристичне рівняння лінійно, тоді воно може бути представлене у вигляді:
D(s) = К∙N(s) + M(s) = 0
Звідки:
К = - M(s)/N(s)
Побудуємо на комплексній площині графік функції підставивши замість s (jω):
К = - M(jω)/N(jω) = Р(ω)+ jQ(ω)

## Slide 11
Отримана крива D-розбиття являє собою відображення уявної осі комплексної площини коренів характеристичного рівняння на площину параметра К. Тому розв’язки із від’ємною дійс-ною частиною повинні лежати ліворуч від кри-вої при зміні ω від -∞ до +∞.
Крива D-розбиття поділяє усю площину на декілька областей. У лінійних САК змінюваний параметр К завжди є дійсним, тому практич-ний інтерес становлять частини областей, що лежать на дійсній осі.
Областю стійкості буде множина дійсних значень К, що лежить в області обрамленій кривою у середину якої направлено штриховку.
Виділення областей стійкості
Задавшись будь-яким речовим значенням К усередині отриманої області, підс-тавляють значення К в рівняння і за допомогою будь-якого критерію стійкості
перевіряють стійкість системи, якщо система виявиться стійкою, то знайдена область є областю стійкості.
Якщо область стійкості відсутня, і система, нестійка при будь-якому значен-ні К і називається структурно-нестійкою. Для того, щоб добитися стійкості цих систем, необхідно змінити структурну схему - ввести додаткові, замінити одно або декілька ланок або поміняти порядок з'єднання елементів