## Slide 1
КЕРОВАНІ ОБ'ЄКТИ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ
План:
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р. Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р.Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.
Загальні відомості про сільськогосподарські об’єкти;
Головні властивості керованих об’єктів;
Математичні моделі об’єктів автоматизації.

## Slide 2
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТИ
Керовані об'єкти є тими основними елементами системи автоматичного управління і регулювання, в яких за допомогою технічних засобів автоматиза-ції повинен здійснюватися заданий алгоритм функціонування.
Клас КО об'єднує різноманітні пристрої і технологічні системи сільськогос-подарського виробництва залежно від принципу дії, конструкції, габаритів, потужності і інших показників.
Керованим об'єктом може бути машина або набір машин, призначених для виконання технологічного процесу, направленого на отримання певної продук-ції. До складу об'єкту може входити також і зовнішнє середовище, якщо воно робить істотний вплив на стан об'єкту.
Технічні пристрої і процеси можуть бути керованими об'єктами, якщо їм властиві такі ознаки:
у них відбувається перетворення, передача або накопичення енергії чи речовини;
вони мають регулюючий орган для зміни кількості енергії або речовини, що поступає в об'єкт;
надходження енергії або речовини змінює стан об'єкту, який характеризу-ється зміною одного або декількох параметрів, що визначають алгоритм функціонування об'єкту і складають мету керування.

## Slide 3
Дія на об'єкт може бути прикладеною, як на стороні надходження енергії або речовини, так і на виході. Дія на об'єкт може бути керуючою або збурюючою.
Керуюча дія породжується операціями управління, які прагнуть наблизити процес до заданого режиму роботи.
До найрозповсюдженіших об’єктів сільськогосподарського виробництва відносять:
Теплові пристрої (теплогенератори, водонагрівачі, калорифери, електро-печі, котлові пристрої, обігрівачі та ін.) у яких звичайно необхідно керувати температурою, подачею повітря, палива або енергії;
Комплекси з виробництва, переробки та зберігання продукції (тваринниць-кі приміщення, овочесховища, парники та теплиці, зерносушарки та ін.) де необхідно одночасно керувати температурою, вологістю, загазованістю;
Мобільні сільськогосподарські машини і агрегати (трактори, комбайни, сівалки, плуги та ін.) у яких звичайно необхідно керувати швидкістю, тра-єкторією руху, продуктивністю та ін.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТИ
Збурюючі дії, навпаки, прагнуть віддалити процес від заданого значення показників режиму і вивести його із усталеного режиму. Збурення, як правило, є випадковими діями, породжуваними внутрішніми або зовнішніми чинниками, основним з яких є навантаження. Тому керуюча дія, направлена у бік компенса-ції дії збурень на керований об'єкт.

## Slide 4
Керовані об'єкти володіють певними властивостями, які впливають на ефект керування, головними з них є:
Акумулювальна здатність, це здатність об'єкту накопичувати енергію або речовину, яка істотно впливає на його регулювальні властивості.
Чим більша ємність об'єкту, тим повільніше змінюється керована вели-чина при збурюючих діях і навпаки, чим менша ємність об'єкту, тим він чутли-віший до збурюючих дій.
Для оцінки впливу ємності на зміну керованої величини служить коефіцієнт ємності, - це та кількість енергії або речовини, яку необхідно підвести до об’єкту або видалити з нього, щоб змінити керовану величину на одиницю виміру:
ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
де С - ємність об'єкту, У – значення керованої величини.
Акумулювальну здатність оцінюють за ємністю об'єкту, під якою розумі-ють запас енергії або речовини, що накопичена в об’єкті.
КС = С/У.

## Slide 5
Керовані об’єкти можуть бути:
Об’єкти із дуже малою ємністю відносять до без ємнісних (наприклад трубопроводи), у них керована величина змінюється практично миттєво).
Одноємнісними є такі об’єкти у яких порушення рівноваги між подачею і ви-тратою речовини викликає одночасну та однакову зміну керованої величини в усіх його точках):
ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
безємнісними;
одноємнісними;
багатоємнісними.

## Slide 6
Самовирівнювання об'єк-
ту це його здатність самос-
тійно (без участі регулято-
ра) приймати нове усталене
значення керованої величини при зміні керуючої чи збурюючої дії (відновлювати рівновагу між подачею та витратою енергії чи речовини).
Цією властивістю володіють не всі об'єкти.
ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
У багатоємнісних об’єк-тів ця зміна не одночасна і не однакова, завдяки наяв-ності опору для перетікан-ня речовини або енергії із однієї ємності в іншу.
Об’єкти без самовирівнювання характерні тим, що порушена внаслідок дії збурення рівновага самостійно не відновлюється.
Такі об’єкти важко піддаються керуванню.

## Slide 7
Об’єкти без самовирівнювання називаються астатичними і описуються інтегруючою ланкою.
Об'єкти із самовирівнюванням називаються статичними і описуються аперіодичною ланкою.
ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
Об'єкти з негативним самовирівнюванням і без самовирів-нювання не можуть працювати без автоматичних регуляторів.
Тому самовирівнювання - одна з найважливіших властивостей об'єктів, що визначає ефективність керування.
Механізм самовирівнювання пояснюється наявністю зворот-ного зв'язку усередині об'єкту, що може носити різний характер.
Якщо зміну вихідної величини об'єкту викликає дія внутрішніх сил, що зменшують зовнішню дію аналогічно негативному звор-тному зв'язку, то такий об'єкт характеризується позитивним самовирівнюванням і є стійким статичним об'єктом (ДВЗ).
Якщо зміна вихідної величини об'єкту викликає дії, що підсилю-ють зовнішні дії аналогічно позитивному зворотному зв'язку, то такий об'єкт характеризується негативним самовирівнюван-ням і є нестійким статичним об'єктом (Серієсний двигун).

## Slide 8
Запізнювання - це властивість об'єкту при якій зміна його ви-хідної величини настає не одночасно з початком зміни керуючої або збурюючої дії.
Перехідне запізнювання визначається, як проміжок часу від моменту появи збурення до початку зміни керованої величини.
Перехідне запізнювання негативно впливає на процес керування. Так для підігрівача перехідним запізнюванням буде час від момен-ту зміни подачі теплоносія до моменту зміни температури стінок.
ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
Залежно від чинників, що зумовлюють запізнювання, розрізня-ють перехідне та транспортне запізнювання.
Перехідне запізнювання – є наслідком наявності різних опорів переходу речовини із однієї ємності в іншу або перетворення ене-ргії із одного стану в інший і завжди спостерігаються у об’єктів з великою масою, індуктивністю або ємністю.

## Slide 9
Особливо шкідливе запізнювання для об’єктів без самовирів-нювання, наприклад двигун постійного струму з послідовним збудженням, коли йде у «рознос».
Транспортне запізнювання властиве тим об’єктам у яких між регулюючим органом та входом об’єкта є передавальні ка-нали (трубопроводи, теплопроводи, транспортери та ін.) для проходження яких необхідний певний час.
Різним об’єктам властиві різні запізнювання, так одноємнісні об’єкти мають тільки транспортне запізнювання, багатоємніс-ні і транспортне і перехідне запізнювання, а в безємнісних об’єк-тів запізнювання не має.
Час розгону астатичного об'єкту визначає час, за який вихідна величина досягне деякого заданого значення при постійній вели-чині дії.
ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
Notes: <number>

## Slide 10
Звичайно час розгону tр визначає тривалість перехідного процесу від момен-ту подачі постійної зовнішньої дії F(t) до моменту коли керована величина від-різнятиметься від усталеного значення не більше ніж на 1% і становитиме 99% свого номінального значення.
Постійна часу об’єкту То це час його розгону при відсутності само-вирівнювання (або час за який об’єкт досягнув би нового рівноважного стану, якби його вихідна величина змінювалась із найбільшою для дано-го перехідного процесу швидкістю).
ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
Найбільша швидкість при t = t0. Значення постійної часу об’єкту То можна визначити, якщо провести дотичну до кривої розгону об’єкту у початковий момент часу. Відрізок, який відтинає ця дотична на прямій, паралельній осі абсцис, що відпові-дає новому усталеному значенню керованої величини у масштабі часу показує постійну часу об’єкту То.

## Slide 11
Зі збільшенням постійної часу об’єкту То тривалість перехід-ного процесу пропорційно зростає. При наявності самовирівню-вання, за проміжок часу t = То вихідна величина стійкого статич-ного об’єкта досягне 0,632 від величини нового усталеного значення ууст, а за час t = 4То - досягне 0,99 ууст.
ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
Для без ємнісного об’єкту То = 0, для одно ємнісного постійна часу буде меншою ніж для багато ємнісного, отже чим більша ємність об’єкту тим більша постійна часу.
Перехідний процес і час розгону характеризують інерцію об'єкту по відношенню до дії. Інерція об'єкту зумовлена здатніс-тю об'єкту накопичувати енергію або речовину, наявністю пере-давальних каналів і опору в них.

## Slide 12
Основні властивості об'єкта визначаються з диференціаль-ного рівняння руху або передавальної функції, які отримують ана-літичними методами на підставі фізичних законів, покладених в основу їх роботи і коефіцієнти яких визначаються за характерис-тиками технічних пристроїв що утворюють об’єкт.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Аналітичні методи отримання математичної моделі об'єк-ту у вигляді диференціального рівняння або передавальної функції засновані на методі малих відхилень.
Отримані таким чином рівняння дозволяють визначити нео-бхідні при дослідженні САК статичні та динамічні характ-стики.
Статична характеристика об’єкта це залежність керованої величини у від задаючої х в усталеному режимі при постійному зовнішньому збуренні F(t) = const.
Статична характеристика описується рівнянням виду у = f(x).
Статичні характеристики об’єктів надзвичайно різні за формою, але якщо вони описуються рівнянням першого ступеня то вони є лінійними об’єктами. Якщо рівняння має вищий степінь то вони є нелінійними об’єктами.
Для спрощення їх досліджень проводять їх лінеаризацію.

## Slide 13
Динамічна характеристика об’єкта це залежність керованої величини у(t) для довільного моменту часу від задаючої дії х(t) у перехідному режимі.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Зв’язок між цими параметрами виражається диференціаль-ними рівняннями.
Найповнішу уяву про динамічні властивості об’єкту дають передавальні функції та частотні характеристики.
Статичні та динамічні характеристики керованих об’єктів аналітичним шляхом можна отримати тільки для порівняно простих об’єктів.
Характеристики складних багато ємнісних об’єктів та об’єк-тів із розподіленими параметрами із огляду на складність або не-можливості аналітичного опису визначають експериментально.
Експериментальні методи визначення властивостей об'єкту зводяться до побудови кривої розгону об'єкту і апроксимації її передавальною функцією, що зв'язує вихідну і вхідну величини.
Експериментально криву розгону об'єкту отримують шляхом дії на об'єкт ступінчастою вхідною дією і реєстрацією вихідної величини в часі

## Slide 14
За кривою розгону об'єкту визначають статичні і динамічні пара-метри об'єкту: коефіцієнт передачі, постійну часу, час транспортного (чистого) запізнювання.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Якщо часова хар-ка має вигляд експоненти то об’єкт можна опи-сати диференціальним рівнянням першого порядку:
Коефіцієнт підсилення об'єкту k виз
начають для лінійної ділянки розгінної
хар-ки, як відношення зміни вихідної ве
личини до відповідної їй зміни вхідної
величини у усталеному режимі роботи.
Крива розгону об'єкту
де Т і k – відповідно, постійна часу та коефіцієнт підсилення об’єкту.
Постійну часу То знаходять як проекцію дотичної в точці найбільшої швидкості зміни у(t) на вісь абсцис, що обмежена точками перетину до-тичної з лініями початкового і усталеного значень вихідної величини.
Час розгону tp визначається інтервалом часу від початку вхідної дії до того моменту, коли вихідна величина досягає 0,95 ууст.

## Slide 15
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Підставивши знайдені значення Т і k у рівняння та розв’язавши його, будують криву та порівнюють її з експериментальною, якщо розходже-ння не великі, то вважають рівняння часової характеристики надійним.
Якщо крива розгону починаєть-ся не одночасно з подачею вхідної дії, то об'єкт має також і транс-портне запізнювання, час якого ви-значається інтервалом від почат-ку появи вхідної дії до початку змі-ни вихідної величини.
Час транспортного запізнювання τТР визначається відрізком kl (між моментом початку зміни зовніш-ньої дії F і початком зміни у(t).
Час перехідного запізнювання (за перетином лінії аб та дотич-ної до кривої розгону у точці макси-мальної швидкості – точці переги-ну О) τп відповідає відрізку lг.
В цьому випадку час повного запізнювання складається з часу перехід-ного і транспортного запізнювання згідно виразу: τ = τТР + τп.

## Slide 16
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Коефіцієнт самовирівнювання це відношення величини зовніш-ньої дії F до викликаного нею максимального відхилення ymax керо-ваної величини:
ρ = F/ymax.
Коефіцієнт підсилення об'єкту k = 1/ρ = ymax/ F.
Для об'єктів без самовирівнювання k = 1 а час розгону tp = T, тоді рівняння і графік мають вигляд: