## Slide 1
ПРИВОДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
ПЛАН
1. Роль вітчизняних вчених у розвитку електрифікації сільськогосподарського виробництва;
2. Особливості роботи електрообладнання в умовах сільськогосподарського виробництва;
3. Електропривод та його елементи;
4. Класифікація електроприводів;
5. Приводні характеристики сільськогосподарських машин;
6. Механічні характеристики робочих машин;
7. Механічні характеристики електродвигунів.
Література:
1. Електропривод: Навчальний посібник/ О.ІО. Синявський, П.І. Савченко, В.В. Савченко, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський, Ю.М. Хандола, І.П. Ільїчов; За ред. О.Ю. Синявського. - К.: Аграр Медіа Груп, 2013.-586 с. ISBN 978-617-646-201-9;
2. Електропривод: підруч. для вузів. Ч.1/О.С. Марченко, Ю.М. Лавріненко, П.І. Савченко, Є.Л. Жулай; за ред. О.С. Марченка. – К. : Урожай, 1995. – 207 c.. – ISBN 5-337-01695-4;
3. Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: Підруч. / Є.Л. Жулай, Б.В.Зайцев, О.С.Марченко та ін.; Ред. Є.Л. Жулай. – К. : Вища освіта, 2001. – 288 c.. – ISBN 966-95995-2-0.

## Slide 2
Роль вітчизняних вчених у розвитку електри-фікації сільськогосподарського виробництва
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і підвищення продук-тивності праці можливі лише за умови максимальної механізації технологіч-них процесів на базі електрифікації і автоматизації.
Перший в історії електрифікований механізм з електроприводом був створений у 1834 – 1838 рр. академіком Якобі Б.С. у Петербурзі і призначався для приводу у рух катеру на річці Неві.
Визначна роль у розвитку електрифікації виробництва і сільсько-господарського зокрема належить вітчизняним вченим та інженерам.
Видатний російський електротехнік В.Н. Чикалєв здійснив практичні розробки електроприводів для швейної машини у 1882 р. та вентилятора у 1886 р.
Значний вклад у розвиток теорії електроприводу внесли роботи Д.А. Лачино-ва “Електромеханічна робота”, що були опубліковані у 1880 році у журналі “Электричество”. Ця визначна праця дає можливість вважати датою заснування науки про електроприводи – 1880 рік.
Необхідні принципові передумови розвитку електроприводів змінного стру-му створили розробки російського інженера М.О. Доліво-Добровольського, який у 1889 році створив систему трифазного струму, асинхронний двигун із коротко-замкнутим ротором та із контактними кільцями. Ці роботи визначили новий напрям розвитку електроприводу і відкрили широку дорогу для промислового використання електроенергії.

## Slide 3
Роль вітчизняних вчених у розвитку електри-фікації сільськогосподарського виробництва
Реалізація плану електрифікації Радянського Союзу - ГОЭРЛО у 20-х роках, створила умови для широкого використання електроприводу і на теренах України. Визначний вплив на розвиток вітчизняної електротехніки та елект-ропривода мав і створений у 1921 році Державний експериментальний електротехнічний інститут, який у 1929 році був реорганізований у Всесоюзний електротехнічний інститут.
З розвитком промислового електроприводу, на його базі розвивався і елект-ропривод сільськогосподарського призначення. Тут слід відмітити роботи академіків ВАСХНИЛ І.А. Бурдзка, Н.П. Листова, Л.Г. Прищепи, членів-кореспон-дентів ВАСХНИЛ Г.І. Назарова, І.І. Мартиненка, професорів С.П. Лебедева, І.Ф. Кудрявцева та ін..
Особливо бурхливо став розвиватись електропривод у роки перших п’ятирічок у зв’язку із загальною індустріалізацією країни. Розвиток теорії та практики електропривода знайшов відображення у працях професорів С.А. Ринкевича, В.К. Потова, Р.А. Аронова, А.Т. Голована, Д.П. Морозова та ін.. Питання автоматичного керування електроприводами знайшли освітлення у працях академіків М.П. Котенка, В.С. Кульбакіна, А.Г. Йосифяна та ін.. У розвитку нових типів електроприводів відіграли значну роль заводи ПЕМЗ, “Електросила”, “Динамо” та ін..

## Slide 4
Особливості роботи електрообладнання в умовах сільськогосподарського виробництва
Робота електрообладнання в умовах тваринницьких ферм має ряд особливостей які необхідно враховувати при його виборі та експлуатації. До цих особливостей можна віднести:
Приміщення обробляються дезінфекційними розчинами, які хімічно активні.
Електрообладнання може працювати в різних умовах (у сухих, вологих, вогких, особливо вологих приміщеннях, на відкритому по-вітрі, у захищених приміщеннях, із підвищеним вмістом аміаку, сір-ководню, вуглекислого газу при значних коливаннях температури, що призводить до поступового руйнування ізоляції, корозії контак-тів і конструктивних елементів електрообладнання) тому апаратуру керування розміщують поза тваринницькими приміщеннями.
Різна тривалість роботи механізмів і їх привідних електродвигунів: кормороздавачі 500 год. на рік; вакуумні насоси 1500 год. на рік; вентилятори 3000 год. на рік.

## Slide 5
Особливості роботи електрообладнання в умовах сільськогосподарського виробництва
Невдалі конструкції механізмів, які приводяться у рух електро-двигунами (вібрація машин і двигунів, встановлення двигунів на агрегатах що нагріваються, можливість попадання води і т.д.)
Низький професійний рівень обслуговуючого персоналу, що призводить до неправильної експлуатації і обслуговування електрообладнання.
Широкий діапазон коливань напруги живлення ( для комплексів).
Ступінь завантаження двигунів коливається від 25 до 100% а деякі працюють при тимчасових перевантаженнях;

## Slide 6
Електропривод та його елементи
Сільськогосподарське - виробництво використовує різно­манітні машини, агрегати та потокові лінії.
Ту частину ро­бочої машини або агрегату, яка безпосередньо виконує заданий технологічний процес або операцію, називають виконавчим органом.
До виконавчого органу повинна бути підведена механічна енергія, яку виробляє рушійний пристрій - привод.
Привод - це система пристроїв, призначених для перетворення різних видів енергії у механічну, що використовується для приведе-ння в рух виконавчих органів робочих машин і керування цим рухом.
До приводу звичайно входять двигун та механічна передача.
Залежно від виду первинної енергії двигуна розрізняють приводи:

## Slide 7
Електропривод та його елементи
Електроприводом називають електромеханічну систему, що складається з електродвигуна, перетворювального, передавально-го й керуючого пристроїв і призначена для приведення в рух виконавчих органів робочих машин та керування цим рухом.
Електропривод має такі переваги:
високий коефіцієнт корисної дії,
висока надійність,
високий рівень автоматизації,
екологічна чистота,
компактність.
Основою будь-якого електроприводу є електродвигун, що приз-начений для перетворення електричної енергії в механічну. До складу електроприводу може входити один або кілька електро-двигунів постійного або змінного струму. У сільськогосподарському виробництві здебільшого застосовують електропривод з асинхрон-ними короткозамкненими двигунами.

## Slide 8
Електропривод та його елементи

## Slide 9
Класифікація електроприводів
Сучасні електроприводи класифікують за такими основ­ними ознаками:
За видом руху електродвигуна:
- обертального руху; - поступального руху;
За можливістю зміни його напрямку руху:
- реверсивний; - нереверсивний;
За причиною зміни параметрів руху:
регульовані електро­приводи, параметри яких змінюються під впливом керую­чого пристрою;
нерегульовані електроприводи, параметри яких змінюються в результаті збурюючих впливів (зміна навантаження).
За наявністю зв'язків з іншими електроприводами:
незалежні електроприводи - режими роботи яких практично не залежать від режимів роботи інших електроприводів;
взаємозв'язані електроприводи, в яких два або кілька електроприводів електрично і механіч­но пов'язані між собою. При роботі взаємозв'яза-них електроприводів підтримується задане співвідношення їх швидко-стей, навантажень або положення виконавчих органів робо­чих машин.

## Slide 10
Класифікація електроприводів
Розрізняють два види взаємозв'язаних електро­двигунів:
багатодвигунні - в яких електродвигуни і пристрої працюють разом на загальний вал;
електричні вали, в яких забезпечується синхронне обертання двох ї більше електродвигунів, вали яких не мають механічного зв'язку.
За рівнем автоматизації керування:
неавтоматизовані, усі опера­ції керування якими виконуються з участю людини;
автоматизовані, у яких людина бере участь у створен­ні лише початкової керуючої дії;
автоматичні, у яких керування здійснюється без участі людини;
За видом перетворювального пристрою:
вентиль­ні;
автотрансформаторні;
з системою генератор - двигун та ін.
За родом механічного передавального пристрою роз­різняють:
редукторний електропривод;
без редукторний;
привод з варіатором;
з пасовою передачею;
з фрикційною муфтою.

## Slide 11
Класифікація електроприводів
За родом струму:
електроприводи постійного струму, в яких рушійними пристроями є електродвигуни постійного струму (незалежного, послідовного та змішаного збудження);
електроприводи змінного струму.
Розрізняють два види електропри­водів змінного струму:
асинхронні, де рушійними пристроями є асинхронні електродвигуни;
синхронні, в яких рушійними пристроями є синх­ронні двигуни.

## Slide 12
Приводні характеристики сільськогосподарських машин
Характеристики робочої машини, які впливають на вибір і роботу її приводу називаються – приводними. До них відносяться:
Технологічні характеристики – відображають специфіку даного техно-логічного процесу, визначають вимоги до електроприводу з точки зору якості продукції та умови роботи електроприводу залежно від характеру навколишнього середовища, роду приміщення.
Вони звичайно подаються у вигляді технологічної схеми, у якій вказується послідовність виконання головних операцій.
технологічні,
кінематичні,
енергетичні,
механічні,
інерційні,
навантажувальні діаграми.
Кінематичні характеристики – відображають послідовність переда-вання руху від двигуна до виконавчого органу робочої машини, швидкісні режими та траєкторії руху окремих механізмів.
Їх зображують у вигляді кінематичних схем, де вказують типи передач, передавальні числа та іншу інформацію необхідну для проектування машини.

## Slide 13
Приводні характеристики сільськогосподарських машин
Енергетичні характеристики – відображають загальну та питому енергоємність технологічного процесу, а також розподіл енергії між окремими вузлами машини, місця втрати енергії.
За енергетичними характеристиками машини можна визначити такі її визначальні параметри як коефіцієнт корисної дії та оптимальна кутова швидкість машини (кутова швидкість робочого валу машини при якій вона споживає найменше електроенергії на одиницю виробленої продукції.
Інерційні характеристики – визначають величину та характер зміни моменту інерції рухомих частин машини.
В машинах з обертовим рухом робочих органів момент інерції величина постійна. В машинах зі складним рухом робочих органів момент інерції величина змінна (кривошипи, куліси, поршневі механізми та ін.).

## Slide 14
Приводні характеристики сільськогосподарських машин
Навантажувальні діаграми машин – це залежність моменту опору - МО, по-тужності опору РО машини та кутової швидкості її робочого валу – ωМ від часу t.
Вони відображають характер та режим роботи електропривода.
Навантаження робочої машини мо-же бути рівномірним та нерівномірним.
З рівномірним навантаженням (1) пра
цюють вентилятори, відцентрові насоси
при постійних продуктивності та напорі,
зернові елеватори, коли у них незмінні
подача та кутова швидкість, сепаратори.
З нерівномірним навантаженням (2) працюють машини у які перероблю-вану сировину подають нерівномірно, а також машини, у яких швидкість робочих органів змінна.
За навантажувальними діаграмами можна зробити висновок про необ-хідність застосування маховиків у приводах машин, які запасають кінетич-ну енергію при мінімальних навантаженнях машини і витрачають її при пікових навантаженнях, що дозволяє використовувати для приводу даних машин двигуни меншої встановленої потужності.

## Slide 15
Механічні характеристики робочих машин
Механічною характеристикою робочої машини називають залеж-ність моменту статичних опорів від кутової швидкос­ті її приводного вала МО = f(ω).
Найважливішими з приводних характеристик і робочих машин є їх механічні характеристики.
Механічні характеристики робочих машин
описують такою емпіричною формулою:
де МО - момент опору при швидкості ω, Н·м; МТР - мо­мент опору тертя в рухомих частинах, який не залежить від швидкості Н·м; МОН – номіналь-ний момент опору при номінальній швидкості – ωН, Н·м; х - показник степеня, що характе­ризує зміну статичного моменту при зміні швидкості.
Незважаючи на різноманітність ро-бочих машин, їх меха­нічні характерис-тики орієнтовно можна поділити на такі групи:
1) Незалежна від швидкості механічна хар-ка (пряма 1). При цьому х = 0 і мо-мент опору МО не залежить від швид-кості. Такі механічні хар-ки мають під-йомні крани, стрічкові конвеєри, порш-неві насо­си, лебідки, вакуумні насоси.

## Slide 16
Механічні характеристики робочих машин
3) Нелінійно-зростаюча (пара­болічна)
механічна хар-­ка (крива 3). У цьому ви-
падку х = 2 і момент опору МО пропор-
ційний квадрату швидкості. Параболічні механічні хар-ки мають робочі машини, що працюють за відцентровим принципом: вентилятори, відцентрові насоси, сепаратори молока тощо.
2) Прямолінійно-зростаюча механічна хар-ка (пряма 2). У цьому випадку х = 1 і момент опору МО лінійно залежить від швидкості. Таку механічну хар-ку має генератор постійного струму з не-залежним збудженням, який працює з незмінним зовніш­нім навантаженням, та деякі зерноочисні машини і норії.
4) Нелінійно-спадаючі механічні хар-ки (крива 4). У цьому випадку х = - 1 і момент опору МО обернено пропорційний швидкості, а потужність, спо-жива­на робочою машиною, залишається сталою. Нелінійно-спа­даючі механічні хар-ки мають деякі токарні, розточувальні та фрезерні верстати.
Механічні хар-ки використовуються при аналізі перехідних процесів, режимів роботи машини разом із електродвигуном для визначення можливості запуску та стійкості роботи електроприводу, побудови навантажувальних діаграм.

## Slide 17
Механічні характеристики електродвигунів
Механічною хар-кою електродвигуна обертового руху називають за-лежність кутової швидкості його вала – ω від електромагнітного оберто-вого моменту М.
Механічні характеристики можуть бути природними і штучними.
Природною механічною хар-кою елект­родвигуна називають залеж-ність швидкості обертання двигуна від створюваного ним моменту при:
номінальних парамет­рах мережі живлення (номінальних значеннях напруги і частоти),
номінальному магнітному потоці (звичайних схемах включення),
при відсутнос­ті додаткових опорів у колі якоря (ротора, статора).
Якщо механічна хар-ка не задоволь­няє тих або інших вимог виробни-чого механізму, викорис­товують штучні механічні хар-ки.
Штучні механічні хар-ки також яв­ляють собою залежність кутової швидкості двигуна від його моменту, але при неномінальних параметрах.
Крім механічної характеристики, в теорії електроприводу є поняття електромеханічної характеристики.
Електромеха­нічною характеристикою електродвигуна називають залеж­ність його кутової швидкості – ω від струму якоря І.
Електродвигуни можуть працювати у рушійному режимі, приводячи в рух робочі машини, та в гальмівних режимах – загальмовувати машини для швидкої їх зупинки.

## Slide 18
Механічні характеристики електродвигунів
Майже всі електродвигуни характеризуються тим, що у рушійно-му режимі роботи при збільшенні обертового моменту кутова швидкість зменшується, а в гальмівних - при збільшенні швидкості гальмівний момент зростає.
Величина зміни швидкості при зміні моменту різних двигунів неоднакова і залежить від коефіцієнта жорсткості β механічної хар-ки:
Коефіцієнт жорсткості β є критерієм для оцінки форми механічної хар-ки.
Жорсткістю механічної характеристики електродвигуна нази-вають його здатність зберігати свою кутову швидкість постійною при зміні величини моменту.
Для прямолінійних механічних характеристик диферен­ціали dM і dω можна відповідно замінити скінченими приростами ΔM та Δ ω, тоді:

## Slide 19
Механічні характеристики електродвигунів
Абсолютно жорсткою (пря-ма 1 β→∞) називають меха­нічну хар-ку, при якій із зміною оберто-вого моменту швидкість двигуна не зміню­ється. Таку хар-ку мають синхронні двигуни а також дви-гун постійного струму змішаного збудження при зустрічному включенні обмоток.
Жорстка механічна хар-­ка,
(пряма 2) - коли зі зміною оберто-
вого моменту в широких межах кутова швидкість двигуна зміню-ється дуже мало.
Таку хар-ку мають електродвигуни постійного струму незалежного (паралельного) збудження та асинхронні дви­гуни, що працюють при ковзаннях, менших від критичного (крива 5), для цих електро-двигунів β = const ˂ 0 .
Такі двигуни жорстко впливають на роботу їх мережі живлення, оскільки для подолання пікових навантажень вони споживають ве-ликий струм із мережі.

## Slide 20
Механічні характеристики електродвигунів
Такі двигуни, при перевантаженнях різко сповільнюються і долають пікові навантаження за рахунок попереднього запасу кінетичної енергії.
М'якою (крива 3) називають механічну хар-ку, де невелика зміна обертового моменту вик-ликає значну зміну швидкості двигуна (електродвигуни постій-ного струму послідовного збуд-ження та асинхронні двигуни із фазним ротором при великому додатковому опорі у колі рото-ра), для цих електродвигунів β = var ˂ 0.
Абсолютно м'якою (пряма 4) називають механіч­ну хар-ку, коли момент двигуна при зміні швид­кості залишається сталим β = 0. Та-ку хар-ку мають електродвигуни постійного струму незалежного збу­дження при живленні їх від малопотужного джерела струму або при роботі в замкнених системах електроприводу в режимі стабілі-зації струму якоря.
Крива 5 - механіч­на хар-ка асинхронного двигуна.