## Slide 1
ЕЛЕКТРОНАГРІВНІ ТА ХОЛОДИЛЬНІ ПРИСТРОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ПЛАН
Загальні питання застосовування електронагрівних та холодильних пристроїв;
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв;
Способи охолодження, типи холодильних машин;
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів.
Література:
1. Електропривод: Навч. Посіб./ О.ІО. Синявський, П.І. Савченко, В.В. Савченко, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський, Ю.М. Хандола, І.П. Ільїчов; За ред. О.Ю. Синявського. - К.: АграрМедіаГруп, 2013.-586с. ISBN 978-617-646-201-9;
2. Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потоко-вих ліній: Підручник / Є.Л. Жулай, Б.В.Зайцев, О.С.Марченко та ін.; Ред. Є.Л. Жулай. – К. : Вища освіта, 2001. – 288 c.

## Slide 2
Загальні питання застосовування електронагрівних та холодильних пристроїв
Сільськогосподарське виробництво пов’язане із біологічними об’єкта-ми життєдіяльність яких залежить від умов зовнішнього середовища і найважливішим із них є температура.
Теплова енергія виступає як потужний фактор за допомогою якого лю-дина діє на природу. В одному випадку теплота використовується для створення найсприятливіших температурних умов для тварин і росин, а в інших випадках для пригнічення шкідливих мікроорганізмів, що призво-дять псування продукції, зменшення родючості.
Обидві ці задачі розв’язуються при використанні як високих температур (нагрівання) так і низьких (охолодження).
У с/г виробництві використовують дуже багато теплової енергії. У струк-турі енергобалансу вона становить понад 65 %, а у тваринництві потреба в тепловій енергії стано­вить 80...90 % усього енергоспоживання.
У с/г виробництві в основному набули розповсюдження децентралізо-вані системи теплопостачання з використанням паливних пристроїв. Централізовані системи теплопостачання в багатьох випадках економічно не доцільні через велику розосередженість споживачів.
Але децентралізовані системи теплопостачання мають ряд недоліків:
великі транспортні затрати на доставку палива;
низький коефіцієнт корисної дії 60…70%;
значні затрати ручної праці на обслуговування.

## Slide 3
Загальні питання застосовування електронагрівних та холодильних пристроїв
Тому все більшого застосування на буває електронагрівання. Застосу-вання електронагрівання для одержання теплової енергії у с/г вивільнило значну кількість людей, зайнятих раніше на обслуговуванні малопродук-тивних паливних установок.
Створення низьких температур у теплу пору року, які для охолодження і зберігання продукції взагалі ускладнене без використання електрифіко-ваних холодильних пристроїв
У зв’язку із цим електронагрівні та холодильні пристрої у с/г знаходять все більше застосування і мають такі переваги:
висока якість та вибірковість нагрівання та охолодження;
можливість повної автоматизації та точність дотримання температурного режиму;
малі експлуатаційні затрати на обслуговування і постійна готовність до дії;
малі капітальні затрати і менша потреба у виробничих площах, можливість встановлення у довільному місці;
понижена пожежонебезпека, відсутність забруднень навколишнього середовища.

## Slide 4
Загальні питання застосовування електронагрівних та холодильних пристроїв
Однак теплові процеси дуже енергомісткі, тому переведення теплових процесів на електроенергію вимагає суворих техніко-економічних обґрун-тувань, через багатократні перетворення енергії к.к.д. електронагрівних пристроїв становить 40…50 %, що значно менше ніж у паливних, впливає також і велика вартість електроенергії.
Доцільне переведення електронагрівних пристроїв там де це можливо на дешевший нічний тариф, однак при цьому ускладнюються технологічні процеси адже нагрівання здійснюється у нічний час.
На даний час у с/г виробництві існує ряд технологічних процесів, де зас-тосування електроенергії є не тільки доцільним але і єдино виправданим (інкубація яєць, місцеве обігрівання молодняка тварин та птахів, охолод-ження повітря у сховищах, електрозварювання та ін.).
У багатьох випадках застосування електротеплових пристроїв вигідне для створення мікроклімату у тваринницьких підприємствах, сушіння та активне вентилювання насіннєвого зерна, нагрівання ґрунту в теплицях, металізації і поверхневому загартовуванню деталей сільгоспмашин, нагрівання води.

## Slide 5
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв
Близько 20 % всієї споживаної сільським господарством елект­роенергії використовують для одержання теплоти.
Електронагрівання це наука про способи перетворення електричної енергії у теплову, методи її передавання до об’єктів та технічні засоби електронагрівання.
Електронагрівним пристроєм називається пристрій, що служить для теплового обробітку середовища і який складається із електронагрівача, що перетворює електричну енергію у теплову, конструктивних елементів – корпусу, деталей кріплення, тепло- та електроізоляції, системи електро-постачання та автоматизації.
Електронагрівні пристрої розрізняються за такими ознаками:
способом перетворення електричної енергії в теплову;
температурою до якої нагрівається оброблюване середовище;
принципом нагрівання;
принципом роботи;
частотою струму живлення;
напругою живлення.

## Slide 6
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв
Залежно від способу перетворення електричної енергії в теплову розрізняють такі способи електронагрівання:.
Електронагрівання опором. У твердих і рідких про­відниках при про-ходженні по них електричного струму в результаті взаємодії носіїв струму (електронів або іонів провідника) із кристалічними ґратками металів чи атомами та молекулами цього провідника виділяється теплота.
Кількість теплоти, яка виділяється, визначають за зако­ном Джоуля - Ленца:
опором;
електричною дугою;
індукційний;
діелектричний;
електронний;
світловий (ла­зерний).
де Q – кількість теплоти, Дж; І – сила струму, А; R – електрич­ний опір, Ом; t – час, с.
Нагрівання електричною дугою. Перетворення елек­тричної енергії в теплоту відбувається в електричній дузі, що ви­никає між електродами в газовому середовищі чи плазмі.
На електроди пода­ють напругу. Потім на мить торкаються одним елек-тродом іншого для запалювання електричної дуги і повільно розводять електроди на певну відстань. Унаслідок іонізації газове середовище між елект­родами стає електропровідним. Пряме нагрівання електричною дугою широко застосовується в електрозварювальних установках.

## Slide 7
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв
Електронне нагрівання відбувається при зустрічі потоку електронів, прискорених електричним полем у вакуумі, з ті­лом, яке потрібно нагріти. Електронне електронагрівання застосо­вують у промисловості для зварю-вання дрібних деталей та виплавляння надчистих металів.
Індуктивне нагрівання металів. Якщо провідник по­містити в змінне магнітне поле, то він нагріватиметься струмами, які наводяться в ньому, за законами електромагнітної індукції.
Світлове (лазерне) електронагрівання відбуває­ться під дією випро-мінювання оптичних квантових генераторів (ла­зерів).
Енергія пучка когерентних оптичних променів при зустрі­чі з поверхнею тіла, що нагрівається, перетворюється в тепло.
Ла­зери використовують для зварювання мікродеталей, при монтажі радіосхем, проведенні операцій та для інших цілей.
Ін­тенсивне нагрівання буває в полях великої напруженості і високої час-тоти. Ці поля утворюються в спеціальних установках, які нази­вають індук-торами. Індуктор – первинна обмотка повітряного тран­сформатора, вторинною обмоткою якого є тіло, що нагрівається.
Конструктивно найпростіший індуктор – це ізольований провідник, вміщений у середину металевої труби. Провідник може бути скру­чений у спіраль.

## Slide 8
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв
Індукційні установки поділяють на:
низької (промис­лової) частоти (50 Гц);
середньої частоти (150...10000 Гц);
високої частоти (від 60 кГц до 100 МГц).
Чим більша частота струму індуктора, тим на меншу глибину проника-ють струми в деталь, тому струми високої частоти викори­стовують для по-верхневого нагрівання і загартовування шийок валів машин.
Діелектричне нагрівання. Під впливом електричного поля в матеріа-лах з поганою електропровідністю заряди, зв'язані міжмолекулярними силами, орієнтуються або зміщуються в напря­мі електричного поля.
Зміщення зв'язаних зарядів під дією електричного поля називають поляриза­цією.
Якщо електричне поле змінне, то відбувається безперервне зміщення зарядів. Енергія, яка витрачається на поляризацію мо­лекул не провідни-кових матеріалів, виділяється у вигляді теплоти.
При нагріванні в полі конденсатора матеріалів з поганою електричною провідністю теплота виділяється одночасно по всьому об'єму матеріалу. При цьому швидке нагрівання внутрішніх шарів матеріалу призводить до утворення градієнтів температури і тиску, на­правлених до зовнішньої поверхні тіла. Це сприяє швидкому ви­даленню надлишкової вологості.

## Slide 9
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв
Високочастотне сушіння с/г продуктів – це дуже перспек­тивний метод сушіння. Електрична енергія перетворюється в теплоту безпосередньо у продуктах що нагріваються. При високочастотному нагріванні можна досягти високої кон­центрації потужності в одиниці об'єму.
У с/г діелектричне нагрівання може набути широкого застосування для сушіння зерна, овочів, фруктів, дезінсекції зерна, пастеризації і стериліза-ції молока, стерилізації ово­чів і фруктів у банках при консервуванні тощо.
Інтенсивне нагрівання діелектриків можливе лише в електрич­ному полі високої частоти (від 0,5 до 100 МГц). Тому для діелек­тричного нагрівання застосовують спеціальні генератори.
До недоліків діелектричного нагрівання слід віднести складність і висо-ку вартість обладнання, необхідність висококваліфікованого обслуговування.
Інфрачервоне нагрівання. Інфрачервоні промені проника­ють в органіч-ну речовину на деяку глибину, і нагрівання речовини відбувається відразу на всій глибині проникання променів.
Інфрачервоні промені можна досить точно сфокусувати на пев­ний об'єкт або його частину за допомогою відбивачів і екранів. При цьому можна досягти дуже високої інтенсивності нагрівання з ви­соким енерге-тичним коефіцієнтом корисної дії.

## Slide 10
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв
При температурах, вищих за 800 oК, інфрачервоні промені дають змогу передавати зна­чно більші потужності порівняно з конвекційним і контактним способами нагрівання.
Особливо високий результат досягається за максимальної відповідності довжини хвилі інфрачервоного випромінювання поглинальній здатності речовини. Підбираючи спектр випромінювання відповідно до оптичних властивостей окре­мих складових неоднорідного продукту, можна здійснити селектив­не нагрівання.
При дезінсекції і су­шінні зерна інфрачервоними променями вони ін-тенсивно поглинаються водою. У шкід­никах та їх личинках вологи містить-ся значно більше, ніж у зерні. Тому при опромінюванні зерна ІЧ променя-ми з дов­жиною хвилі 2,7...3,7 мкм найінтенсивніше нагріваються шкідни-ки, потім вологе зерно і значно менше сухе зерно. Цим досягають потріб-ної для сушіння і дезінсекції зерна селективності нагрі­вання.
За температурою нагрівання оброблюваного середовища електронаг-рівні пристрої бувають:
низькотемпературні, з температурою нагрівання до 150 °С;
середньотемпературні, з температурою нагрівання до 500 °С;
високотемпературні, з температурою нагрівання понад 500 °С.

## Slide 11
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв
За принципом нагрівання, (способу передавання теплової енергії об’єкту нагрівання) електронагрівання опором може бути:
прямим, коли струм про­ходить безпосередньо через тіло, що нагрівається;
побічним, ко­ли використовуються спеціальні пристрої для перетворен-ня елект­ричної енергії в теплову, а потім теплота від них передається тілу.
Провідники електричного струму поділяють на:
провідники пер­шого роду (метали, сплави, графіт), які мають електро-нну провід­ність;
провідники другого роду (звичайна недистильована вода, молоко, соковиті і вологі корми тощо), які мають іонну провід­ність.
Пряме електронагрівання опором поділяють на два види:
елект­роконтактне – нагрівання металевих тіл;
електродне - нагрі­вання провідників другого роду.
При прямому електродному нагріванні матеріал (вода, вологі корми тощо) вміщують між електродами, на які подають напругу. Матеріал, через який проходить струм, нагрівається.
Пряме елект­родне нагрівання здійснюють тільки змінним струмом, бо постійний струм спричиняє електроліз матеріалу і псування його, а при нагрі­ванні води може призвести до вибуху внаслідок виділення гримучо-го газу.

## Slide 12
Способи електронагрівання та класифікація електронагрівних пристроїв
При поверхневому електронагріванні електрична енергія перетворю-ється у теплову у спеціальних електронагрівачах, і передається від їхньої поверхні до оброблюваного середовища контактним, конвективним або променевим шляхом.
Для збільшення електробезпеки і рівномірності нагрівання у таких при-строях використовуються проміжні теплоносії: повітря, пара, вода, масло, бетон, пісок, асфальт, та ін..
За принципом роботи електронагрівні пристрої бувають періодичної та неперервної дії.
У пристроях періодичної дії чергуються операції завантаження, нагріва-ння і вивантаження оброблюваного матеріалу, а в пристроях неперервної дії (проточних) нагрівання матеріалу здійснюється безпосередньо у технологічному потоці.
Пристрої неперервної дії мають такі переваги: - вищу продуктивність, вищий к.к.д. менші габаритні розміри та меншу вартість.
За частотою струму живлення електронагрівні установки поділяють на:
низької (промис­лової) частоти (50 Гц);
середньої частоти (150...10000 Гц),
підвищеної частоти (до 10 кГц),
високої частоти (від 60 кГц до 100 МГц);
надвисокої частоти (понад 100 МГц).
За напругою живлення установки поділяють на:
низької напруги до 400 В;
високої напруги до 10 кВ.

## Slide 13
Способи охолодження, типи холодильних машин
Для штучного охолодження у холодильних машинах с/г призначення в основному використовуються такі способи охолодження:
фазове перетворення речовини при кипінні;
термоелектричний ефект.
Фазове перетворення речовини при кипінні – це процес її переходу із рідкого у пароподібний стан із відбором теплоти від середовища, що охолоджується.
Робочу рідину за допомогою якої здійснюється відбір та передача тепла називають холодильним агентом або холодоагентом.
Як холодоагенти найбільш розповсюджені фреон-12 та аміак, що мають низьку температуру кипіння. При атмосферному тиску температура кипіння фреону-12 складає – 29,8 °С, а аміаку – 33,6 °С.
Через велику густину та в’язкість фреону-12 діаметри їхніх трубопрово-дів і прохідні отвори клапанів у двічі більші ніж у аміачних машинах.
За принципом роботи холодильні машини з фазовим перетворенням речовини при кипінні поділяють на компресорні та адсорбційні.
Компресорна холодильна машина працює на принципі перетворення механічної енергії електродвигуна компресора у енергію стиску та кон-денсації парів холодоагента із подальшим кипінням у випаровувачі та відбиранням тепла від середовища, що охолоджується.

## Slide 14
Способи охолодження, типи холодильних машин
Охолоджують молоко за допомогою холодильних машин, які мають електроприводи компресора, насоса води, вентилятора та мішалки.
Рідкий холодоагент під тиском через ресивер 3, фільтр-осушувач 4, теплообмінник 5 і терморегулюючий вентиль направляється у випарник 6.
Молоко охолоджується у ванні 9, яка омивається во-дою. Вода, нагріта у молоко-охолоджувачі, подається на-сосом у випарник 6. Пара хо-лодоагенту відбирає тепло від нагрітої води. Нагріта па-ра холодоагенту компресо-ром 1 відсмоктується з випа-рника 6, стискається до тис-ку конденсації і нагнітається в конденсатор 2, де охолод-жується повітрям, яке подає-ться вентилятором, і перет-ворюється в рідину.

## Slide 15
Способи охолодження, типи холодильних машин
При проходженні через вентиль різко знижується тиск холодоагенту, внас-лідок чого він закипає і відбирає теплоту від нагрітої води. В деяких установ-ках молоко в охолоджувачі перемішується мішалкою 8, яка приводиться в дію від асинхронного двигуна.
Адсорбційна холодильна машина працює на тому ж фізичному прин-ципі, що і компресорна, однак робочий процес тут здійснюється за раху-нок теплової енергії.
Така машина працює на суміші двох речовин (бінарній суміші) одна із яких є власне холодоагентом а друга адсорбентом, а отже речовиною, що поглинає чи розчиняє пари холодоагенту після кипіння.
Перевагою адсорбційних холодильних машин перед компресорними є простота конструкції, відсутність рухомих частин та безшумність у роботі.
Однак адсорбційні холодильні машини менш економічні у роботі і мають вищу температуру у холодильній камері.
Дуже перспективним у тваринництві є застосування напівпровіднико-вих теплових насосів, що працюють на ефекті термоелектричного охолодження та нагрівання.
Принцип їх дії оснований на явищі, яке в 1834 р. відкрив французький фізик Пельтьє.
Суть цього явища полягає в тому, що при пропусканні постійного стру-му через напів­провідник на одному з його спаїв теплота виділяється, а на ін­шому - поглинається.

## Slide 16
Способи охолодження, типи холодильних машин
Елемент Пельтьє складається з однієї або більше пар невеликих напів-провідникових паралелепіпедів - одного n-типу і одного р-типу в парі (сполуки вісмуту, сурми, селену з додаванням різних присадок, телуриду вісмуту, Bi2Te3 та германіду кремнію), які попарно з'єднані за допомогою металевих перемичок. Металеві перемички одночасно служать термічни-ми контактами і ізольовані непровідною плівкою або керамічною платів-кою. Пари паралелепіпедів з'єднуються таким чином, що утворюється по-слідовне з'єднання багатьох пар напівпровідників з різним типом провід-ності, так щоб вгорі були одні послідовності з'єднань (n-р), а знизу проти-лежні (р-n).
Електричний струм протікає послідовно через всі паралелепі-педи. Залежно від напрямку струму верхні контакти охолод-жуються, а нижні нагріваються - або навпаки.
Таким чином електричний струм переносить тепло з одного боку елемента Пельтьє на проти-лежну і створює різницю температур.
Після зміни напрямку протікання струму тепла сторона стане холодною, а холодна теплою.

## Slide 17
Способи охолодження, типи холодильних машин
Напівпровідникові теплові насо­си можна використовува-ти зимою для опалення примі-щень, а літом для кондицію-вання повітря. Напівпровідни-кові теплові насоси мають ви-сокий коефіцієнт ко­рисної дії.
Перевагою елемента Пельтьє
є невеликі розміри, відсутність
будь-яких рухомих частин, а та
кож газів і рідин. При зміні нап
рямку струму можливо як охолодження, так і нагрівання - це дає можли-вість термостатування при температурі навколишнього середовища як вище, так і нижче температури термостатування.
Зовнішній вигляд елемента Пельтьє
Якщо охолоджувати нагрівальну сторону елемента Пельтьє, наприклад за допомогою радіатора і вентилятора, то температура холодної сторони стає ще нижчою. У одноступінчатих елементах, залежно від типу елемен-та і величини струму, різниця температур може досягати приблизно 70⁰К.
Перетворення електроенергії у таких холодильних пристроях дозволяє на 1 кВт∙год затраченої електроенергії одночасно отримувати до 2…5 кВт∙год корисно використовуваної теплової енергії. Такі пристрої для ком-плексного використання енергії називаються тепловими насосами.

## Slide 18
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Будова нагрівних елементів. Електронагрівні елементи залежно від умов експлуатації, призначення та інших факторів виготовляють відкритими, закритими і герметичними.
Відкриті елект­ронагрівні елементи (високоомний опір на каркасі) від-дають тепло матеріалу, що нагріваєть­ся, шляхом конвекції та випроміню-вання інфрачервоних променів.
У закритих нагрівних елементах високоомний опір вміщують у захис-ну оболонку, яка захищає його від механічних пошкоджень, але не пере-шкоджає доступу повітря.
Герметичні нагрівні елементи - це опір, вміщений у масу з ізоляційно-го матеріалу. Найчастіше вони складаються з металевої трубки, усередині якої в ізоляційну масу запресована спіраль з ніхромового або фехралево-го дроту. За рахунок герметизації виводів повітря до спіралі не надходить.
Герметичні електронагрівні елементи віддають теп­ло матеріалу, що на-грівається в основному внаслідок теплопровід­ності трубки і заповнювача.
Герметичні нагрівні елементи мають ряд переваг:
1) не окислюються і не забруднюються (строк їх використання 10000 год);
2) захищені від механічних пошкоджень і нечутливі до струсу;
3) електробезпечні для людей і тварин;
4) передають теплоту без різких перепадів температури;
5) універсальні, що дає можливість їх замінювати.

## Slide 19
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Найбільшого поширення в сільському господарстві набули труб­чаті електронагрівники (ТЕНи), їх використовують у водонагрівниках, електро-калориферах, установках нагрівання променями тощо.
ТЕН складається з ніхро
мової спіралі 1, мета­ле-
вої трубки 2, наповнюва
ча 3, вивідних шпи­льок
4, ущільнювальних вту-
лок 5 та гайки 6 для кріп
лення нагрів­ника. Напов
нювач – плавлений окис
магнію (периклаз) – наді
йно ізолює спіраль від
металевої трубки і добре
проводить тепло. Спіраль, запресована в периклаз, майже не окислюєть-ся, що забезпечує при правильному виборі та експлуатації нагрівника строк експлуатації до 10 000 год.
Трубки нагрівників виготовляють із звичайної та неіржавіючої сталі і латуні. ТЕНи з трубками зі звичайної сталі використовують для нагрівання повітря, а з трубками з неіржавіючої сталі та латуні - для нагрівання води, масел тощо.

## Slide 20
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
ТЕНи по­винні працювати тільки в тому середовищі, для якого вони призна­чені. Якщо трубчатий нагрівник призначений для роботи в рідкому середовищі, то всю його активну частину потрібно обов'язково за­нурити в рідину.
Нагрівники не повинні торкатись один одного. Виводи нагрівників пот-рібно ізолювати від теплового випроміню­вання нагрітого агрегату, вони повинні добре омиватись холодним повітрям.
ТЕНи виготовляють на номінальну напругу 12, 24, 36, 48, 55, 60, 127, 220, 380 В; на номінальні потужності від 0,05 до 20 кВт; із зовнішніми діамет-рами трубок 7; 9; 12,5; 15 мм і довжиною від 250 до 6300 мм в одно- або трьохелементному виконанні.
Для електрообігрівання повітря й ґрунту в парниках і теплицях та для електрообігрівання підлог, коли потрібно мати невисоку тем­пературу наг-рівання (до 40...50°С), використовують нагрівні проводи.
Промисловість випускає нагрівні проводи типів ПОСХВ, ПОСХП та ПОСХВТ – провід обігрівальний сільськогос­подарський з полівінілхлоридною (В), поліетиленовою (П) або полівінілхлоридною термостійкою (ВТ) ізоляцією.
Нагрівні проводи мають струмоведучу жилу зі сталевого оцинкованого дроту діаметром 1,1 мм у проводів ПОСХВ і ПОСХП та 1,4 мм у ПОСХВТ.
Максимальна допустима температура нагрівання проводів ПОСХВ і ПОСХП становить 70 °С, а ПОСХВ – 105 °С.

## Slide 21
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Тепловий та електричний розрахунок електронагрівних установок. При тепловому розрахунку електронагрівних установок визначають втра-ти тепла на нагрівання, плавлення і випаровуван­ня, втрати тепла в зовні-шнє середовище, тепловий коефіцієнт ко­рисної дії, загальну потужність установки та її конструктивні па­раметри.
При електричному розрахунку вибирають напругу і частоту струму, спосіб нагрівання та визначають основні геометричні роз­міри нагрівного пристрою.
Встановлену потужність електронагрівної установки, кВт, визначають за формулою:
де G - продуктивність установки, кг·год-1, м3·год-1 і т. д.; C – се­редня за пе-ріод нагрівання питома теплоємність тіла, кДж·кг-1·град-1; кДж·м-3·град-1;
θ1 і θ2 – початкова і кінцева температура тіла, град; К3 – коефіцієнт запа-су, що враховує старіння нагріва­льних елементів і можливе зниження електричної напруги (пови­нен становити 1,1...1,3); η – кое­фіцієнт корисної дії електронагрівної установки (к. к. д), який включає в себе електричний к. к. д. (ηе) і тепловий к. к. д. (ηТ).
Наближено можна прийняти η = 0,9...0,95 для добре теплоізольованих установок безперервної дії і η = 0,7...0,8 – для устано­вок періодичної дії та неізольованих.

## Slide 22
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Способи регулювання потужності і температури електронагрі­вних установок.
Потужність однієї фази електронагрівної установки:
Отже, потужність електронагрівної установки можна регулю­вати, змі-нюючи напругу живлення або опір нагрівних елементів.
На практиці регулюють потужність електронагрівних устано­вок зміною опору нагрівних елементів. Для цього нагрівні елементи кожної фази ді-лять на ряд секцій, які потім вмикають між собою паралельно, послідов-но або паралельно-послідовно.
Таке перемикання секцій нагрівного опору дає змогу досить просто здійснювати ступінчате регулювання потужності електронагрівника, а отже, і температурного режиму електронагрівної установ­ки.
Недоліком цього способу регулювання потужно­сті електронагрівника є значне збільшення кількості комутаційних апаратів.
У с/г виробництві регулюють потужність електронагрівних установок зміною напруги різними способами. Одним із них є перемикання нагрів-них елементів з фазної на лінійну напругу і навпаки (в однофазних уста-новках) та переми­кання з'єднання нагрівних елементів з зірки на трикут-ник і навпаки (у трифазних установках).
Для зміни напруги можна вико­ристати автотрансформатор, проте через значне збільшення вар­тості електронагрівної установки цей спосіб регулювання потуж­ності не знайшов широкого застосування в с/г вир-тві.

## Slide 23
Регулювання температурного режиму часто здійснюють при постійній потужності нагрівної установки, періодично вмикаючи і вимикаючи нагрівні елементи.
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Перспективним способом плавного регулювання потужності електро-на­грівних установок зміною напруги є застосування пристроїв, ви­конаних на тиристорах. Змінюючи кут запалення тиристора, мож­на плавно регу-лювати ефективне значення напруги на нагрівальних елементах. При цьо-му потужність електронагрівника можна регу­лювати в широких межах або зовсім вимикати його, не застосовую­чи контактну апаратуру.
Потужність електродних водонагрівачів регулюють, перекриваючи шлях проходження струму між електрода­ми за допомогою ізоляційних труб або пластин.
Температурний режим під брудера­ми регулюють зміною висоти підві-шу­вання брудера та вмиканням і вими­канням нагрівних елементів.
Температуру води в проточних водонагрівниках можна регулювати зміною подачі води, а температуру повітря в електрокалориферах – зміною продук­тивності вентилятора.
Вибір ТЕНів проводять за розра­хунковою потужністю та за допустимим питомим навантаженням поверхні трубки.

## Slide 24
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Потрібну активну поверхню нагрівників визначають за форму­лою:
де Р – потужність нагрівної установки, кВт; σД – допустиме питоме навантаження на поверхню трубки, Вт·см-2; S – ак-тивна поверхня нагрівника, м2.
Середовище, що нагрівається | Характер нагрівання | Матеріал трубки | Допустиме питоме навантаження, Вт·см-2
Вода | Нагрівання, кип’ятіння і випаровування | Латунь, сталь неір-жавіюча Х18Н10Т | 9,0...11,0
Повітря | Нагрівання у спокійному по-вітрі до температури на поверхні ТЕНів: 500 оС - понад 500 оС | Сталі 10 і 20, сталь неіржавіюча Х18Н10Т | 1,2...1,8 2,3...5,0
Жири харчові, олива | Нагрівання у ванні | Сталі 10 і 20 | 2,3...3,0
Молоко | Нагрівання у ванні | Сталь неіржавіюча Х18Н10Т | 1,5...2,0
Променеве обі-грівання тварин та птахів | У тваринницькому приміщен-ні | Сталь неіржавіюча Х18Н10Т | 5,0...6,0

## Slide 25
Потім з каталогу вибирають трубчатий нагрівний елемент, який відпо-відає заданим умовам роботи, і визначають його актив­ну
поверхню (S1) за формулою:
де d – діаметр трубки, мм; l – активна довжина одного трубчатого нагрів-ного елемента, м.
Потрібну кількість нагрівників визначають за формулою:
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Розрахунок електродних нагрівників. Електродні нагрівники викорис-товують для нагрівання матеріалів, які проводять електрич­ний струм, в основному води і ґрунту, та для запарювання соломи. Вони складаються з системи електродів для підведення струму до матеріалу, що нагрівається. Нагрівним елементом є безпосеред­ньо цей матеріал.
Електродні нагрівники можуть бути однофазними і трифазними.
Розрахунок електродних нагрівників – це в основному вибір конструк-тивного виконання та визначення площі електродів і від­стані між ними.
Спочатку обирають конструктивне виконання на­грівника, потім визна-чають його потужність.
Розміри електродів залежать від напруженості поля між елек­тродами і максимально допустимої густини струму на електродах.

## Slide 26
Щоб запобігти розкладанню води й утворенню гримучого газу, макси-мальна густина струму на електродах наприкінці періоду на­грівання не повинна перевищувати 2 А·см-2 при нагріванні води циліндричними елек-тродами і 0,5 А·см-2 при нагріванні плоскими електродами. Максимальна напруженість поля між електродами ЕД для води 125...250 В·см-1.
Відстань між електродами:
Відстань між електродами повинна бути не меншою 1,5 см.
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Потужність трифазного нагрівника Р (кВт) незалежно від схе­ми з'єд-нань електродів:
де UФ – фазна напруга,В; RФ – опір однієї фази,Ом.
При нагріванні води, зростає швидкість руху іонів-носіїв елек­тричних зарядів, що зумовлює зменшення опору, отже, опір води змінюється. То-му під час розрахунку беруть його середнє значення,
яке визначають за формулою:
де h – висота електродів, см; ρtc – середній питомий опір води за період нагрівання; Ом·см; КГ – геометричний коефіцієнт.
Питомий опір води ρt при температурі t:
Середня температура за період нагрівання:
де t1 – температура води до нагрівання, град; t2 – тем-пература во­ди наприкінці нагрівання, град.

## Slide 27
Середнє значення питомого опору води за період нагрівання:
Геометричний коефіцієнт для різних електродних систем визначають за формулами:
- для однофазної із пласкими елект-родами та трифазної із пластинчатими вигнутими електродами (трикутник):
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
- для однофазної із цилінд-ричними коаксіальними еле-ктродами та трифазної із коа-ксіальними електродами (зірка):

## Slide 28
- для трифазної із пласки-ми електродами (трикутник):
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
де п – кількість пластин; d і D – відповідно діа-метри електрода і анти електрода.
Висота електрода може бути визначе-ною за формулою:
Розрахункову площу електродів переві-ряють за максимальною густиною струму. Для цього визначають потужність однієї фази наприкінці нагрівання води РМФ :
Максимальна густина струму на електродах:
де S – активна поверхня електрода однієї фази, см2; КH - коефі­цієнт, що враховує нерівномірність густини струму на поверхні електродів (1,1...1,4).
Максимальна густина струму повинна бути меншою від допус­тимої.

## Slide 29
Питомий електричний опір води. Як правило, в установки електродного нагрівання вода подається з природних джерел. При-датність води для того чи іншого технологічного процесу визнача-ється її фізико-хімічними показниками. Для установок електродно-го нагрівання найважливішими фізичними показниками якості води є солевміст і її питомий електричний опір.
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
Солевміст, чи сумарна концентрація всіх, що містяться в 1 кг води катіонів та аніонів, в різних зонах коливається від 50 мг/кг до декількох грамів на кілограм.
Режим роботи електродних апаратів в основному залежить від питомого електричного опору води, який в будь-який момент часу визначає струм і потужність апарату. Для різних пір року і геогра-фічних зон питомий електричний опір води різний і коливається від 5 до 300 Ом·м.
У спеціальних лабораторіях дане опір визначають при темпера-турі води 293 ºК, використовуючи кондуктометр (ММ 34-04). На практиці застосовують простіші, хоча і менш точні, установки.

## Slide 30
Для безпосереднього вимі-
рювання питомого електрично-
го опору перед розрахунком
при температурі 20 °С викорис-
товують пристрій, що складаєть
ся із двох провідних циліндрів,
розміщених на ізолюючій встав
ці. Між циліндри заливають во-ду, питомий опір якої визнача-ють за формулою:
Нагрівні елементи, способи регулювання їх потужності, продуктивності та температурних режимів
На питомий опір води значно впливає температура, при її збільшенні опір води зменшується:
де θ – температура води.