## Slide 1
МЕХАНІКА ЕЛЕКТРОПРИВОДА
ПЛАН
1. Основні положення механіки електропривода;
2. Рівняння руху електропривода;
3. Приведення моментів і сил опору моментів інерції та інерційних мас;
4. Механічні характеристики електродвигунів;
5. Статична стійкість електропривода.
Література:
1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. / Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 387 с.;
2. Лавріненко Ю.М., Синявський О.Ю., Савченко В.В. Основи електроприводу: Підручник. К.: Вища освіта, 2010. 409 с.

## Slide 2
Основні положення механіки електропривода
До складу механічної частини ЕП (рис.) входять:
1 - рухома частина електричного двигуна – ротор двигуна (РД),
2 – механічний перетворювальний пристрій (МПП),
3- робоча машина (РМ) або робочий орган.
Кількість складових частин МПП може бути різною, а в тих випадках, коли робочий орган рухається поступально, до складу механічної частини приводу входять механічні перетворювачі, що перетворять обертальний рух в поступальний.
У деяких випадках кінематична схема може бути значно простішою.
У ній можуть бути відсутні або передача, або механічні перетворювальні механізми, або і ті, і інші, разом.
Іноді вал електродвигуна безпосередньо з'єднується з робочим органом, або ЕД об'єднується з робочим механізмом в одне ціле.
Як передачі найчастіше застосовують зубчаті, клинопасові передачі, різноманітні коробки передач або карданний вал, рідше - ланцюгові або черв'ячні передачі.

## Slide 3
У загальному випадку, механічна частина ЕП – це декілька елементів, на які впливають зусилля або обертаючі моменти, що здійснюють різноманітні види рухів.
Рух окремих мас може бути описаний за допомогою просторових координат і їх похідних (наприклад, процес прямолінійного руху тіла може бути описаний за допомогою 2-го закону Ньютона).
Основні положення механіки електропривода
Механічні передачі в електроприводі
а) редуктор (зуб-чата передача);
б) зубчато-рейко-вий механізм;
в) барабан-канат;
г) кривошипно-ша-тунний механізм.

## Slide 4
Моменти і зусилля, що створюються механічною частиною приводу, можна розділити на рушійні моменти і гальмівні або моменти опору.
Рушійний (обертовий) момент створюється двигуном (це момент на валу ротора).
Момент опору (момент статичний, або момент навантаження) створюється робочим технологічним навантаженням.
Статичний момент складається з двох складових зумовлених технологічним навантаженням і силами тертя.
Статичні моменти діляться на активні та реактивні.
Реактивний момент опору з'являється тільки внаслідок руху - це реакція механічної ланки ЕП на рух.
Реактивний момент створюється силами реакції середовища на рухоме тіло.
Прикладом реактивного моменту є момент від сил тертя.
Основні положення механіки електропривода
Реактивний момент завжди направлений проти руху (тобто має знак, протилежний знаку швидкості) і при зміні напрямку обертання знак реактивного моменту змінюється.
Елемент, що створює реактивний момент може бути тільки споживачем енергії.

## Slide 5
Активний момент опору з'являється незалежно від руху електро-привода і створюється стороннім джерелом механічної енергії (наприклад, вагою вантажу, що піднімається або опускається; силою вітру, і т. д.).
Рух електропривода зумовлений взаємодією моменту, що розвивається двигуном, і моменту опору (причому, момент опору, залежно від його характеру, може як сприяти, так і перешкоджати руху).
Напрямок активного моменту не залежить від напрямку обертання, тобто знак активного моменту не пов'язаний із знаком кутової швидкості.
При зміні напрямку обертання знак активного моменту не змінюється.
Основні положення механіки електропривода
Графіки моментів опору: а) активний момент опору; б) реактивний момент опору

## Slide 6
Дослідження характеру руху електропривода може бути здійснене за допомогою рівняння руху ЕП, що враховує взаємодію всіх зусиль і моментів у системі в будь-який момент часу.
ЕП може працювати в різних режимах: статичному (усталеному) із постійною швидкістю, або в динамічному (перехідному) режимі, якому відповідають стани прискорення або сповільнення приводу, що виклика-ються цілим рядом факторів (коливаннями навантаження при зміні техно-логічних параметрів, вмиканням і вимиканням пускових або гальмівних опорів, зміною напруги живлення або параметрів електропривода).
Будь-яке порушення усталеної швидкості ЕП супроводжується зміною запасу кінетичної енергії в системі двигун - робоча машина, що впливає на роботу електродвигуна, викликаючи зміни його моменту, потужності, швидкості обертання.
Рівняння руху електропривода можна отримати на основі рівняння енергетичного балансу системи “двигун - робоча машина”.
Відповідно до основного призначення електропривод здійснює перетворення електричної енергії в механічну і її передачу виконавчому органу робочої машини для здійснення корисної роботи.
Основні положення механіки електропривода

## Slide 7
Вся енергія, що вироблена двигуном Wд, розподіляється наступним чином, одна частина її Wс витрачається на подолання сил опору руху, а інша частина Wдин - на зміну запасу кінетичної енергії рухомих частин системи.
Рівняння енергетичного балансу:
Рівняння балансу потужності:
де Рд - потужність що розвивається двигуном;
Рс - потужність, що витрачається на подолання корисних і шкідливих опорів у системі;
Рдин - динамічна потужність, що характеризує зміну кінетичної енергії системи.
Запас кінетичної енергії системи, що обертається
з кутовою швидкістю , дорівнює:
де J - момент інерції системи.
Основні положення механіки електропривода
Момент інерції залежить від маси тіла, що обертається та
відстані від осі обертання і може бути визначений за виразом:
Момент інерції не залежить ні від кутової швидкості, ні від величини прикладених моментів.

## Slide 8
На практиці у переважній більшості випадків доводиться мати справу із системами, що мають незмінний, або мало-змінний за величиною момент інерції (J = const).
Проте, є категорія машин і механізмів, для яких момент інерції є функцією кута повороту. Тому в загальному випадку будемо вважати, що J = f(α), ( - кут повороту).
Динамічна потужність Рдин є похідною
від запасу кінетичної енергії Wк за часом:
Основні положення механіки електропривода
Підставляючи значення Рдин у вираз балансу
потужності, одержимо:
Розділивши цей вираз на , одержимо рівняння руху системи (рівняння моментів, віднесене до валу, що обертається зі швидкістю ):
Оскільки кутова швидкість обертання - це похідна від кута повороту за часом  = dφ/dt, то рівняння моментів можна записати:

## Slide 9
Права частина рівняння – це вираз для динамічного
моменту, що виникає тільки в перехідному режимі, коли
Динамічний момент зумовлюється, як зміною швидкості руху, так і зміною кінетичної енергії системи внаслідок зміни моменту інерції (кривошипні механізми різноманітних пресів, перекидачі, ткацькі верстати, конвеєри, мішалки та ін.).
Найчастіше на практиці момент інерції незмінний, або змінюється незначно (J = const або J ≈ const). Тоді рівняння руху
електроприводу спрощується та набуває вигляду:
Таке рівняння в цілому вірно описує рух у цілому, коли вплив пружних зв’язків несуттєвий. На його основі складається передавальна функція та структурна схема механічної частини.
Оскільки входом є різниця моментів Мд - Мс,
а виходом швидкість ω, то після заміни
Передавальна функція набуває вигляду:
Основні положення механіки електропривода
де

## Slide 10
Якщо ж він направлений в
зворотному до руху напряму, то він вважається негативним.
Отже, механічна частина електро-привода є інтегруючою ланкою (рис.).
Якщо вихідною координатою механіч-ної частини є кут повороту, то структурна схема на рис. доповнюється інтегратором, оскільки  = dφ/dt, тоді  = рφ і переда-вальна функція набуває виду:
Обертовий (крутний) момент Мд, двигуна при роботі, приймаєть-ся позитивним, якщо він співнап-равлений з рухом привода.
Момент опору Мс, є позитивним, якщо він виконує гальмівну дію (цей знак мають усі реактивні Мс, а також моменти опору при підніманні вантажу, стискуванні пружини і т. п., коли їх дія перешкоджає руху).
Основні положення механіки електропривода
Структурна схема механічної частини ЕП
Структурна схема механічної частини ЕП з врахуванням кута повороту

## Slide 11
У всіх інших випадках (спуск вантажу, розтягування пружини) момент опору приймається негативним.
Вибір знаків моментів залежить як від режиму
роботи ЕП, так і від характеру Мс. Знак динамічного
моменту Мдин визначається алгебраїчною сумою Мд і Мс.
Рівняння руху може характеризувати систему, як у статичних, так і в динамічних режимах, тому рівняння руху називають також рівнянням динаміки ЕП.
Для поступального руху рівняння руху можна
записати в такому вигляді:
де Fд – рушійна сила; m - маса рухомого тіла;
Fc - сила статичних опорів; V - лінійна швидкість переміщення тіла.
Основні положення механіки електропривода
Розглянуті рівняння руху справедливі тільки для систем з абсолютно жорстким зв'язком механічних елементів.
Насправді всі механічні елементи мають пружні властивості, внаслідок чого в деяких випадках виникають режими роботи ЕП, що докорінно відрізняються від поведінки абсолютно жорсткої системи.

## Slide 12
Задача аналізу системи ЕП, полягає у визначенні характеру руху приводу при відомих моментах двигуна й опору.
Так, знайшовши з рівняння руху прискорення:
Нескладно відзначити, що:
- якщо Мд > Мс, то  > 0, що відповідає режиму прискорення (розгону) у разі коли  > 0 або гальмування (сповільнення), якщо  < 0.
- якщо Мд = Мс, то  = 0 (тобто, Мдин = 0) і має місце усталений (статичний) режим роботи з  = const.
- якщо Мд < Мс, то  < 0, що відповідає режиму гальмування (сповільнення) коли  > 0 або прискорення (розгону) при  < 0.
Інтегруванням виразу , можна визначити закон зміни швидкості:
Час протікання перехідного режиму (розгону, гальмування і т. д.) при зміні швидкості від 1 до 2:
Основні положення механіки електропривода
У загальному випадку, обидва моменти (Мд і Мс) є функціями швидкості.

## Slide 13
Якщо прийняти, що рух відбувається під впливом моментів, що не залежать від швидкості, то час руху ЕП при зміні
швидкості від 1 до 2 буде дорівнювати:
Зокрема, якщо 1 = 0, як показано на рис. час пуску двигуна до визначеної швидкості можна визначити як:
Основні положення механіки електропривода
Часові характеристики розгону електропривода
Часові характеристики гальмування електропривода
Для режиму гальмування ЕП (рис.) дина-мічний момент негативний, що відповідає рівнянню руху виду:
Відповідно час гальмування може бути визначений за виразом:

## Slide 14
Зокрема, якщо J = const, Mc = const і Мд = const, то час гальмування дорівнює:
Задача синтезу системи ЕП - дозволяє визначити необхідний закон зміни моменту двигуна, що забезпечує роботу ЕП відповідно до заданого закону зміни прискорення або швидкості
Ця задача достатньо складна і вирішуються спеціальними методами.
Основні положення механіки електропривода

## Slide 15
Рівняння руху електропривода виду:
де МД - момент двигуна; МС - момент опору, що створюється навантажен-ням (робочою машиною);
J = Jд + Jрм - момент інерції системи, що складається з моментів інерції обертових мас механічної частини, відноситься до найпростіших систем приводу, у яких механічна частина представлена двигуном (рухомим ротором) і робочою машиною, з’єднаними безпосередньо.
У більшості електроприводів, двигун рухає виробничий механізм за допомогою різноманітних передач, при цьому окремі елементи приводу рухаються з різними швидкостями.
Найчастіше у виробничих механізмах одні елементи здійснюють обертальний рух, а інші - поступальний.
Кожен елемент кінематичної схеми має пружність і деформується під дією сил і моментів, а в з'єднаннях елементів є повітряні зазори.
Отже, механічна частина ЕП, як правило є багато-масовою системою, що має дуже складну кінематичну схему, і розрахунок руху такої системи, за умови врахування всіх перерахованих вище факторів ускладнений.
Приведення моментів і сил опору, моментів інерції та інерційних мас
Приведення моментів і сил опору

## Slide 16
Для більшості практичних випадків в інженерних розрахунках, що не потребують великої точності, можна нехтувати пружністю і зазорами в передачах, прийнявши механічні зв'язки абсолютно жорсткими.
Тоді рух будь-якого одного елемента дає повну інформацію про рух всіх інших елементів, тому рух ЕП у цілому можна розглядати за одним механічним елементом.
Зазвичай за такий елемент приймають вал двигуна, а реальну схему механічної частини системи замінюють більш простою еквівалентною (розрахункової або приведеною) схемою.
Для електромеханічної системи без врахування пружних зв'язків еквівалентна схема складається з одного елемента.
При цьому фактичну швидкість окремих елементів, моменти інерції і моменти опору, що діють у системі, заміняють еквівалентними величинами.
Приведення моментів і сил опору

## Slide 17
Нехай механічна частина сис-теми електропривода складається з декількох елементів із момента-ми інерції J1; J2; і J3, що оберта-ються з кутовими швидкостями 1; 2; і 3, а також елементу із ма-сою m, що рухається поступально із швидкістю V (рис.).
Момент опору залежить від ваги елементу, що рухається поступально G = mg який створюється на валу робочого органу (барабана з радіусом R і моментом інерції J3): Мс = G·Rб
Вибір еквівалентної розрахункової схеми, яка замінює реальну схему, залежить від поставленої задачі розрахунку.
Зазвичай мета полягає у визначенні параметрів руху одного з елементів системи, (в електроприводі це як правило вал двигуна).
Еквівалентна схема для цього випадку представлена на рис.
Приведення моментів і сил опору
Схема механічної частини системи ЕП
Еквівалентна схема механічної частини ЕП

## Slide 18
де - Мсрм - механічна потужність
навантаження;
п - ККД механічної передачі, що враховує втрати на тертя (для одного ступеня циліндричного редуктора коливається в межах п = 0,950,98).
Рух такої еквівалентної системи також може бути
описаний за допомогою рівняння руху такого виду:
де J´Е - приведений до валу двигуна еквівалентний момент інерції;
М´с - приведений до валу двигуна статичний момент.
Приведення статичних моментів і зусиль виконують на основі рівняння енергетичного балансу, складеного для робочого органу і приводного електродвигуна.
Задача побудови еквівалентної розрахункової схеми полягає у визначенні еквівалентного моменту інерції і статичного моменту за відомими параметрами для елементів реальної системи, що рухаються з різними швидкостями, тому момент інерції J´Е і статичний момент М´с називають приведеними або еквівалентними.
Приведення моментів і сил опору
Приведення обертального руху системи ЕП до обертального
Рівняння енергетичного балансу має вигляд:

## Slide 19
Тоді момент Мс, що приведений до валу:
де і = д/рм передавальне відношення (число) редуктора.
Якщо робочий орган (РМ) рухається поступа-льно (рис.), то рівняння енергетичного балансу має вигляд:
Приведення моментів і сил опору
Приведення поступального руху системи ЕП до обертального
де ρ = V/д - радіус приведення.
Іноді існує необхідність приведення обертального руху до поступального. У цьому разі приведене зусилля може бути визначене за виразом:
Ці залежності для приведення статистичного моменту справедливі для системи, що працює в режимі споживання енергії приводом, тобто для рушійного режиму роботи.
Тоді:

## Slide 20
У тому разі, коли привод працює в режимі рекуперативного гальмуван-ня, тобто за рахунок енергії, що споживається від навантаження, рівняння балансу потужності має вигляд:
Якщо механічна частина ЕП скла-дається з декількох передавальних пристроїв, як наприклад приводу з вентиляторним навантаженням (рис.) то приведений до валу двигуна момент визначається як:
У разі поступального руху робочої машини:
Приведення моментів і сил опору
звідки
Механічна частина ЕП із декількома передавальними пристроями

## Slide 21
Для оцінки сумарної інерційності механічної частини привода викону-ють приведення моментів інерції до загальної осі.
Приведення інерційних мас і моментів інерції до загального валу (валу двигуна) полягає в заміні всіх мас і моментів інерції одним еквівалентним моментом інерції Jе' на валу двигуна.
Умовою приведення є рівність запасів кінетичної енергії в реальній і еквівалентній схемах.
Розглянемо систему ЕП під-йомної лебідки, механічна час-тина якої представлена кінема-тичною схемою (рис.), де ( М1 і М2 - з’єднувальні муфти).
Запас кінетичної енергії в реальній системі визначається за виразом:
Приведення моментів інерції та інерційних мас
Кінематична схема системи ЕП підйомного механізму
а в еквівалентній схемі:

## Slide 22
де J - сумарний момент інерції ланок, що обертаються зі швидкістю двигуна;
Jn - момент інерції n-го елемента;
in - загальне передаточне відношення для n-го елемента;
mn - маса n-го елемента, що рухається поступально;
Vn - лінійна швидкість руху n- го елемента.
Тоді, отримаємо вираз для еквівалентного моменту інерції, приведеного до валу двигуна:
При практичних розрахунках, якщо немає повної інформації про ме-ханічні елементи системи то можна наближено приймати момент інерції редуктора рівним (0,20,3)Jдв, а момент інерції муфти - (0,05-0.1) Jдв.
Приведення моментів інерції та інерційних мас
або з урахуванням того, що і = д/б :
У загальному випадку, коли до складу механічної частини приводу входить декілька передавальних пристроїв, що мають відповідні переда-вальні числа i1,i2...in і декілька елементів, що здійснюють обертальний і поступальний рух, еквівалентний приведений
момент інерції визначають за формулою:

## Slide 23
У тих випадках, коли потрібно визначити приведену інерційну масу системи, що рухається поступально, вихідним рівнянням також є рівняння рівності запасу кінетичної енергії в реальній і еквівалентній схемах, але розрахунок виконується відносно елемента, що рухається поступально.
Для розглянутої вище схеми (рис.), приведена інерційна маса може бути визначена таким чином:
де
Приведення моментів інерції та інерційних мас

## Slide 24
Залежність між швидкістю обертання двигуна і його моментом в будь-якому режимі роботи, у тому числі і перехідному, називається динамічною механічною характеристикою.
Механічною характеристикою двигуна називають залежність кутової швидкості обертання двигуна від його електромагнітного моменту ω = f(M).
Якщо ЕП працює в усталеному (статичному) режимі, то залежність швидкості його обертання від моменту називається статичною механічною характеристикою (її часто називають просто механічною характеристикою).
Механічні характеристики можуть бути представлені як в аналітичному, так і графічному вигляді.
Механічна характеристика двигуна визначає його навантажувальні властивості, показуючи, як змінюється його швидкість обертання від зміни навантаження на валу.
Іноді механічні характеристики можуть бути представлені також і іншими залежностями.
Механічні характеристики електродвигунів
Всі електричні двигуни, окрім синхронних, мають таку основну влас-тивість - їх швидкість обертання є спадаючою функцією моменту двигуна.

## Slide 25
Ступінь зменшення швидкості зі зміною моменту в різних двигунів різна і визначається параметром, що називається жорсткістю механічної характеристики.
Залежно від того, за яким законом змінюється швидкість при зміні моменту на валу двигуна (лінійно чи нелінійно), жорсткість характеристик може бути як сталою (рис.), так і змінною.
Жорсткість механічної характеристики - це від-
ношення різниці електромагнітних моментів, що
розвиваються електричним двигуном, до відповід-
ної різниці кутових швидкостей:
Для нелінійної механічної характеристики жорсткість визначається як перша похідна моменту за швидкістю в кожній точці характеристики.
Механічні характеристики електродвигунів
Графічне визначення жорсткості механіч-ної характеристики
Зазвичай на робочих ділянках механічні характеристики двигунів мають негативну жорсткість. Поняття жорсткості можна застосувати і до характеристик виробничих механізмів.

## Slide 26
За жорсткістю характеристики електродвигунів можна розділити на чотири категорії.
Це така характеристика, для якої при зміні моменту на валу двигуна швидкість обертання залишається незмінною (рис.):
Таку характеристику мають синхронні двигуни.
Механічні характеристики електродвигунів
Абсолютно жорстка механічна характеристика електродвигуна
Жорстка механічна характеристика електродвигуна
Це характеристика, в якій швидкість із зміною моменту зменшується достатньо мало (рис.). Таку характеристику мають асинхронні двигуни в межах робочої частини характеристики, або двигуни постійного струму незалежного збудження. Для таких харак-
теристик жорсткість

## Slide 27
Ця характеристика має місце при жорсткості   10. Для таких характеристик при зміні моменту швидкість змінюється в значних межах (  10% ном) (рис.).
М'які характеристики мають двигуни постійного струму послідовного та змішаного збудження, реостатні характеристики двигунів постійного струму незалежного збудження та асинхронних двигунів.
Це характеристика, для якої момент двигуна зі зміною швидкості залишається незмінним, тобто жорсткість  = 0 (рис.).
Таку характеристику, має двигун постійного струму незалежного збудження при роботі в замкнутих системах у режимі стабілізації струму, або асинхронний двигун в системі частотний перетворювач – двигун.
Механічні характеристики електродвигунів
М'яка механічна характеристика електродвигун
Абсолютно м'яка механічна характеристика електродвигуна

## Slide 28
В процесі роботи електропривод часто повинен забезпечити можливість регулювання швидкості двигуна.
При цьому одним із основних показників є статизм механічної характеристики, що досягається в процесі регулювання і який залежить від жорсткості механічної характеристики.
Статизм характеристики Δ - це відношення статичної похибки за швидкістю Δω до швидкості ідеаль-ного холостого ходу що визначається у відсотках:
Механічні характеристики електродвигунів
Визначення статичної похибки та статизму механічної характеристики
Статична похибка за швидкістю - це відхилення швидкості від заданого значення при зміні моменту наванта-ження на валу. Якщо в процесі регу-лювання жорсткість характеристики змінюється, то відхилення швидкості також буде змінюватися.
Чим вище швидкість, тим менше  і тим менший статизм характеристик.

## Slide 29
Величина статизму характеристик має безпосередній вплив на точність ЕП і продуктивність механізму.
При розробці систем електроприводу варто добиватися зменшення статизму характеристик.
В усталеному режимі обертовий момент дорівнює статичному моменту, Мд = Мс.
При даному значенні коефіці-єнту потоку буде досягнута максимальна швидкість двигуна для заданого навантаження Мс.
Статична складова моменту двигуна врівноважує момент, навантаження, тому вони рівні за абсолютною величиною, але протилежні за знаком Мс = - МРМ.
За цією умовою легко визначи-
ти координати усталеного руху с
і момент Мс двигуна, побудувавши на загальному графіку механічні характеристики двигуна  = f(Mдв) і дзеркальне відображення механічної характеристики робочої машини (механізму)  = f(Mc).
Механічні характеристики електродвигунів
Суміщені механічні характеристики двигуна і робочої машини

## Slide 30
Роботі електродвигуна і робочої машини в усталеному режимі відпові-дає рівновага моментів двигуна і робочої машини, а точка усталеного режиму на координатній площині може бути визначена як точка перетину механічних характеристик електродвигуна і робочої машини для значень взятих за абсолютною величиною.
Тоді є можливість підтримки тривалої стійкої роботи приводу в усталеному режимі.
Встановимо які процесивиникають в електроприводі при відхиленні від параметрів усталеного режиму.
Якщо, наприклад, момент опору Мс1 (точка А). на валу двигуна змінився, як показано на рис. до величини Мс2, то це призведе до того, що швидкість і обертовий момент двигуна також змі-няться і електропривод буде продовжу-вати працювати в усталеному режимі, але вже з іншою швидкістю і обертовим моментом (точка B).
Статична стійкість електропривода
Зміна точки усталеного (статич-ного) режиму електродвигуна при зовнішньому впливі

## Slide 31
Особливість електричних двигунів полягає в здатності автоматично (без зовнішніх регуляторів) підтримувати рівновагу системи при виникнен-ні збурень є дуже цінною властивістю системи електропривода.
Для всіх неелектричних двигунів для відновлення рівноваги між мо-ментом опору, що змінився, і моментом двигуна необхідна участь спеці-альних зовнішніх регуляторів, що впливають на джерело енергії (зменшу-ють або збільшують подачу палива, пару і т. д.) і, тим самим, змінюють Мд, то в електричних двигунах роль такого автоматичного регулятора виконує ЕРС двигуна.
Статична стійкість електропривода
Характеристика 1 відповідає, роботі конвеєра в режимі холостого ходу (тобто Мс1 = Мхх).
Якщо конвеєр завантажити, то мо-мент опору зросте і буде дорівнювати Мс2. Слід відзначити, що поки двигун працював в режимі холостого ходу, його швидкість була 1.
При зростанні навантаження двигун починає гальмуватися, швидкість його знижується і його ЕРС при цьому зменшується (Е = f()).

## Slide 32
Розглянуті умови роботи електропривода в усталеному режимі, харак-теризують статичну стійкість приводу.
Як і будь-який стан рівноваги, усталений режим може бути стійким і нестійким.
Зменшення ЕРС призведе до зростання струму в колі якоря і електромагнітного моменту, що розвивається двигуном.
Зростання моменту буде продовжуватися доти, поки не наступить рівновага моментів двигуна і навантаже-ння Мс2 (точка 2). Ця точка відповідає новому усталеному режиму.
Статична стійкість електропривода
Стійким станом електропривода, або просто статичною стійкіс-тю, називається здатність системи повертатися до стану стійкої рівноваги після того, як вона була виведена з цієї рівноваги нескінченно малими збуреннями.
Якщо при будь-яких малих відхиленнях від статичного режиму система повертається знову до усталеного режиму, то можна вважати, що така система стійка.

## Slide 33
Для механічної системи критерієм стійкості є умова виникнення динамічно-го зусилля, що повертає систему у вихід-ний стан при виведенні системи з рівноваги.
Знак динамічного зусилля повинен бути протилежним знаку приросту координати, що характеризує виведення системи зі стану рівноваги (рис.).
Умови стійкості системи, визначаються формою механічної характеристики двигуна і робочої машини.
Статична стійкість електропривода
Стосовно ЕП можна сформулювати, що, необхідною і достат-ньою умовою стійкої роботи електропривода є протилежність знаків у приросту швидкості, що характеризує виведення ЕП із стану рівноваги, і динамічного моменту що виникає при
цьому:

## Slide 34
За умови, що Мд = Мс двигун працює з усталеною швидкістю с в точці А. Якщо під впливом яких-небудь збурень швидкість змен-шиться до величини 1 (при цьому приріст швидкості 1 - с = Δ < 0),
Розглянемо випадок, коли мо-мент механізму є сталою величи-ною, тобто βс = 0, а в якості при-водного двигуна використовується асинхронний двигун (АД), рис.
Статична стійкість електропривода
Під впливом позитивного динамічного моменту, Мдин = Мд1 - Мс > 0 електропривод починає розганятися, оскільки
Цей процес закінчиться, коли швидкість
обертання двигуна досягне значення  = с .
то момент двигуна зростає до значення Мд1, а момент механізму Мс залишається незмінним.
При зростанні швидкості на Δ = 2 - 1 > 0 виникає
динамічний момент Мдин = Мд2 - Мс < 0 і, отже,

## Slide 35
Відношення динамічного моменту Мдин до перепаду швидкості Δ називається коефіцієнтом стійкості:
Завдяки цьому привод буде сповільнюватися до швидкості с. Отже, можна зробити висновок, що в точці А привод статично стійкий.
Статична стійкість електропривода
Усталений режим роботи можливий і в точці В, для якої також справед-лива умова Мд = Мс.
Проте, при виникненні позитивного приросту швидкості динамічний момент Мдин у цьому випадку Мдин = Мд3 - Мс > 0 буде також позитивним, що призведе до подальшого зростання швидкості, тому що в
цьому випадку
При зниженні швидкості на Δ (для точки В) Мдин також стає від’єм-ним, і швидкість приводу буде зменшуватися.
Умова стійкості не виконується, отже, у точці В електропривод статично нестійкий.

## Slide 36
Очевидно, що при зміні швидкості від с до 1 момент двигуна зміню-ється від Мс до М1 а динамічний мо-мент може бути визначений за виразом:
Нехай характеристика робочої ма-шини має змінний характер (вентиляторна характеристика), рис.
Статична стійкість електропривода
де - ΔМд = М1 - Мд ; Δ Мc = М2 - Мс ;
У даному разі ΔМд < ΔМс, отже,
коефіцієнт стійкості:
Якщо ж швидкість змінюється, наприклад, від с до 2, то Δ > 0 а динамічний момент:
Mдин = Мд - Мс = (q - c)  0,
Тоді, коефіцієнт стійкості:
Отже, можна зробити висновок, що стійкість приводу залежить від характеру моментів двигуна і робочої машини.
У точці А робота приводу в даному випадку буде стійкою.