## Slide 1: План лекції:
1. Приводні характеристики стаціонарних транспортерів;
2. Автоматизація стаціонарних транспортерів;
3. Електропривод вантажопідйомних машин;
4. Вибір електродвигунів кранових механізмів;
5. Автоматизація кранових електроприводів.
ЛЕКЦІЯ 5 ЕЛЕКТРОПРИВОД І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

## Slide 2: Література:
Електропривод: Навч. Пос. / О.ІО. Синявський, П.І. Савченко, В.В. Савченко, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський, Ю.М. Хандола, І.П. Ільїчов; За ред. О.Ю. Синявського. - К.: Аграр Медіа Груп,2013.-586 с. С. 404-514.
Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: Підручник / Є.Л. Жулай, Б.В. Зайцев, О.С. Марченко та ін.; Ред. Є.Л. Жулай. – К.: Вища освіта, 2001. – 288 c. С. 112-164.
Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві: навч. посіб. для студ. вузів/за ред. О. С. Марченка. – К. : Урожай, 1995. – 414, [2] c. С.187-224.
Електропривод і застосування електроенергії у сільському господарстві / І.І. Мартиненко; В.Ф. Гончар; Л.П. Тищенко; І.І. Шарамок; за ред. І.І. Мартиненка; – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К. : Урожай, 1993. – 304 c.: іл. С. 98-146.
Електрообладнання тваринницьких підприємств і автоматизація виробничих процесів у тваринництві/ В.Ф. Гончар; Л.П. Тищенко. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К.: Вища школа, 1988. – 287 c.: іл. С. 186-226.

## Slide 3
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Транспортні операції є невід’ємною складовою частиною всіх виробництв. На тваринницьких фермах трудомісткість транспортних операцій становить 30-40 % всіх затрат праці.
Стаціонарні транспортери - ковшові, стрічкові, скребкові, тро-сошайбові, шнекові, гідравлічні, пневматичні - застосовуються для переміщення вантажів у тваринницьких приміщеннях, кормоцехах, молочних, зерноочисних пунктах, зерносховищах та інших складах.
Електрифіковані транспортні засоби поділяють на стаціонарні і мобільні.
Мобільні засоби - електрифіковані візки, кормороздавачі, наван-тажувачі, вагонетки, кран-балки, талі, підйомні крани тощо – засто-совуються у тваринницьких приміщеннях, виробничих цехах, на складах, у сховищах, на будівельних майданчиках та ін.
Продуктивність транспортерів зростає пропорційно до збільшен-ня частоти обертання приводного валу до певної межі, після чого через зменшення коефіцієнта заповнення продуктивність залиша-ється постійною або навіть зменшується.

## Slide 4
1 - приводна станція; 2 - поворотний пристрій; 3 - скрепери; 4 – на-тягувальний пристрій; 5 - ланцюг; 6 - поперечний транспортер
а - норії; б - скребкового; в - стрічкового; г - шнека; д - скреперного
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Технологічні схеми стаціонарних транспортерів

## Slide 5
У деяких випадках, наприклад при транспортуванні гною у тва-ринницьких приміщеннях, швидкість робочого органу обмежується з міркувань безпеки.
Іноді потрібне регулювання швидкості руху транспортуючого органу, наприклад коли транспортер виконує функції дозатора.
У таких випадках використовують регульовані електроприводи з двигунами постійного струму.
Отже, електропривод повинен забезпечувати стабільність швид-кості обертання привідного валу навіть при значних коливаннях навантаження.
Таку вимогу повністю забезпечують асинхронні електродвигуни з нормальною механічною характеристикою.
Швидкість руху транспортуючих органів, як правило, невелика, тому в кінематичну схему привода вводять механічну передачу: па-сову, клинопасову, редуктор, мотор-редуктор та ін.
У зв’язку з цим зведений до валу електродвигуна момент інерції механічної системи визначається в основному моментом інерції ротора електродвигуна.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів

## Slide 6
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Кінематичні схеми транспортерів
а - ТСН-160: І - го-ризонтальний транспортер; II - похилий транс-портер; 1.3 – елек-тродвигуни; 2 - пас клиновий; 4.6 - ланцюг із скреб-ками; 5 - обвідна зіроч­ка; 7 – обвід-ний ролик; б – РВК -Ф-74: 1 – натяж-ний пристрій; 2 - ланцюг із скреб-ками; 3 - ланцюг ПР-25.4-5000; 4 - черв’ячний редук-тор; 5 - еластична муфта; 6 – елект-родвигун

## Slide 7
Теоретично момент статичних опорів при холостому ході транс-портерів з підвищенням швидкості обертання двигуна залишається постійним.
Його величина знаходиться в межах 0,1 - 0,2 від моменту при номінальному навантаженні.
Але у деяких машин (норії, шнекові транс-портери) момент при збільшенні швидкості обертання дещо зростає.
Проте у виробничих умовах можливі зупинки і подальші запуски транспортерів під навантаженням.
У цьому випадку момент зрушення може бути значним і перевищувати номінальний момент на 30-35 %.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
зернова норія: 1 - при холостому ході; 2 - завантаженої

## Slide 8
При зростанні швидкості обертання шнека момент зменшується. Таку обставину слід враховувати при перевірці електродвигуна за умовами пуску.
Коли за умовами технологічного процесу машина може працюва-ти у тривалому і короткочасному або повторно-короткочасному ре-жимах, електропривод розраховують для тривалого режиму роботи.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Характер навантажувальних діаграм транспортерів залежить від технологіч-ного процесу, в який вони включені.
Відповідно до цього двигуни привода транспортерів можуть працювати у три-валому режимі з постійним або змінним навантаженням, короткочасному або повторно-короткочасному режимах.

## Slide 9
Продуктивність і споживана потужність для транспортерів з різними робочими органами визначається за різними методиками.
Продуктивність горизонтальних стрічкових транспортерів з плос-кою стрічкою Q, кг/с, визначається за виразом:
Для похилих транспортерів продуктивність рекомендується змен-шувати при куті 10-15⁰ на 5 %; 15-20⁰ - на 10 %; 20⁰ - на 15 %.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
де υ - швидкість стрічки, м/с;
γ - об’ємна маса транспортованого матеріалу, кг/м ;
В - ширина транспортуючої поверхні, м;
ψ - коефіцієнт заповнення несучої поверхні, ψ = 0,4 - 0,7;
β - кут природного укосу, град.
Споживана потужність стрічковими транспортерами Р, кВт, рівна:
де F1, F2, F3, F4 – сили опору на різних
ділянках транспортера, Н;
ηтр – ККД установки, приймають 0,7 - 0,8;
υ - швидкість руху стрічки, м/с.

## Slide 10
Сила опору на прямолінійних ділянках навантаженої гілки F1, Н, становить
Залежно від виду транспортованого матеріалу швидкість вибира-ють: для пшениці, жита, кукурудзи - 3-4; вівса, соняшника - 2-3; под-рібненого зерна - 1,2 - 1,5; борошна - 1 - 1,3; висівок - 1,5 - 2; корене-плодів - 0,3 - 0,4 м/с;
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
де q - маса вантажу, що припа-
дає на 1 м довжини навантаженої гілки транспортера, кг/м;
q0 - маса 1 м довжини навантаженої гілки стрічки, кг/м;
ω - коефіцієнт тяги, для транспортерів без роликових опор ω = 0,2-0,25; з роликовими опорами - 0,02-0,03;
а - кут нахилу транспортера до горизонту, град;
Lн - довжина навантаженої гілки транспортера, м;
g = 9,81 м/с2.
Сила опору на прямолінійних ділянках холостої вітки F2, Н, дорівнює:
де Lх - довжина холостої гілки, м.

## Slide 11
де К - дослідний коефіцієнт,
Н/м, при D > 0,6 м К = 2, при
D < 0,6 м K = 1,5;
z - кількість прокладок у транспортуючій стрічці;
Fнб - натяг набіжної гілки стрічки, Н;
Fзб - натяг збіжної гілки, Н, Fзб ≈ 1,05 Fнб;
тб - маса барабана, кг;
d/D -відношення діаметра цапфи до діаметра барабана, 0,125-0,143; f - коефіцієнт тертя, для підшипників кочення f = 0,02.
Силу опору на криволінійних ділянках
стрічки F4, Н, визначають за формулою
Сила опору на барабанах і зірочках F3, Н, що складається з опору згинання стрічки та опору тертя у підшипниках, становить:
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
де Fн - зусилля в стрічці в точці переходу на криволінійну ділянку, Н; ω1 - коефіцієнт опору на криволінійних ділянках, ω1 ≈ ω;
а1 - кут між суміжними прямолінійними ділянками, рад.
Якщо транспортери мають плужкові скидачі, то
опір додатково збільшується на величину

## Slide 12
де Н - висота підйому продукту, м;
fс - коефіцієнт опору руху (табл. 4.1);
L - довжина транспортера, м;
а - кут нахилу транспортера до горизонту, град; ηп - ККД передачі.
де Ка - коефіцієнт, що враховує заповнення
скребків залежно від кута нахилу транспортера а, град, до горизон-ту: для легко-сипких вантажів К = 1-0,0175а, для слабко-сипких К = 1,05 - 0,01а;
ψ - коефіцієнт заповнення, ψ = 0,6 - 0,8;
γ - об’ємна маса транспортованого матеріалу, кг/м3;
В - ширина скребків, м;
Н - висота скребків, м;
υ - швидкість руху скребків, м/с. Для коренеплодів υ = 0,25 - 0,5, для борошнистих кормів і гною - 0,5 - 1,0; для зерна - 1-2,2 м/с.
Споживана потужність скребковими
транспортерами Р, кВт, дорівнює
Продуктивність скребкових транспортерів Q, кг/с, становить
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів

## Slide 13
Продуктивність скреперних транспор-терів Q, кг/с, визна­чають так:
Значення коефіцієнтів опору руху скребкових транспортерів fс
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Тип ланцюга | Продуктивність , кг/с |  |  |  | 
 | 1,25 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10
Втулково-роликовий | 2,25 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,05
Гачковий | 4,2 | 3,0 | 2,25 | 1,9 | 1,6
де тк - корисна місткість скрепера, кг;
l - середня довжина переміщення вантажу, м;
υв і υп - швидкість руху відповідно завантаженого і порожнього скрепера, м/с;
tр - час, необхідний для реверсування привода, с;
ψ - коефіцієнт заповнення скрепера, для дрібно-кускових і вологих вантажів ψ = 0,9 - 1,2.

## Slide 14
де υс - середня швидкість руху скрепера, м/с;
Fс - повний тяговий опір скрепера, Н;
ηу - ККД установки.
Опір Fс руху скрепера залежить від маси скрепера і транспорто-ваного матеріалу, коефіцієнтів тертя матеріалу по стінках канавки між матеріалом і скрепером, опору переміщенню тягових канатів і тертя в блоках.
Споживана потужність скреперних установок Р, кВт, ста­новить
Для скреперної установки, що працює в
двох канавках, Fс дорівнює
Вони визначаються відповідно:
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
де F1 - опір руху скреперів під час роботи, Н;
F2 - опір руху, що виникає від попереднього натягу тягового троса, Н.
де тв - маса порції транспортова-
ного матеріалу, кг; тс - маса скрепера, кг; β = 1,8 - 2,0 - опір перемі-щення гною і скрепера; qт - маса одного метра троса, кг; LТ – довжи-на троса, м; fт = 0,5 - 0,6 - коефіцієнт тертя троса по дну канавки

## Slide 15
де ψ - коефіцієнт наповнення ковшів, для зерна
ψ = 0,75 - 0,9; продуктів помелу - 0,33; у похилих норій
коефіцієнт наповнення більший на 10-20 %;
і - вантажна місткість одного ковша, кг;
l - відстань між ковшами, м; υ - швидкість руху ковшів, м/с, для зерна υ = 2 - 4; для борошна - 1-1,5; для коренеплодів - 0,3 - 0,5 м/с; γ - об’ємна маса транспортованого матеріалу, кг/м3.
де μ - коефіцієнт тертя троса по ролику, μ = 0,1 - 0,2;
а - кут обхвату ролика тросом, град.
При виборі двигуна для привода скреперної установки врахову-ють характер зміни навантаження протягом циклу та кількість циклів за годину.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Продуктивність ковшових елеваторів (норій) Q, кг/с, становить
Потужність, споживана норією у тривалому
режимі роботи, Р, кВт, дорівнює:
де H - висота підйому матеріалу, м; ηн - ККД норії,
для вертикальної ηн = 0,5 - 0,7; для похилої - ηн = 0,3 - 0,4.

## Slide 16
де D - зовнішній діаметр гвинта, м;
d - діаметр валу гвинта, м;
s – крок гвинта, м;
пш - частота обертання валу шнека, об/с;
γ - об’ємна маса матеріалу, кг/м3;
kv - коефіцієнт відставання колової швидкості матеріалу від осьової швидкості твірної шнека, що залежить від вантажу та швидкохіднос-ті шнека, kv = 0,6 - 0,9, при цьому більше значення вибирають для швидкохідних шнеків;
ψ - коефіцієнт заповнення гвинта, приймається для зерна 0,25 - 0,35; борошна - 0,25-0,30; коренеплодів - 0,4; напіврідких кор­мових сумі-шей - 0,9 - 1,0; гною - 0,6 - 0,8;
С - коефіцієнт зниження продуктивності при збільшенні кута а нахилу шнека до горизонту:
Продуктивність шнекових транспортерів Q, кг/с, розраховується за виразом
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
а, град. | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
°С | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,71 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,3

## Slide 17
де γ - об’ємна маса транспортованого матеріалу,
кг/м3;
F - площа “живого” перерізу трубопроводу, м2;
υ = 0,1 - 0,4 м/с - швидкість транспортування;
К1 = 0,8 - 0,9 - коефіцієнт заповнення жолоба;
К2 = 1,05 - 1,1 - коефіцієнт, що враховує ущільнення матеріалу.
де К - коефіцієнт, що враховує кут а нахилу шнека до го­ризонту:
Потужність, споживана шнеком Р, кВт,
визначається за формулою
Продуктивність тросо-шайбових транспортерів Q, кг/с, дорівнює:
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
а, град. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 90
K | 1 | 1,05 | 1,13 | 1,2 | 1,32 | 1,4 | 2,5
L - довжина шнека, м;
fс - коефіцієнт опору переміщенню матеріалу по кожуху: для зерна, продуктів помелу, кормів - 1,2; для гною - 2,5 - 4,0;
Н - висота підйому матеріалу, м; ηп - ККД передачі.

## Slide 18
де Н - висота підйому продукту, м;
Lв, Lг - сумарна довжина труб відповідно на ділянках вертикального і горизонтального переміщень, м; ηп - ККД передачі.
Площу “живого” перерізу трубопроводу знаходять за виразом:
де D - внутрішній діаметр трубопроводу, м, D = 0,025-0,03м; d - діаметр троса, м.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Потужність, споживана тросо-шайбовим транспортером, Р, кВт, становить:
Пневматичні транспортери широко використовують для пере-міщення сипких матеріалів у різних галузях народного господарства.
У сільському господарстві вони транспортують зерно, борошно, комбікорми, тирсу, подрібнені сіно, солому, полову тощо.
За принципом дії пневмотранспортери поділяють на всмокту-вальні, нагнітальні і змішані.
Всмоктувальні транспортери використовують для переміщен-ня вантажів на невеликі відстані.
Вони працюють при розрідженні 10-50 кПа, яке створюється вен-тиляторами, повітродувками, вакуумними насосами.

## Slide 19
Технологічні схеми пнев-матичних транспортерів
а - всмоктувального; б – наг-нітального; в - змішаного; 1. 10 - сопла; 2 - гнучкі трубо-проводи; 3 - розвантажувач; 4 - фільтр; 5. 9. 11 – вентиля-тори; 6 - затвор; 7. 12 – наг-нітальні трубопроводи; 8 – завантажувальна воронка
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Нагнітальними транспор-терами переіщують вантажі на відстані до 3600 м. Для створення потоку повітря використовують вентилято-ри низького, середнього або високого тиску, а при напо-рах більше 15 кПа – турбо-насоси або компресори.

## Slide 20
У змішаних транспортерах матеріал засмоктується через всмоктувальний трубопровід, проходить через вентилятор і далі транспортується через нагнітальну трубу.
Енергетичні показники таких транспортерів дуже низькі.
Розрахунок транспортера з трубою постійного діаметра прово-дять у такій послідовності:
Знаходять оптимальну швидкість повітря у
трубопроводі vп, м/с:
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
vп=av0,
де а - коефіцієнт, що залежить від складності траси, концентрації суміші і фізико-механічних властивостей вантажу: для зерна - 1,25-2,5; колосків і збоїн - 1,5 - 3,7; соломи і сіна - 1,5 - 2,5.
При горизонтальних повітропроводах оптимальне значення коефіцієнта а при мінімумі енерговитрат становить 1,38;
v0 - швидкість ширяння матеріалу в тру­бопроводі, м/с (табл.).

## Slide 21
У більшості випадків радіальні вентилятори працюють з приєдна-ним повітропроводом, в якому мають місце гідравлічні втрати тиску за рахунок тертя, та місцеві втрати тиску, зумовлені зміною конфігу-рації повітропроводу.
Втрати тиску на тертя ΔHт визначають за
залежністю:
Коефіцієнт втрат на тертя λ залежить від числа Рейнольдса Re та відносної шорсткості повітропроводу.
Число Рейнольдса визначають за формулою:
Відносна шорсткість - це відношення її абсолютного значення до гідравлічного діаметра.
де λ – коефіцієнт втрат на тертя; l – довжина прямої ділянки повітро-проводу, м; Dг – гідравлічний діаметр повітропроводу, м; ρ - густина повітря, кг/м3; υ - швидкість руху повітря, м/с.
де v - кінематична в’язкість повітря. При температурі повітря + 20 °С кінематична в’язкість повітря дорівнює 1,5•10-5 м2/с.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів

## Slide 22
де GМ - продуктивність установки за
транспортованим матеріалом, кг/год.
Швидкість ширяння матеріалів, переміщуваних пневмотранспортерами
2. Витратна концентрація суміші μв, кг/кг,
становить:
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
Матеріал | Швидкість ширяння, м/с | Матеріал | Швидкість ширяння, м/с
Борошно, тирса Горох лущений Гречка Жито Крупа: вівсяна перлова пшоно Кукурудза, квасоля Овес Насіння соняшника Насіння льону | 7,5 - 8,1 11 - 12 8,5- 9,5 8,4- 10 7,5- 8,5 10 - 12 8,3- 9,5 12 - 13,5 7- 7,5 7,3- 8,4 4,5- 5,2 | Просо Полова Пшениця Пісок, добриво Силос при ω = 72 - 82 % Солома Солома різана до 100 мм завдовжки Соя Цемент Ячмінь | 8,2 - 9,5 0,67 - 3,1 9,8 - 11 17 - 20 8-20 6,4- 8,7 3,5- 4,25 14,8 - 15,5 0,22 - 0,34 9 - 10,5

## Slide 23
3. Витрата повітря на транспортування Gп, кг/год,
дорівнює:
4. Продуктивність вентилятора
Qв, м3/год, розраховують за формулою:
5. Діаметр труби D, м, визначають так:
де γп - об’ємна маса повітря, кг/м3,
величина якої залежить від температури t повітря
та тиску в трубопроводі:
При атмосферному тиску К = 1; при підвищеному тиску в напір-ному трубопроводі К = 1,3 - 1,6; при розрідженні у всмоктувальному трубопроводі К = 0,67 - 0,8.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів
6. Гідравлічний опір транс-
портуючого трубопроводу Н,
Па, дорівнює:
де λ - коефіцієнт опору тертя в трубопроводі при чистому потоці повітря;
l - довжина трубопроводу, м; h - висота підйому вантажу, м.

## Slide 24
За розрахованими параметрами QВ і Нт вибирають вентилятор і знаходять потужність приводного двигуна Р, кВт:
При наявності на трубопроводі сопел і розвантажувачів у розра-хунок Нт вносять корективи на втрати тиску в місцевих опорах.
де ηв, ηп - ККД відповідно вентилятора і передачі.
Приводні характеристики стаціонарних транспортерів

## Slide 25
Автоматизація стаціонарних транспортерів
Більшість стаціонарних транспортерів входять до складу потоко-вих ліній, і система керування ними є складовою частиною загальної схеми керування потоковою лінією (наприклад, в агрегатах типу АВМ, ЗАВ, КЗС, кормоцехах, дробарках ДКМ-5 та ін.).
Елементами автоматизації стаціонарних транспортерів є блокува-ння послідовності пуску і зупинки, блокування, що контролюють ц-лість транспортуючого органу (стрічки, ланцюга тощо), кінцеві та шляхові вимикачі, реле часу та програмні пристрої, регулятори пода-чі транспортованого продукту, апарати захисту від коротких замикань і перевантажень.
Для запобігання завалу завантажувальної головки зернової норії при її аварійній зупинці схемами керування передбачають автома-тичний пристрій, який керує засувкою завантажувального вікна.
Після вимикання двигуна норії пристрій закриває засувку, що припиняє надходження зерна до ковшів.
Двигуни привода транспортерів працюють при повному завантаженні, тому обрив фази призводить до їх зупинки.
Для надійного захисту двигунів від перегрівання передбачають тепловий або температурний захист.

## Slide 26
Автоматизація роздавача кормів РВК-Ф-74. Транспортер РВК-Ф-74 призначений для роздавання кормів на фермах ВРХ.
Складається з робочого органу, кормового жолоба, натяжної ста-нції, привода та шафи керування. Робочим органом є стрічка з прик-ріпленим до неї канатом і кругло-ланковим ланцюгом або ланцюг та скребкове полотно, розміщене на половині замкненого контуру.
Привод складається з рами, на якій розміщена приводна станція, і кінцевих вимикачів. Передача крутного моменту від двигуна до робочого органу здійснюється через редуктор і ланцюгову передачу.
Робочий процес відбувається так. Корм завантажується мобіль-ним коромо-роздавачем у бункер, вмикається привод робочого органу, який переміщує його вздовж кормового жолоба.
При повному переміщенні робочого органу вздовж фронту годів-лі привод зупиняється за командою кінцевого вимикача. Перед початком наступної годівлі робочий орган вмикають на зворотний рух, при цьому залишки корму скидаються спеціальним скребком у приямок. Коли робочий орган досягає вихідного положення, привод автоматично вимикається.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 27
Схемою керування транспортером-роздавачем передбачено реверсивне керування двигуном привода з двох місць, автоматичну зупинку в кінцевих положеннях, звукову сигналізацію пе-ред кожним пуском, світлову сигналіза-цію про наявність напруги живлення, за-хист від коротких замикань і переванта-жень, електричне блокування пускача.
Для пуску двигуна М вмикають авто-матичний вимикач і натискують кнопку SВ2.2 або SB3, подаючи живлення на котушку реле часу КТ1. Реле КТ1 контак-том КТ1.2 без витримки часу вмикає дзвінок, а через певний час контактом КТ1.1 вмикає контактор КМ 1.1.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 28
Останній головними контактами вмикає двигун у мережу, а допо-міжним розмикаючим контактом вимикає дзвінок НА1.
При досягненні стрічкою кінцевого положення спеціальний упор натискає на кінцевий вимикач SQ1 і привод зупиняється.
Для реверсування робочого органу натискують на кнопку SB2.3 або SB4. Спрацьовує реле часу КТ2, яке контактом КТ2.2 вмикає дзвінок НА1, а контактом КТ2.1 з витримкою часу - контактор КМ 1.2.
У вихідному положенні робочий орган зупиняється після розми--кання контакту кінцевого вимикача SQ2.
Для аварійної зупинки передбачені кнопки SB 1 та SB2.1.
Захист від коротких замикань здійснюється автоматичним вимикачем QF, захист від перевантажень - тепловим реле КК1.
Лампа HL1 сигналізує про наявність напруги живлення.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 29
Автоматизація лінії коркомроздачі комплекту обладнання БМК-3. Комплект обладнання
БМК-3 призначений
для кліткового утрима
ння молодняку курей-
несучок.
Лінія завантаження
і роздавання кормів
складається з бункера
сипких кормів 1, тран
спортерів 2 і 4, бунке-
ра батареї з ворушил-
кою, лінії годівниць 3 з кормороздавальним ланцюгом і поворотни-ми станціями, за допомогою яких на кожному ярусі батареї створю-ється замкнений контур кормороздавального ланцюга.
Автоматизація стаціонарних транспортерів
Норму видачі корму з бункера батареї в годівниці регулюють засув-ками, закріпленими біля вихідних отворів бункера на кожному ярусі.

## Slide 30
Ланцюги кормороздавачів всіх трьох ярусів батареї приводяться у рух від одного двигуна.
Корм з бункера 1 подається похилим транспортером 4 до прий-мального горизонтального транспортера 2, який доставляє корм у бункери кліткових батарей, завантажуючи їх послідовно.
Після того як корм повністю заповнить бункер першої батареї і закриє вивантажувальне вікно в коробі вивантажувального транс-портера, він починає транспортуватися до бункера другої батареї і завантажувати його аналогічно попередньому.
При заповненні останнього бункера лінія завантаження корму автоматично вимикається.
Приводи кормороздавальних ланцюгів вмикаються вручну кноп-ками або автоматично за командою програмного пристрою.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 31
Принципову елект-ричну схему керування завантаження бункерів всіх кліткових батарей БКМ-3 і кормороздачею першої батареї наведе-но на рис. Схеми керува-ння кормороздачею у всіх інших батареях аналогічні першій.
Апарати лінії кормо-завантаження (КТ1, КМ1, KV2, КТ2, НL1) зна-ходяться в загальному ящику керування.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 32
Апарати керування лінією кормороздачі (для першої батареї - КМ2, КVЗ, НL2) розміщені в ящику керування відповідної батареї.
У коло керування пускачем КМ 1, який вмикає і вимикає всі елект-родвигуни лінії завантаження кормів, увімкнені контакти теплових реле КК1 - ККЗ електродвигунів похилого і горизонтального транс-портерів.
Для роботи в ручному режимі перемикачі SА1 і SА2 ставлять у по-ложення “Р”.
Транспортери кормо-завантаження вмикають кнопкою SB2. Ви-микається двигун транспортера після заповнення бункера останньої батареї кінцевим вими­качем SQ1 або натисканням кнопки SB1.
Двигун кормороздачі першої батареї вмикається і вимикається натисканням кнопок SB4 і SB3.
При обриві ланцюга кормороздачі двигун його привода вимикається контактами вимикачів обриву ланцюга SQ2.1 - SQ4.1, а контактами SQ2.2 - SQ4.2 вмикаються сигнальні лампи в ящику керування батареєю та залі.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 33
В автоматичному режимі перемикачі SА1 і SА2 ставлять у положе-ння “А”. Механізми кормо-завантаження вмикаються і вимикаються контактом кінцевого вимикача SQ1, що розміщений на бункері останньої кліткової батареї. При його заповненні подається команда на зупинку двигунів транспортерів.
Команди на вмикання транспортерів кормороздачі подаються від програмного пристрою КТ1, наприклад реле часу типу 2РВМ відпо-відно до технологічних режимів годівлі. При замиканні контакту КТ1 через розмикаючий контакт КТ2 другого програмного реле відбува-ється автоматичний запуск двигунів кормороздачі всіх батарей.
У разі обриву ланцюга кормороздачі на будь-якому ярусі клітко-вої батареї перемикаються контакти одного з кінцевих вимикачів SQ2-SQ4. Замикаючий контакт розмикається і пускач КМ2 вимикає двигун ланцюгового транспортера, а через розмикаючий – вмика-ється реле КVЗ. Контакт КV3.1 замикає коло обмоток реле КV1 і КV2, які своїми контактами вмикають сигнальну лампу НL1 в залі та лам-пу сигналізації батарей. Для зняття сигналу в залі перемикач SА2 ставлять у положення “0” і натискають кнопку SВ5.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 34
Автоматизація потокової лінії прибирання гною. До складу пото-кової лінії входять три поздовжніх транспортери 1, що прибирають гній із зони розміщення тва­рин, поперечний 2, що транспортує його до гноєзбірника 4, і поршневий насос З, який перекачує гній до гноє-сховища 5. Привод механізмів здійснюється від асинхронних елект-ро­двигунів МІ - М5.
Схемою автоматизації передбачено ручне та автоматичне керу-вання двигунами. При ручному керуванні двигуни вмикають і вимикають кнопками SB1 - SВ10.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 35
В автоматичному режимі роботою ме-ханізмів керують програмні пристрої КТ1 і КТ5 та реле часу КТ2 - КТ4. В ус-тановлений час програмне реле КТ1 замикає контакт і вмикає реле часу КТ2, КТ З, КТ4.
Автоматизація стаціонарних транспортерів
Реле КТ4 своїми контактами вмикає пускачі КМІ двигуна поперечного транс-портера і КМ2 двигу-на першого поздовж-нього транспортера.

## Slide 36
Через проміжок часу Δt1, достатній для прибирання гною першим поздовжнім транспортером, спрацьовує реле КТ2, яке вимикає пус-кач КМ2 і вмикає пускач КМ3 двигуна другого поздовжнього транс-портера. По закінченні прибирання гною другим поздовжнім транспортером спрацьовує реле часу КТ3, яке подає команду на вимикання другого і вмикання третього поздов­жнього транспортера.
Витримка часу реле КТ 3 Δt2 = = 2 Δt1. Через час Δt3 = 3 Δt1 від по-чатку вмикання програмний пристрій КТ1 розмикає свій контакт і ви-микає реле часу КТ2 - КТ4. Пускач КМ4 вимикає двигун М4 третього транспортера.
Через час Δt4, достатній для звільнення від гною поперечного транспортера, реле часу КТ4 вимикає пускач КМ1.
Двигун поршневого насоса М5 вмикається і вимикається пускачем КМ5 за командами програмного пристрою КТ5.
Захист силових кіл і кіл керування здійснюється автоматичними вимикачами, захист електродвигунів від перевантажень - тепловими реле КК1 - КК5.
Автоматизація стаціонарних транспортерів

## Slide 37
До вантажопідйомних машин відносять підйомні крани, кран-балки, та-лі, лебідки. За характером технологічного процесу вони є машинами цик-лічної дії. Спільним для цих установок є режим роботи, при якому техноло-гічний процес складається з ряду повторюваних однотипних циклів, кож-ний з яких є закінченою операцією завантаження робочого органу, переміщення його з вихідної точки в пункт призначення і розвантаження.
а – одно-кінце-вої підйомної ле-бідки; б – механі-зму переміщення; Д - двигун; Г – га-льмо; Р – редук-тор; Б - барабан; П - поліспаст; ГП - гакова підвіска; ХК-ходове колесо;
Електропривод вантажопідйомних машин
Кінематичні схеми кранових механізмів:
Основними механізмами вантажопідйомних машин є механізми підйо-му і пересування (повороту).

## Slide 38
Електропривод вантажопідйомних машин
Кінематична схема талі ТЗП-1
1 - проміжний вал;
2 - робочий бара-
бан; 3 – порожнис-
тий вал; 4 – робочий
вал; 5, 7, 8 - сателіти;
6, 9, 15 - сонячні шес
терні; 10 - гальмівні
диски; 11 – гальмівна
пружина; 12 – елект-
ромагніт; 13 – блочні
шестерні; 14, 16, 21 –
водила; 17 - канат;
18 - підвіска; 19 - гак;
20 - електродвигун підйому вантажу; 22 - електродвигун переміщення візка; 23, 24 - шестерні; 25 - коток; 26 - монорейка

## Slide 39
Сили тертя в кранових механізмах зумовлюють реактивні момен-ти, а сили тяжіння мас, що рухаються вертикально або похило-актив-ні. При цьому приведений до валу двигуна статичний момент Мс є алгебраїчною сумою моменту Мв, зумовленого вагою переміщува-ного вантажу, і моменту втрат на
тертя Мт. Момент Мв залежить від
величини рухомих мас (вантажу
та вантажозахватного пристрою),
момент Мт - від ККД кінематич-
них ланок механізму, який у свою
чергу є функцією ваги вантажу.
При номінальному завантаженні
Gном величини ККД визначаються
за довідковими даними.
Електропривод вантажопідйомних машин

## Slide 40
У рух механізми приводяться, як правило, реверсивним електро-приводом, розрахованим для роботи в повторно-короткочасному режимі.
У кожному циклі є неусталені режими роботи електропривода: пуски, реверси, гальмування, що суттєво впливають на продуктив-ність механізму, динамічні навантаження привода і механізму, ККД установки, нагрівання двигунів.
Електропривод вантажопідйомних машин
Стандартами встановлені такі режими роботи механічного і електричного обладнання кранових механізмів:
легкий - Л (ТВном=15 – 25%, кількість вмикань за годину h<60 1/год), - середній - С (ТВном = 25-40 %, h < 120 1/год),
важкий - В (ТВном = 40 %, h < 240 1/год)
дуже важкий - ДВ (ТВном = 60 %, h ≤ 600 1/год).
Для електрообладнання кранів приймають, що час циклу не перевищує 10 хв, а для механізмів - 1 год.
Щоб втрати електроенергії у двигунах були меншими, потрібно, щоб зведений до валу двигуна момент інерції був невеликим.

## Slide 41
Робочі швидкості механізмів кранів, що використовуються в сіль-ському господарстві, знаходяться в межах 0,5-2 м/с, тому основну частку в зведеному моменті інерції становить момент інерції ротора двигуна. Цим зумовлюються застосування в приводах кранових механізмів двигунів з малими моментами інерції ротора.
Кранові двигуни повинні мати велику перевантажувальну здатність, щоб забезпечити:
достатній механічний момент при розгоні;
необхідний пусковий момент для подолання короткочасних механічних перевантажень, що виникають при відриві вантажів.
Механічні характеристики електроприводів кранових механізмів повинні відповідати вимогам технологічних операцій, що виконує кран:
Електропривод вантажопідйомних машин
а) для підйому і опускання вантажів з високою швидкістю характеристики 1 повинні бути жорсткими (див. рис.);
б) плавний пуск двигуна при реостатному керуванні та роботу на проміжних швидкостях забезпечують м’які характеристики 2;

## Slide 42
в) для доводок вантажів при підйомі або спуску з наступною точ-ною зупинкою характеристики 3 повинні бути жорсткими при малих швидкостях;
г) для привода механізмів, що працюють з різними пере-вантаженнями, наприклад грейферних, використовують-ся приводи з екскаваторною характеристикою 4;
д) у ряді випадків для ме-ханізмів переміщення основ-ною вимогою до механічних характеристик електроприво-да є підтримання постійного прискорення при розгоні, що забезпечується характеристи-кою 5.
Електропривод вантажопідйомних машин

## Slide 43
За розглянутими графіками можна вибрати тип привода для забезпечення потрібного набору характеристик.
Набори 1 і 2 забезпечуються асинхронним електродвигуном з фазним ротором при реостатному регулюванні роторного кола.
Характеристики 1, 2 і 3 мають приводи з двигуном постійного струму паралельного збудження при реостатному регулюванні (2) та шунтуванні якоря (3)
Електропривод вантажопідйомних машин
Набори 1, 3, 4 забезпечують складні приводи, наприклад асинх-ронний двигун з фазним ротором і дроселями насичення в колі ста-тора, або електропривід постійного струму, що живиться від генерато­ра чи тиристорного перетворювача.
Вантажопідйомні машини працюють у різних умовах навколиш-нього середовища - запилених, вологих приміщеннях, на відкритому повітрі, в умовах різких змін температури.
Для забезпечення високої експлуатаційної надійності це необхід-но враховувати при виборі електрообладнання за ступенем захищеності від дії навколишнього середовища.;

## Slide 44
Вихідні дані для вибору електропривода кранових механізмів:
вантажопідйомність,
робоча швидкість вантажу,
допустиме прискорення,
число вмикань за годину,
тривалість вмикання,
кінематична схема і маса механічного обладнання,
використання за вантажопідйомністю і часом, д
іапазон регулювання швидкості
необхідна жорсткість характеристики (особливо при посадці вантажу),
умови навколишнього середовища.
Електродвигун за потужністю вибирається в кілька етапів.
Спочатку за навантажувальною діаграмою робочої машини вибирається двигун, а потім перевіряється методом середніх втрат або еквівалентних величин. При попередньому виборі слід враховувати особливості конкретного механізму.
Вибір електродвигунів кранових механізмів

## Slide 45
Для кранових механізмів найхарактернішими є три випадки попереднього вибору двигуна:
Цикл роботи механізму заданий, причому динамічні навантаження мають незначний вплив на нагрівання двигуна.
Цикл роботи механізму заданий і відомо, що динамічні навантаження суттєво впливають на нагрівання двигуна.
Цикл роботи механізму завданням не визначений.
Перший випадок характерний для механізмів з малими інерцій-ними масами – одно-кінцевих підйомних і тягових лебідок.
Вплив динамічних навантажень на нагрівання двигуна можна визначити шляхом порівняння тривалості пуску tп з тривалістю усталеного режиму tу.
Якщо tп « tу, потужність двигуна можна вибрати за навантажувальною діаграмою виконавчого механізму.
Вибір електродвигунів кранових механізмів

## Slide 46
Наприклад, за діаграмою, знаходять еквівалентний момент на-вантаження:
Фактична відносна тривалість вмикан-ня ТВф, %:
Зведені до валу двигуна моменти статичних опорів Мс, Н•м, дорівнюють:
Вибір електродвигунів кранових механізмів
де Мсп, Мсоп - моменти статичних опорів відповідно при підніманні і опусканні вантажу, Н•м; tп, tоп - тривалість часу відповідно піднімання і опускання, с.
де t01, t02 - тривалість пауз, с.
а) при підніманні вантажу:
б) при опусканні вантажу:
де т, т0 - відповідно маса вантажу і вантажозахватних пристроїв, кг; Dб - діаметр барабана, м; і - передаточне число редуктора і поліспаста; η - ККД підйомного механізму.

## Slide 47
де а - кут уклону колії до
горизонту, град; F – пито-
ме вітрове навантаження,
Н/м2; Sм,Sв - площі підвітряних сторін відповідно машини і вантажу, м2; R - радіус ходового колеса, м.
де k - коефіцієнт, що враховує тертя реборд
коліс об рейки; т - маса вантажу, кг; т1 - маса механізму, що перемі-щується, включаючи т0, кг; μ - коефіцієнт тертя кочення ходових ко-ліс візка об рейки, залежно від діаметра ходового колеса, його матеріалу та типу рейки μ = (0,3 - 1,4)10-3 м; r - радіус шийки осі колеса, м; f - коефіцієнт тертя в підшипниках (0,08 для підшипників ковзання, 0,01 - 0,02 - для підшипників кочення); і - передаточне число механізму переміщення; η - ККД механізму переміщення.
При горизонтальному переміщенні приведений момент статичних опорів визначається за виразом:
Якщо підйомно-транспортний механізм рухається по похилому шляху і сприймає вітрові навантаження, то момент на валу двигуна становить:
Вибір електродвигунів кранових механізмів

## Slide 48
де ТВст - стандартна тривалість вмикання вибраного
двигуна, %.
де υр - робоча швидкість вантажу, м/с.
де К3 = 1,1 -1,5 - коефіцієнт запасу, що враховує
вплив динамічних навантажень.
Необхідна потужність двигуна визначається за виразом:
Величина К3 залежить від відношення tп/tу. Зі збільшенням tп/tу коефіцієнт К3 збільшують орієнтовно, враховуючи, що при tп/tу < 0,05 слід брати менше значення, а при іп/tу > 0,2 - 0,3 - більше;
ωдв - кутова швидкість обертання двигуна, рад/с, що
визначається за формулою:
З каталогу вибирається двигун за умовами:
Вибір електродвигунів кранових механізмів
При значній різниці між ТВст і ТВф потужність
двигуна вибирають за виразом
Вибраний електродвигун перевіряється на нагрівання під час пуску одним із відомих з курсу теорії електропривода методів, а також на перевантажувальну здатність.

## Slide 49
де адоп - допустиме прискорення (легкому і середньо
му режимах не перевищує 0,15 м/с2, а при важкому - 0,35 м/с2.
де Σт - сума мас,
що рухаються пос-
тупально, кг; tп - час пуску двигуна до усталеної швидкості, с; Jзв – зведений до валу двигуна момент інерції вузлів, що обертаються, кг•м.
де Мст1 - найбільший момент статичного навантаження за наванта-жувальною діаграмою, зведений до валу електродвигуна, Н•м; Мдин - динамічний момент при пуску, Н•м; Мдоп - допустимий момент короткочасного перевантаження двигуна Н•м.
Перевірку здійснюють за умовою:
Динамічний момент при пуску створюється двома складовими - моментом інерції мас, що рухаються поступально, і тих, що обертаються:
Вибраний двигун перевіряється також на
допустиме прискорення:
Вибір електродвигунів кранових механізмів
Мтах = МСТІ + Мдин ≤ Мдоп,

## Slide 50
Другий випадок характерний для механізмів з великими інерцій-ними масами - важких і швидкохідних механізмів переміщення і по-вороту, а також і в інших випадках при великій частоті вмикань.
При цьому для попереднього вибору необхідно побудувати на-вантажувальну діаграму двигуна, задавшись його моментом інерції по аналогії з діючими установками.
Якщо jдв << jмех’ похибка в значенні Jдв суттєво не вплине на вір-ність вибору і, крім того, необхідні уточнення дасть наступний перевірний розрахунок.
Третій випадок характерний для механізмів універсального приз-начення, для яких побудувати конкретний цикл роботи важко.
Наприклад, для механізмів мостового крана невеликої вантажо-підйомності, який може використовуватися в різних виробничих приміщеннях.
Основою для вибору двигуна в таких випадках може бути розра-хунковий цикл, при якому на першій робочій ділянці tр1 двигун пра-цює з максимальним навантаженням Мс1, а на другій tр2 - з мінімальним Мс2.
Вибір електродвигунів кранових механізмів

## Slide 51
де h - кількість вмикань за годину; ТВст – стан
дартна кількість вмикань для даного режиму роботи.
Якщо допустити, що tр1 = tр2 і відомо, що вплив динамічних наван-тажень на нагрівання двигуна невеликий, можна
знайти еквівалент-ний за нагріванням момент
навантаження за формулою:
Потрібна потужність двигуна при відомій
робочій швид­кості ωр становить
Орієнтовно тривалість роботи, с, можна визначити, якщо відомий режим роботи механізму, з рівняння:
Промисловість виготовляє ряд серій електродвигунів для привода кранових механізмів:
Вибір електродвигунів кранових механізмів
двигуни постійного струму серії Д потужністю від 2,5 до 185 кВт при ТВ = 40 %. Двигуни мають широкий діапазон регулювання швид-кості обертання, допустиму кількість вмикань за годину до 2000, перевантажувальну здатність по струму до 3Iном та відносно малий момент інерції якоря;

## Slide 52
асинхронні кранові одно-швидкісні з короткозамкненим ротором серії МТКF потужністю 1,4-22 кВт при ТВ = 40 %;
асинхронні дво- і три-швидкісні серії МТКF з числом полюсів 4/12, 4/24, і 4/8/24 номінальною потужністю від 4 до 45 кВт при ТВ = 25 %;
асинхронні з фазним ротором серії МТF шести- і восьми-полюсні номінальною потужністю від 1,4 до 22 кВт при ТВ = 40 %;
Вибір електродвигунів кранових механізмів
асинхронні з короткозамкненим і фазним ротором серії 4МТ, чотири-, шести- і восьми-полюсні з номінальними потужностями 5,5 - 35 кВт при ТВ = 40 %.
Характерною особливістю двигунів з короткозамкненим рото-ром є те, що кратність пускового і максимального моментів рівні між собою і знаходяться в межах від 1,8 до 2,8. Для зменшення втрат потужності в обмотках статора у перехідних режимах двигуни мають підвищене номінальне ковзання. З метою зниження моменту інерції ротори подовжені зі зменшеним діаметром.
Для привода кран-балок і талів використовують спеціальні вбу-довані трифазні асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором типу АИРВС100А43У1.1 та АИРВС100В12/43У1.1. Двигуни мають підвищене ковзання та вбудоване електромагнітне гальмо, яке стопорить ротор після вимикання двигуна з мережі.

## Slide 53
Автоматизація кранових електроприводів
Електрообладнання кранів повинно забезпечувати надійну висо-копродуктивну і безпечну роботу. Системи керування передбачають:
реверсивне керування електродвигунами;
регулювання швидкості обертання в заданих межах;
електромеханічне гальмування при зупинках;
електричне гальмування при роботі на опускання вантажу;
обмеження ходу вантажозахватного пристрою вгору та пересу-вання моста і візка в обидва боки;
нульове блокування кіл керування;
електричні блокування, що запобігають невірному вмиканню апаратів;
захист від коротких замикань і перевантажень максимальними струмовими реле.
У приводах кран-балок і талів передбачають захист тільки від коротких замикань автоматичними вимикачами.
Усі кранові механізми обладнуються гальмами закритого типу, що діють при вимиканні живлення двигуна.

## Slide 54
Всі неструмоведучі металеві частини електрообладнання повинні бути електрично з’єднані з металевою фермою крана, а та, в свою чергу, - з заземлюючим контуром через підкранові рейки.
Електродвигунами талів і кран-балок керують за допомогою реверсивних магнітних пускачів і пускових кнопок, підвішених на гнучкому броньованому кабелі.
Автоматизація кранових електроприводів

## Slide 55
Напруга до контактів контакторів підйому КМ1 , спуску КМ2, пере-міщення вперед і назад КМЗ, КМА і до кола керування підводиться через автоматичний вимикач QF і кабель або контактні проводи.
Для підйому вантажу натискують на кнопку SВ1, для спуску - на кнопку SВ2. При цьому спрацьовує контактор КМ 1 або КМ2 і елект-ромагніт YА гальма. Гальмо розстопорює ротор двигуна, який почи-нає обертатися. Після відпускання кнопки контактор вимикається і ротор двигуна гальмується.
Автоматизація кранових електроприводів
При натисканні на кнопки SВЗ або SВ4 таль рухається вліво або вправо. Рух підйомного пристрою вгору обмежується кінцевим вимикачем SQ1, рух талі вліво або вправо - кінцевими вимикачами SQ2 або SQ3.
Блокування контакторів реверсивних пускачів здійснюється дво-контактними кнопками керування, допоміжними розмикаючими контактами контакторів та пристроями механічного блокування пус-качів. Замикаючі контакти пускових кнопок не шунтують відповідни-ми замикаючими контактами контакторів, щоб запобігти роботі талі після відпускання оператором підвісної кнопкової станції.

## Slide 56
Керування механізмами підйомних кранів здійснюють за допомогою силових контролерів або командо-контролерів.
Характерні особливості схем керування електроприводами ме-ханізмів підйому з асинхронними двигунами з фазним ротором можна вивчити по схемі керування за допомогою командо-контролера типу ТСА.
Особливостями схеми є: несиметрична відносно нульового поло-ження діаграма замикань командо-контролера, яка забезпечує при підйомі і опусканні вантажів різні механічні характеристики елект-ропривода відповідно до несиметричного характеру навантаження підйомної лебідки; використання режиму однофазного вмикання двигуна для поліпшення умов регулювання швидкості при опусканні.
Для запуску механізму підйому вмикають рубильник QS, а коман-до-контролер SA1 ставлять у положення “0”. При цьому спрацьовує реле KV, яке одним контактом подає напругу на кола керування, а другим – само-блокується.
Автоматизація кранових електроприводів

## Slide 57
При установ-ці контролера в по-ложення 1 “Під-йом” вмикаються контак-тори KMF, КММ, KY і КМ2.
Через випрямляч VD1 - VD4 одержує живлення реле часу КТ2, яке розмикає контакт у колі котушок контакторів прискорення KMV3 і KMV4.
Автоматизація кранових електроприводів
Через головні контакти КММ і KMF подається напруга на статор двигуна, а кон-тактор КY вмикає електромагніт гальма, який роз-стопорює ротор.

## Slide 58
Через контакти КY і КММ, що замкнулися, одержує живлення котушка реле часу КТ1. Головні контакти контактора проти-вмикання КМ2 шунтують перший ступінь реостата R у колі ротора двигуна. Та-ким чином, у положенні 1 “Підйом” двигун працює на характеристиці 1п.
Перестановкою командо-контролера в положення 2, 3 і 4 “Підйом” послідовно вми-кають контактори прискоре-ння КМV1 - КМV4, які голов-ними контактами шунтують відповідні ступені реостата R, і двигун працює на регулю-вальних характеристиках 2п і 3п та на основній характе-ристиці 4п.
Автоматизація кранових електроприводів

## Slide 59
При роботі на основній характеристиці в колі ротора залишається увімкненим невеликий опір, який забезпечує зміну пускового струму ротора в заданих межах при наявній кількості контакторів прискорення.
Для опускання вантажу командо-контролер ставлять у положення 3 “Спуск”. Через контакт К7 одержує живлення контактор однофаз-ного вмикання КМ1. Останній головними контактами вмикає двигун за схемою однофазного живлення статора, а допоміжним контактом подає напругу на реле часу КТ 1, яке після цього залишається увімкненим у всіх інших положеннях “Спуск”.
Реле КТ1 вмикає контактори КМF і КV. Електромагніт гальма YА вмикається в мережу, і колодки гальма звільняють гальмівний шків.
Через контакт K10 одержує живлення контактор прискорення КМV1, який головними контактами шунтує частину реостата R. Двигун працює на гальмівній характеристиці 3с.
Автоматизація кранових електроприводів
При переведенні командо-контролера в положення 2 “Спуск” контактори КМV1 і КМ1 вимикаються, а контактор КММ спрацьовує.

## Slide 60
Оскіль­ки раніше був увімкнений контактор КМF, статор двигуна вмикається в мережу в напрямку “Підйом” при повністю введеному в коло ротора опору реостата R.
Двигун працює за характеристикою 2с, яка призначена для гальмівного спуску середніх вантажів у режимі проти-вмикання.
Переведенням ручки командо-контролера в положення 1 “Спуск” контактом К9 вмикають контактор КМ2, який головними контактами шунтує ступінь проти-вмикання реостата R. Опір роторного кола зменшується, і двигун переходить на роботу за характеристикою 1с, необхідною для гальмівного спуску важких вантажів.
Якщо ручку командо-контролера перевести з положення 3 “Спуск” у положення 4 “Спуск”, спрацьовують послідовно контакто-ри КМV2, КМR, КММ і КY та знеструмлюється котушка реле часу КТ2.
Двигун спочатку працює за харак­теристикою 4’с.
По закінченні витримки часу КТ2 спрацьовує контактор приско-рення КМVЗ і робоча точка переміщується на характеристику 4"с.
Автоматизація кранових електроприводів

## Slide 61
Розмикаючий контакт КМVЗ вимикає струм з котушки реле часу КТ1, яке з витримкою часу вмикає контактор КМV4.
Двигун працює за основною характеристикою 4с, на якій відбува-ється силовий спуск гака і гальмівний над-синхронний (у режимі рекуперативного гальмування) спуск вантажів з великою швидкістю.
Таким чином, при спусках вантажів реле часу КТ1 зміщує вихідне робоче положення схеми з нульового положення командо-контро-лера в положення 3.
Це зроблено з такою метою. Наприклад, необхідно опустити не-великий вантаж з моментами статичного навантаження М′ст1 при підйомі і М″ст1 при спуску.
При роботі за характеристикою 2с замість спуску вантаж буде підніматися зі швидкістю ω′ст1.
Тільки в положенні 3 “Спуск”, де двигун працює в однофазному режимі, вантаж опускається з невеликою швидкістю ω‴ст1
Отже, реле КТ1 запобігає підйому легких вантажів на положеннях командо-контролера “Спуск”.
Автоматизація кранових електроприводів

## Slide 62
При важких вантажах М'ст2 і М"ст2 вмикання привода в положення 3 “Спуск” призведе до швидкого збільшення швидкості спуску (“осідання” вантажу).
Щоб цього уникнути, кранівник може до вмикання двигуна натиснути на педаль SА2 і вимкнути блокування двох перших положень командо-контролера.
Контакт SА2.1 готує коло вмикання контактора КМF, обминаючи контакти КТ1, а SА2.2 - коло контактора КY.
Тепер при установленні командо-контролера в положення 1 “Спуск” вмикаються контактори КМF, КММ, КY і КМ2.
Двигун працює за характеристикою 1с при невеликій швидкості спуску великого вантажу ωс2.
Одночасно контакти КY і КММ вмикають реле КТ1, яке залишається увімкненим на всіх положеннях спуску.
Автоматизація кранових електроприводів
Схемою передбачено автоматичний контроль протікання пере-хідних процесів при пуску і гальмуванні при швидкій перестановці командо-контролера з нульового положення в крайні положення і навпаки.

## Slide 63
У нульовому положенні командо-контролера реле часу КТ1 зне-струмлене, а котушка реле КМ2 - під напругою. Контакт КТ2 розри-ває коло живлення котушок контакторів прискорення КМVЗ і КМV4.
При швидкому переставлянні командо-контролера з положення 0 у положення 4 “Підйом” спрацьовують контактори КМF, КММ, КY, КМ2, КМV1 і КМV2.
Розмикаючий контакт КМV2 знеструмлює реле часу КТ2, а через контакти КY, КММ і КМVЗ одержує живлення котушка реле КТ1.
Двигун запускається за характеристикою 3п до швидкості перемикання ωп1.
Після закінчення витримки часу реле КТ2 його контакт замика-ється, спрацьовує контактор КМVЗ і двигун переходить на проміжну пускову характеристику 4’п.
Розмикаючий контакт КМVЗ знеструмлює реле часу КТ1, яке починає відлік часу, достатній для прискорення двигуна до другої швидкості перемикання ωп2
Після відпускання реле КТ1 контактор КМV4 спрацьовує і голов-ними контактами шунтує останній пусковий ступінь реостата R.
Автоматизація кранових електроприводів

## Slide 64
Двигун переходить на основну характеристику і розганяється до усталеної швидкості. Контактор КМV4 одним замикаючим контактом само-блокується, а другим вмикає котушку реле КТ1.
Контроль пуску в напрямку спуску відбувається по проміжних пускових характеристиках 4'с і 4"с, як показано вище.
При швидкому переставлянні командо-контролера з положення 4 “Спуск” у нульове контактори КМR, КY, КМV1 - КМV4 вимикаються і знеструмлюється котушка КТ1.
Через замкнений протягом певного часу контакт КТ1 одержують живлення котушки контакторів КМ2, КМF і КММ.
Відбувається гальмування проти-вмиканням при одночасному накладанні механічного гальма.
Після закінчення витримки часу реле КТ1 обмотка статора вимикається з мережі.
Суміщення механічного та електричного гальмування запобігає “осіданню” вантажу і зменшує спрацювання механічного гальма.
Автоматизація кранових електроприводів

## Slide 65
При надмірному підніманні вантажу розмикається контакт кінцевого вимикача SQF знімає напругу з кіл керування.
Для повторного вмикання ручку командо-контролера ставлять у положення 4 “Спуск”, контакт К8 шунтує розімкнений контакт вими-кача SQF і двигун вмикається в напрямку спуску.
Для аварійного вимикання схеми передбачена кнопка SB.
Захист двигуна від коротких замикань і перевантажень здійснюється струмовими реле КА1 - КA3.
Кола керування від коротких замикань захищені запобіжниками FU1 і FU2.
Схемою передбачене також нульове блокування, яке вико­нують паралельно увімкнений контакт К1 та реле KV.
Автоматизація кранових електроприводів