## Slide 1: Лекція 2 Стан машини та її відмови

## Slide 2: Розрізняють п'ять видів технічного стану машини
Справний стан (справність) – стан машини, при якому він відповідає усім вимогам нормативно-технічної і (чи) конструкторської (проектної) документації (НТКД).
Несправний стан (несправність) – стан машини, при якому він не відповідає хоча б одному з вимог НТКД.

## Slide 3: .
Працездатний стан (працездатність) – стан машини, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам НТКД.
Непрацездатний стан (непрацездатність) – стан машини, при якому значення хоча б одного параметра, що характеризує здатність виконувати задані функції, не відповідає вимогам НТКД. Непрацездатна машина завжди несправна, а працездатна може бути і несправною.
Граничний стан – це стан машини, при якому подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, настає при перевищенні припустимих меж експлуатаційних параметрів. При досягненні граничного стану потрібно проводити ремонт. Наприклад, неприпустимість і недоцільність експлуатації двигуна, що досяг граничного стану, обумовлена зменшенням потужності, зростанням токсичності, шумів, витрат палива, мастила і т.д.

## Slide 4: Події зміни технічних станів – ушкодження, відмова, дефекти.
Ушкодження – подія, що полягає в порушенні справного стану машини при збереженні працездатного стану.
Відмова – подія, що полягає в порушенні працездатного стану машини.

## Slide 5: Поняття відмови
Конструктивна відмова – відмова, що виникла через зв'язані з недосконалістю чи порушенням установлених правил і (чи) норм проектування чи конструювання машини.
Виробнича (технологічна) відмова – відмова, що виникла через зв'язані з недосконалістю чи порушенням установленого процесу виготовлення чи ремонту машини.
Експлуатаційна відмова – відмова, що виникла у зв'язку з порушенням установлених правил чи умов експлуатації машин (наприклад, при перевантаженні машини вийшов з ладу елемент підвіски).

## Slide 6: .
Незалежна відмова – відмова, обумовлена відмовою інших вузлів машини (наприклад, при пробої піддона картера витікає моторна олива – відбуваються задири та подряпини на поверхнях тертя деталей двигуна, заклинювання деталей).
Раптова відмова – відмова, що характеризується стрибкоподібною зміною значень одного чи декількох параметрів машини (наприклад, обрив шатуна поршня).
Поступова відмова – відмова, що виникає в результаті поступової зміни значень одного чи декількох параметрів машини (наприклад, відмова генератора внаслідок зносу щіток ротора).
Збій – відмова, що самоусувається, чи однократна відмова, що усувається незначним утручанням (попадання води на гальмівні колодки - гальмівна ефективність до висихання води порушена).

## Slide 7: .
Перемежовані відмови – багаторазово виникаючі відмови, що самоусуваються, того самого характеру (наприклад, провал-виникнення контакту лампи світлового приладу).
Явна відмова – відмова, що виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю і діагностування.
Прихована відмова – відмова, яку не можливо виявити візуально або штатними методами і засобами контролю і діагностування, але можна виявити спеціальними методами.

## Slide 8: .
Деградаційна відмова – відмова, обумовлена природними процесами старіння, зношування, корозії й утомі при дотриманні усіх установлених правил і (чи) норм проектування, виготовлення й експлуатації.
Ресурсна відмова – відмова, у результаті якої машина чи її конструктивні елементи досягають граничного стану.

## Slide 9: Дефектація – це комплекс контрольно-вимірювальних операцій для визначення технічного стану деталей за технічними вимогами на ремонт.

## Slide 10: За результатами дефектації деталі сортируються на групи:
- деталі придатні для подальшого використання (їх геометричні та інші параметри не перевищують допустимих значень);
- деталі, які підлягають відновленню (їх геометричні та інші параметри перевищують допустимих значень але нижчі за граничні);
- деталі, що не придатні для ремонту

## Slide 11: Умови експлуатації машин с.-г. призначення характеризуються сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів, що діють на показники надійності й ефективності її роботи.
Внутрішні фактори - ураховують вплив конструктивно - технологічних показників складових частин машин, інтервали розсіювання твердості поверхонь, розміри деталей (зазори, натяги), шорсткість повер­хонь, якісні показники мастильних матеріалів і інших.

## Slide 12: .
Зовнішні фактори враховують вплив:
ґрунтово-кліматичних умов (у тому числі переущільнення ґрунтів; засміченість полів; техногенне забруднення; фізико-механічні властивості ґрунтів; кількість опадів, запиленість повітря при виконанні с.-г. робіт; рельєф місцевості та ін.).
технологічні фактори - норма внесення добрив, швидкість руху, коефіцієнт використання часу зміни, довжина гонів і т.д.
організаційні фактори (досвід і кваліфікація механізаторів, дотримання технології, забезпеченість палив-мастильними матеріалами й запасними частинами, одночасна робота декількох агрегатів).
рівень ТО й ремонтів (наявність робочих органів, наявність устаткування, наявність приладів і інструментів).

## Slide 13: Під рівнем якості ремонту слід розуміти ступінь наближення властивостей відремонтованої (відновленої) машини до відповідних властивостям нової машини, прийнятих за еталон.
Машинам відремонтованим і тим, що пройшли технічне обслуговування, і їхнім складовим частинам притаманна якісна визначеність, регламентована нормативно-технічною документацією та технологічною документацією з діагностування, обслуговування і ремонту машин.

## Slide 14: Для оцінки якості машин використовують переважно показники таких груп:
технічні,
технологічні,
ергономічні,
естетичні,
економічні
- і показники надійності.

## Slide 15: Технічні показники деталей включають:
розміри, геометричну форму, шорсткість, фізико-механічні властивості, матеріал, масу, дисбаланс, биття й ін.
Для спряжень основними показниками є величина зазору і натягу, взаємне положення деталей, зусилля затягування, геометричність, вібрація, нагрівання.
Якість обслуговування, ремонту машини оцінюється за величиною робочих характеристик, ККД, шуму, вібрації, нагрівання і т. ін.

## Slide 16: Технологічні показники:
спосіб відновлення або зміцнення, технологічність обробки (оброблюваність), засобу захисту від корозії, досконалість конструкції ремонтно-обслуговуючого устаткування й оснащення і т.ін. Ці показники повинні націлювати працівників ремонтно-обслуговуючих підприємств на використання прогресивних технологічних процесів, матеріалів, передової техніки і досконалих форм організації праці.

## Slide 17: Ергономічні показники
вимоги до машин, які регламентуються антропо­метричними, фізіологічними, психологічними і психофізіологічними властивостями людини з метою оптимізації його діяльності в системі "людина-машина-середовище".( сила звуку і вібрації в кабіні, зусилля на важелях керування, концентрація шкідливих домішок в атмосфері кабіни, умови праці й ін.)

## Slide 18: Естетичні показники відображають такі властивості машин, як форма, якість фарбування машини і її складальних одиниць, наявність декоративних оздоблень, заводських табличок, пломб, заглушок і ін.
Економічні показники (витрата запасних частин і матеріалів, трудомісткість і собівартість обслуговування і ремонту) покликані забезпечити необхідні показники якості при нормованій витраті матеріальних і трудових ресурсів.

## Slide 19: .
Надійність
властивість машини (складальної одиниці) протягом установленого часу в певних умовах виконувати заплановані функції при збереженні в заданих межах експлуатаційних показників.

## Slide 20: Для якісної роботи машин в агропромисловому комплексі (АПК)
застосовується планово-запобіжна система технічного обслуговування і ремонту, тобто комплекс взаємопов'язаних заходів, документації і виконавців, необхідних для підтримання і відновлення якості машин, що входять у систему.

## Slide 21: Сутність планово-запобіжної системи
Полягає в тому, що машину після певного наробітку (в умовних га, мотогодинах, кілометрах пробігу) зупиняють для перевірки стану і виконання певних операцій технічного обслуговування, а при потребі - технічного діагностування і ремонту.
Проведення операцій технічного обслуговування суворо обов'язкове як за періодичністю, так і за обсягом передбачених робіт; ремонт планується відповідно до обсягу намічених робіт, а здійснюється залежно від технічного стану машин, обладнання.

## Slide 22: Система називається плановою
тому що всі види технічного обслуговування й огляду повинні виконуватись не після того, як машина вийде з ладу, а відповідно до завчасно розробленого графіка після певного наробітку.

## Slide 23: Запобіжною система називається
тому, що вона запобігає інтенсивному зношуванню та багатьом випадковим несправностям, відмовам, аваріям
шляхом виконання регламентованих профілактичних робіт.

## Slide 24: Технічне обслуговування і ремонт
є комплексна система, яка містить основні концепції, положення, нормативи інженерного забезпечення придатності до експлуатації сільськогосподарської техніки, підвищення рівня ефективності її використання.

## Slide 25: Комплексна Планово-запобіжна система
вирішує основні задачі і підвищує продуктивність праці, збільшує виробництво продукції на основі забезпечення надійної технічної готовності машин при мінімальних затратах праці і коштів;
покращує організацію і підвищує якість робіт з технічного обслуговування і ремонту машин і обладнання, забезпечує їм надійне зберігання, збільшує термін їх використання;
оптимізує структуру і склад ремонтно-обслуговуючої бази, її планомірний і збалансований розвиток в умовах агропромислового комплексу; прискорює науково-технічний прогрес у використанні сільськогосподарської техніки.

## Slide 26: Система базується
на використанні найбільш ефективних способів управління технічним станом машин, які ґрунтуються на застосуванні засобів діагностування.
При цьому контроль за технічним станом машин проводиться регламентовано у відповідності з установленою періодичністю.
Кількість, зміст і обсяг операцій технічного обслуговування і ремонту конкретних машин визначається за результатами оцінки їх технічного стану.

## Slide 27: Система передбачає
застосування новітніх методів і засобів проведення технічного обслуговування і ремонту, що суттєво впливає на підвищення продуктивності праці і якості ремонтно-обслуговуючих робіт.

## Slide 28: До системи технічного обслуговування і ремонту машин, що використовуються в сільському господарстві, входять:
технічне обслуговування (ТО);
поточний ремонт (ПР);
капітальний ремонт (КР).

## Slide 29: Види і порядок чергування ремонтно-обслуговуючих робіт
встановлює розробник конструкції машини у відповідності з діючими стандартами, умовами роботи.