## Slide 1: Лекція 13 Машини для внесення органічних добрив
.

## Slide 2
Внесення добрив у рідкій формі має певні економічні та технологічні переваги, тому сільгоспвиробники дедалі більше звертають увагу на цей спосіб. Увага до рідких добрив (РД) зростає паралельно з удосконаленням технічних засобів для їх внесення. І справа не лише в зручності виконання розвантажувально-перевантажувальних операцій. Результати досліджень і виробнича практика свідчать про вищу економічну ефективність рідких добрив.

## Slide 3: Машина для внесення рідких органічних добрив МЖТ-Ф-6

## Slide 5: Машина для внесення рідких органічних добрив МЖТ-Ф-6 призначена для самонавантаження, транспортування, змішування та суцільного поверхневого розподілу рідких органічних добрив, а також для перевезення технічної води та мийці техніки, при гасінні пожеж, мийці доріг і т.д. Завантаження добрив у машину здійснюється вакуумною системою через заправний рукав. Внесення добрив провадиться за допомогою відцентрового насосу, який здійснює перемішування добрив при транспортуванні.

## Slide 6: Технічні характеристики МЖТ-Ф-6
Технічні характеристики: | 
Вантажопідйомність, т | 6,0/7,0
Час самозавантаження, хв | 4…7
Ширина внесення добрив, м | 6…12
Дози внесення, т/га | 10…60
Глибина забору рідини при самозавантаженні, м | 2,5
Габаритні розміри, (Д×Ш×В), м | 6,5/7,3×2,5×3,5
Маса, т | 3,0
Трактор, кл. т.с. | 1,4
Продуктивність, т/год | 20/23
Тип тягово-зчіпного пристрою трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В

## Slide 7: Коментарі до результатів випробувань Зручність агрегатування: + Машина напівпричіпна, ускладнень при агрегатуванні не виникає. Рама: + Жорстка, забезпечує надійне кріплення всіх вузлів та систем машини. Робочі органи: ++ Забезпечують стабільність та належну якість виконання технологічного процесу. Технічне та технологічне обслуговування: + Машина задовільно пристосована до проведення технічного та технологічного обслуговування, доступ до вузлів задовільний. Надійність виконання технологічного процесу: ++ Машина надійно виконує технологічний процес, випадків відмов систем та порушення виконання технологічного процесу не спостерігалось.
 | Рівень оцінювання | Дуже добре | Добре | Середньо | Не дуже добре | Погано
 | Позначення | ++ | + | 0 | – | – –

## Slide 8: ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕГУЛЮВАННЯ 1. Перед введенням машини в експлуатацію: проведіть зовнішній огляд і перевірте кріплення всіх складальних одиниць і деталей, особливо звернувши увагу на гайки кріплення коліс. При необхідності рівномірно підтягніть їх. 2. Проведіть щозмінне технічне обслуговування (СТО). 3. Підготуйте трактор для роботи з машиною згідно інструкції трактора. 4. З'єднайте машину з гідрогак і закріпіть за трактор страхувальні троси. 5. З'єднайте карданну передачу з ВВП трактора і закріпіть запобіжні ланцюги огородження карданної передачі. Внутрішні вилки карданної передачі повинні розташовуватися в одній площині. 6. З'єднайте гідросистему машини з гідросистемою трактора за допомогою рукавів високого тиску відповідно до принципової гідравлічною схемою . Видаліть повітря з гідосістеми. 7. Замініть пробку на гідробаку трактора переходником, що знаходяться в ЗІП. Перехідник з'єднайте зі шлангом (рукав 25х35-16), а шланг за допомогою хомутів підключіть до холодильника машини. 8. За допомогою сполучної голівки і гнучкого шланга з'єднайте гальмівну систему машини з пневмосистемою трактора.

## Slide 9: 6.9. Вставьте штепсельную вилку машины в штепсельную розетку трактора и проверьте правильность подключения и исправность электрооборудования. 10. Перевірте тиск в шинах ходової системи і доведіть його до норми. 11. Закрийте щільно кришку люка цистерни. 12. Зафіксуйте стояночную опору дишла в транспортному положенні. 13. Увімкніть гідравлічну систему трактора і перевірте роботу штанги заправної, напірно-перемикає пристрої. 14. Зніміть заглушку з вихлопної труби вакуумного насоса. Увімкніть ВВП трактора і обкатайте машину протягом 2-5 хвилин. Перевірте роботу карданного валу, контрпривода і почергово відцентрового насоса і вакуум-насоса. 15. Перевірте роботу гальмівної системи і гальм в статичному положенні і в русі. 16. Перевірте роботу приладів сигналізації та освітлення. 17. Порядок роботи 17.1. Самозавантаження машини Машина під'їжджає до навозохранилищу на відстань забезпечує безпеку роботи і поворот штанги на кут не менше 75 °. Внесення добрив 1) Після завантаження цистерни рідкими органічними добривами машина направляється в поле. 2) Переведіть рукоятку 1 в робочий (верхнє) положення (ВВП трактора повинен бути включений). При цьому циліндр заслінки відкриє її і почнеться процес внесення добрив.

## Slide 10: 3) Після припинення виливу закрийте заслінку, вимкніть ВОМ. машина направляється під завантаження. цикл повторюється. Після роботи МЖТ-Ф-6 необхідно злити рідину в спеціально відвединому місці з відцентрового насоса через зливну пробку. Після цього промивають органічними розчинниками . Потім заливають чисту воду і протягом 10 хволин миють і включають гідро насос.

## Slide 11: Існують два способи внесення рідких органічних добрив у ґрунт — поверхневе з наступним приорюванням добрив і підґрунтове. Підґрунтове внесення, у свою чергу, поділяється на внесення добрив на луках і пасовищах, при міжрядному обробітку просапних культур і в основний обробіток ґрунту. Розподільчі робочі органи машин поверхнево вносять добрива під тиском. Добрива подаються через сопло на відбійний щиток, який розподіляє їх по верхні поля на ширину 6—20 м. Для бокового розсіювання в місцях з обмеженими можливостями (пагорби, котловани,) лопатевий розсіювач здатний впоратися з таким завданням: його покриваюча поверхня може досягати 20 м. Маятниковий розсіювач є рішенням для тих, хто за один прохід хоче обробити максимальну площу. Залежно від походження РД, ширина оброблюваної поверхні ґрунту коливається від 12 до 15 м.

## Slide 12: Машина для внесення рідких органічних добрив МЖУ-20

## Slide 13: Машина для внесения жидких органических удобрений МЖУ-20 предназначена для самозагрузки, транспортирования и внесения жидких органических удобрений. Машина может изготавливаться в трех исполнениях: 1) для поверхностного разбросного внесения; 2) для поверхностного внесения с помощью штанговых распределителей; 3) для внутрипочвенного внесения.

## Slide 14
Технические характеристики: | 
Грузоподъемность, т | 20
Глубина забора при самозагрузке, м | 3,5
Время самозагрузки, мин | 10…12
Габаритные размеры, (Д×Ш×В), м | 9,6×2,84×3,6
Масса, т | 7,6
Доза внесения, т/га | от 10 до 80
Производительность, т/ч | до 65
Трактор, кл. т.с. | 5,0
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В

## Slide 15: Машини для внесення рідких органічних добрив МЖТ-10

## Slide 17: Машини для внесення рідких органічних добрив МЖТ-10, МЖТ-Ф-13 слугу­ють для самозавантаження, змішування, транспортуван­ня та суцільного поверхне­вого внесення рідких орга­нічних добрив. Складаються машини (рис. 1, б, в) з цис­терни, зчіпного пристрою, ва­куумної установки, заправної штанги, відцентрового насо­са, запобіжних клапанів, рів­неміра, електрообладнання. Для завантаження машини від автономних засобів звер­ху цистерни змонтований гідрофікований люк. Приве­дення в дію відцентрового насоса від ВВП трактора, ва­куумної установки — від гідродвигуна.

## Slide 18: Агрегатуються з тракторами класу тяги 3,0, які мають ВВП, гідросисте­му, гідрофікований гак. Нор­ма внесення добрив на ро­бочій швидкості до 10 км/год регулюється встановленням різних змінних насадків. Вантажопідйомність машин відповідно становить 10 та 13 т. Ширина внесення доб­рив 6...12 м, доза внесення 10...60 т/га.