## Slide 1: Лекція 2.
Класифікація, загальна будова та принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння

## Slide 2: План
1. Класифікація і загальна будова двигуна внутрішнього згоряння.
2. Основні поняття і визначення.
3. Робочі цикли чотиритактного дизельного та двотактного карбюраторного двигунів.
4. Порівняльна оцінка чотиритактного дизельного та двотактного карбюраторного двигунів.
Notes: <number>

## Slide 3: Рекомендована література:
Родичев В.А. Тракторы : учеб. пособие / В.А. Родичев. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.
Силаев Г.В., Баздырев Н.Д. Тракторы для лесного хозяйства : Учеб. пос. – М. : МГУЛ, 2002. – 282 с.
Трактори / Я.Ю. Білоконь, А.І. Окоча,
С.П. Коханівський, А.Ф. Антоненко; За ред. Я.Ю. Білоконя. – К. : Урожай, 1991. – 368 с.

## Slide 4
4. Трактори / А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К. : Грамота, 2009. – 336 с.
5. Гуревич Т.С. Тракторы и автомобили. М., Колос, 1983. –336 с.
6. Силаев Г.В., Баздырев Н.Д. Тракторы для лесного хазяйства: Учебное пособие для студентов специальности 260400. – 2-е изд. стер. – М.: МГУЛ, 2002. – 282 с.

## Slide 5: Основні вимоги до ДВЗ
- простота конструкції і надійність роботи на різних експлуатаційних режимах;
- мінімальні габаритні розміри та маса при необхідній потужності, надійності і довговічності;
- висока економічність щодо витрат палива і мастил при роботі на різних експлуатаційних режимах і кліматичних умовах;
- високий моторесурс, протягом якого двигун повинен працювати надійно й економічно до капітального ремонту;
- безвідмовний пуск за різних температурних умов і добра прийомистість;
- найповніше зрівноваження сил та моментів рухомих мас та забезпечення заданого ступеня нерівномірності обертання колінчастого вала;
- низький рівень викидів токсичних компонентів та шуму і повна безпечність незалежно від умов експлуатації.

## Slide 7: Класифікація двигунів внутрішнього згорання
За видом палива
бензинові
дизельні
газові

## Slide 8: Класифікація двигунів внутрішнього згорання
За способом сумішоутворення
дизельні
з внутрішнім приготуванням горючої суміші
із зовнішнім приготуванням горючої суміші
карбюраторні

## Slide 9: Класифікація двигунів внутрішнього згорання
За способом запалювання суміші
дизельні
із спалахуванням від високої температури стисненого повітря
із примусовим запалюванням від електричної іскри
бензинові

## Slide 10: Класифікація двигунів внутрішнього згорання
За способом здійснення робочого процесу
чотиритактні
двотактні

## Slide 11: Класифікація двигунів внутрішнього згорання
ЗА СПОСОБОМ ОХОЛОДЖЕННЯ
з рідинним охолодженням
з повітряним охолодженням

## Slide 12: Класифікація двигунів внутрішнього згорання
За кількістю циліндрів
одноциліндрові
двоциліндрові
багатоциліндрові
(чотири -, шести -, восьми -, дванадцятициліндрові)

## Slide 13: Класифікація двигунів внутрішнього згорання
За розміщенням циліндрів
V-подібні
опозитні
(осі циліндрів розміщені під кутом 180 градусів)
рядні
вертикальні
нахилені
горизонтальні

## Slide 14: Класифікація двигунів внутрішнього згорання
1 – рядні:
а – вертикальні;
б – горизонтальні;
2 – V-подібні;
3 – опозитні.

## Slide 15
Загальна будова ДВЗ
механізми ДВЗ
системи ДВЗ
кривошипно-шатунний механізм
газорозподільний механізм
система живлення
система мащення
система охолодження
система пуску двигуна
система запалювання

## Slide 16
Робочий цикл двигуна – сукупність послідовних процесів: впуск, стиск,згорання, розширення, випуск.

## Slide 17: Основні поняття і визначення

## Slide 19: Хід поршня – шлях який проходить поршень між мертвими точками. Робочий об'єм циліндра – об'єм, що звільняється поршнем внаслідок його переміщення від однієї мертвої точки до іншої. Камера згорання (камера стиску) – об'єм над поршнем, який перебуває у ВМТ.

## Slide 20
V – робочий об’єм циліндра, л;
D – діаметр циліндра, см;
S – хід поршня, см.

## Slide 21
V – робочий об’єм (літраж) усіх циліндрів, л;
D – діаметр циліндра, см;
S – хід поршня, см.
І – кількість циліндрів. шт.

## Slide 22
Vа – повний об ’єм циліндра;
Vс - об ’єм над днищем, коли поршень перебуває у ВМТ;
Vр - об ’єм, що звільняє поршень при переміщенні від ВМТ до НМТ

## Slide 23
Е – ступінь стиску;
Vа – повний об ’єм циліндра;
Vс - об ’єм над днищем, коли поршень перебуває у ВМТ;
Vр - об ’єм, що звільняє поршень при переміщенні від ВМТ до НМТ.

## Slide 25: Схема робочого процесу двотактного карбюраторного двигуна

## Slide 26: Переваги та недоліки ДВЗ
У порівнянні з карбюраторним (бензиновим) двигуном дизель має наступні переваги:
- дизель економніше: на одиницю виконаної роботи внаслідок високого ступеня стиснення він витрачає на 25% менше палива;
- паливо, на якому працює дизель, менш небезпечно в пожежному відношенні і чинить менший корозійне дію на деталі, ніж бензин.

## Slide 27: Переваги та недоліки ДВЗ
Недоліки дизеля:
- через високого тиску газів в циліндрах, корпус та інші деталі, що працюють зі значними навантаженнями, важче і мають великі розміри;
- для пуску дизеля потрібно більш потужний стартер або спеціальний карбюраторний пусковий двигун;
- дизель працює зі значним надлишком повітря, тому розміри циліндрів і інших деталей і складальних одиниць збільшено.

## Slide 28
Дякую за увагу!