## Slide 1: Лекція
Способи створення лісових культур

## Slide 2: План
1. Способи створення лісових культур.
2. Лісотехнічні вимоги до посіву і посадки, класифікація сівалок і лісосадильних машин.
3. Загальна будова сівалок, лісосадильних машин та їх робочі органи.
4. Машини для посіву та посадки в посівному і шкільному відділеннях розсадників.
5. Посівні та лісосадильні машини і пристрої.

## Slide 3: Література
Винокуров В.Н. Машины и механизмы лесного и садово-паркового хозяйства: учебник для студ. высш. учебн. заведений / Винокуров В. Н., Г. В. Силаев, А. А. Золотаревский. – М. : Издательский центр „Академия”, 2004. – 400 с.
Зима І. М. Механізація лісогосподарських робіт : підручник для вищ. навч.закл. / І. М. Зима, Т. Т. Малюгін. − 4-е вид., перероб. і доп. − К. : ІНКОС, 2006. − 488 с.
Зинин В.Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ: учебник для нач. проф. образования / В. Ф. Зинин, В. И. Казаков, О. Г. Климов. – М. : Издательский центр „Академия”, 2004. – 320 с.

## Slide 4: Способи посіву лісового насіння
У лісовому господарстві застосовують такі способи посіву:
- розкидний,
- рядковий,
- стрічковий,
- рядково-лунковий,
- груповий.

## Slide 5: Способи посіву лісового насіння
Розкидний спосіб – розкидання насіння вручну або висівання розкидними сівалками, встановленими на літаках, тракторах або автомобілях.
Рядковий спосіб - висівання насіння безперервним струменем рядками з однаковими міжряддями і загортають на одну й ту ж глибину.

## Slide 6: Способи посіву лісового насіння
Стрічковий спосіб відрізняється від рядкового тим, що не всі рядки розміщуються на однакових відстанях один від одного, а об'єднуються в групи (стрічки). Відстань між рядками в стрічці менша за відстань між крайніми рядками двох сусідніх стрічок.
Рядково-лунковий спосіб - висівання насіння по декілька штук в одну лунку, при цьому лунки розміщуються в ряду на однаковій відстані одна від одної.
Груповий спосіб - висівання насіння групами у декілька лунок, згрупованих на одній площадці.

## Slide 7: Способи створення лісових культур
1 - похила посадка на надлишково-зволожених ґрунтах; 2 - вертикальна посадка по пластах уздовж борозен; 3 - посадка на вирубках в борозни; 4 - посадка автоматичними машинами або пристосуваннями; 5 - посадка без попередньої підготовки ґрунту; 6 - посадка на мікропідвищеннях; 7 - посадка при нольовому обробітку ґрунту; 8 - похила посадка лісосмуг; 9 - посадка на терасах; 10 - посадка великомірних саджнівців; 11 - посадка сіянців на пісках зарослих травою і чагарником; 12 - закріплення пісків; 13,14- посадка сіянців в шкільних відділеннях лісових розсадників; 15,16- посадка після ямокопачів і з грудкою землі; 17 - ручна посадка мечем Колесова; 18 - посадка сіянців із закритою кореневою; 19 - створення лісових культур посівом.

## Slide 8: Посадка – основний спосіб створення лісових культур при лісовідновленні й лісорозведенні
Способи створення лісових культур
На зрубах культури висаджують на дно борозни, яку створюють двовідвальним плугом.
На перезволожених ґрунтах посадку лісових культур проводять на мікропідвищеннях.
У розсадниках посадку проводять рядковим способом на добре обробленому ґрунті.
У садово-парковому господарстві використовують посадку великомірних дерев з комом землі в попередньо підготовлене місце для посадки.
4

## Slide 9: Знаряддя для посадки культур ручним способом: а - інструмент «Поттіпуткі» (Фінляндія); б, в, г - мечі-лопати.
Схеми посадки сіянців ЗКС:
I - по дну борозни;
II - на містку.

## Slide 10: Категорії площ, на яких відбувається садіння лісових культур
шкільне відділення розсадників – для вирощування великомірного посадкового матеріалу;
відкриті площі – для створення полезахисних смуг;
зруби – для створення культур на лісокультурних площах різних категорій;
яружно-балкові та гірські схили;
- площі з піщаними ґрунтами – для створення лісових культур в цілях закріплення пісків.
5

## Slide 11: Лісотехнічні вимоги до посіву
1) Посівні роботи мають проводитись в найбільш сприятливій для насіння агротехнічний термін.
2) Має забезпечуватись рівномірність висіву насіння на площі і в рядах із встановленою нормою висіву. Відхиленні від норми висіву не може перевищувати 15%.
3) Має бути забезпечена рівномірність внесення насіння на задану глибину. Відхилення від глибини внесення не може перевищувати 15%.

## Slide 12: Лісотехнічні вимоги до посіву
4) Потрібно вносити насіння у вологий ґрунт, на дно борозни.
5) Потрібно забезпечити прямолінійність висіву рядків та дотримання ширини міжрядь. Відхилення від ширини міжрядь 1 см.
6) Насіння при посіві не повинно пошкоджуватись. Пошкоджене насіння не може перевищувати 1%.
7) Не має бути огріхів та пересівів.
8) Засіяні ділянки не повинні мати нерівності.
9) Посівні машини мають бути універсальними, особливо їх висіваючи апарати.

## Slide 13: Лісотехнічні вимоги до посіву
10) Для забезпечення посівів в оптимальні агротехнічні терміни, посівні машини повинні мати високу продуктивність.
11) Робочий захват сівалки повинен узгоджуватись з шириною захвату культиваторів, що застосовують для обробітку ґрунту.
12) Сошники не повинні забиватися бур’янами та вологим ґрунтом, мають бути пристосованими до висівання насіння в ґрунт, у якому трапляються кореневі рештки трав’яних та чагарникових порід.

## Slide 14: Основні агротехнічні вимоги до сівалок
висівні апарати не повинні дробити або пошкоджувати насіння;
при рядковій сівбі насіння в рядках має розміщуватися рівномірно за глибиною і по довжині рядка;
сошники не повинні забиватися бур'янами і вологим ґрунтом, мають бути пристосування до висівання насіння у ґрунт ;

## Slide 15: Основні агротехнічні вимоги до сівалок
загортати насіння на однакову глибину відповідно до лісокультурних норм;
посів має бути прямолінійним, ширина міжрядь відповідати заданій;
робочий захват сівалки повинен узгоджуватися з шириною захвату культиваторів, що застосовуються для обробітку ґрунту в культурах.

## Slide 16: Основні лісокультурні вимоги до сівалок
повністю використовувати посівні площі;
можливість механізації посіву;
механізований догляд за посівами і викопування посадкового матеріалу.

## Slide 17: Вимоги, яких потрібно дотримуватись при механізованому створенні лісових культур
При садіння лісових культур необхідно дотримуватись потрібних міжрядь.
Потрібно дотримуватись заданого кроку садіння. Відхилення – не більше 10-20%.
При садінні запобігати пошкодженню надземної частини посадкового матеріалу.

## Slide 18: Вимоги, яких потрібно дотримуватись при механізованому створенні лісових культур
Засипання кореневої системи має бути щільне по всій глибині її розташування без значної деформації та пошкоджень.
Коренева система має висаджуватись на певну глибину відносно поверхні ґрунту.
Наземна частина культур після садіння повинна розташовуватись вертикально як в попередній, так і в поздовжній площині. Відхилення - не більше 20-30%.

## Slide 19: Класифікація сівалок
Призначенню – сільськогосподарські, для розсадників, спеціальні (лісові, газонні, жолудеві, для захисного лісорозведення).
Властивостям висіваючого насіння – для сипучого и несипучого насіння.
Способу утворення посівних борозен – з сошником лемішного типу, дисковим сошником, борозноутворюючими котками.
Числу висіваючих рядів – однорядні, багаторядні.
Способу посіву – рядкові, гніздові, лункові, групові, розкидані.
Способу переміщення – ручні, тракторні, ті, які встановлюють на гелікоптерах та літаках . Тракторні поділяються на причіпні і нависни.

## Slide 20: Лісосадильні машини класифікують за такими ознаками
Залежно від ґрунтових умов та за створенням посадкових місць:
для розсадників;
для садіння на зрубах в борозни;
для садіння з мікропідвищенням на перезволожених ґрунтах;
для садіння на гірських схилах;
для садіння на каменистих та піщаних ґрунтах;
для садіння великомірного посадкового матеріалу.

## Slide 21: Лісосадильні машини класифікують за такими ознаками
За виконанням робочого процесу:
безперебійне садіння, коли посадкове місце готують у вигляді безперебійної щілини, а посадковий матеріал висаджують з визначеним кроком посадок;
точкове садіння – коли посадкове місце готується окремо для кожної культури.

## Slide 22: Лісосадильні машини класифікують за такими ознаками
За розміщенням посадкового матеріалу:
для вертикального садіння, коли культура в посадковій щілині розміщується вертикально;
садіння під нахилом, коли рослини у посадковій щілині розташовані під нахилом до горизонту.
10

## Slide 23: Лісосадильні машини класифікують за такими ознаками
За способом з’єднання з трактором: причіпні і навісні.
За кількістю одночасно посаджених рядів: одно - і багаторядні.
За способом роботи посадкових апаратів:
- з пасивним приводом (від прикотувальних котків);
- з активним приводом (від ВВП).

## Slide 24: Загальна будова сівалки та її робочі органи
Робочі органи сівалок: висівний апарат; насіннєпроводи; сошники; загортачі;
Допоміжні органи: висівний бункер; рама; ходові колеса; підйомний механізм; механізм для регулювання ходу сошників; передавальний механізм.

## Slide 25: Загальна будова сівалки та її робочі органи
Висіваючі апарати призначені для дозованого переміщення насіння з бункера в насіннєпроводи. Основна вимога до висіваючих апаратів - не пошкодження насіння і забезпечення заданої норми висіву насіння.
Сошники сівалок призначені для утворення в ґрунті посівної борозни заданої глибини.
Насіннєпроводи направляють насіння від висівного апарату до сошника. У верхній частині насіннєпроводи мають воронку для приєднання до висівних апаратів.

## Slide 26: Загальна будова сівалки та її робочі органи
Загортаючі пристрої загортають насіння в посівній борозні ґрунтом. За конструкцією вони можуть бути у вигляді волокуш, загортачами, гребінками.
Насіннєвий ящик, або бункер, для насіння в більшості сівалок виготовляється з листового металу і має звуження до нижньої основи. На дні ящика передбачені отвори для проходження насіння до висіваючого пристрою.

## Slide 27: Загальна будова сівалки та її робочі органи
Рама є несучим елементом конструкції і служить для монтажу всіх деталей сівалки і з'єднання сівалки з трактором за допомогою кронштейнів навісного пристрою.
Передавальний механізм складається з одного або декількох типів передач (ланцюгової,шестеренної, пасової), встановлених на рамі і призначений для приводу висівних апаратів і ворушилок сівалок.

## Slide 28: Класифікація робочих органів сівалок
за типом висівних апаратів: котушковий, дисковий, комірковий, транспортерний, лабіринтовий.
За типом насіннєпроводів: воронкоподібний, спірально - стрічковий, спірально-дротяний, телескопічний, гумовий.
- За типом сошників: коробчастий, борозноутворюючий коток, анкерний; однодисковий, дводисковий.

## Slide 29: Висіваючі апарати сівалок
а - котушковий: 1 - котушка; 2 - вал; б - дисковий: 1 - вал з нижнім диском; 2 - диск-дозатор; 3 - верхній диск;
в - комірковий: 1 - диск; 2 - осередок; г - транспортерний:
1 - стрічка-транспортер; 2 - бункер; 3 - щітка-чистик;
д - лабіринтовий: 1 - насіннєвий барабан; 2 - лабіринт

## Slide 30: Типи сошників сівалок
а - коробчастий; б - борозноутворюючий коток; в - анкерний; г - однодисковий;
д - дводисковий

## Slide 31: Основні типи насіннєпроводів

## Slide 32: Класифікація робочих органів лісосадильних машин
За типом сошників:
а) коробчастий сошник з тупим кутом входження в ґрунт;
б) коробчастий сошник з гострим кутом входження в ґрунт;
в) дискові сошники (однодисковий, дводисковий);
г) ножеподібний сошник, що коливається (хиткий ножеподібної форми).
за типом садильних апаратів:
а) дисковий садильний апарат;
б) променевий садильний апарат,
в) садильний апарат з хитким захватом;
г) ремінний або стрічковий садильний апарат.
за типом прикотувальних механізмів сферичні диски, конусні котки, комбіновані котки, циліндричні котки, гладкі котки.

## Slide 33: Технологічний процес посадки лісових культур лісосадильною машиною
1 – створення лісосадильною машиною посадкової щілини для розміщення кореневої системи посадкового матеріалу;
2 – садіння посадкового матеріалу, який подається у щілину за допомогою людини або автоматичним пристроєм;
3 – засипання кореневої системи та ущільнення ґрунту вздовж ряду висаджених культур.

## Slide 34: Типи сошників, які використовуються на лісосадильних машинах
а) коробчастий сошник з тупим кутом входження в ґрунт;
б) коробчастий сошник з гострим кутом входження в ґрунт;
в) дискові сошники (однодисковий, дводисковий);
г) ножеподібний сошник, що коливається (хиткий ножеподібної форми).

## Slide 35: Схеми садильних апаратів лісосадильних машин
а) дисковий садильний апарат;
б) променевий садильний апарат,
в) садильний апарат з хитким захватом;
г) ремінний або стрічковий садильний апарат.

## Slide 36: Типи прикотувальних механізмів лісосадильних машин
а) із сферичними дисками;
б) конусні котки;
в) комбіновані котки;
г) циліндричні котки;
д) гладкі котки.

## Slide 37: Сівалка для лісових розсадників Литва - 25
1 - бункер для насіння; 2 - ланцюгова передача;
3 - борозноутворюючий коток; 4 - ніж-планувальник;
5 - опорно-очисний гребінець (чистик); 6 - п'ятивідсіковий насіннєпровід; 7 - гвинт регулювання глибини борозни;
8 - ущільнюючий п'яти дисковий коток; 9 - гребінка для загортання насіння; 10 - волокуша-разрівнювач; 11 - важіль переведення в транспортне положення

## Slide 38: Сівалка лісогосподарська універсальна СЛН-5/9
1 - ланка автозчеплення; 2 - обмежувач; 3 - шарнір; 4 - рама,
5 - борозноутворюючі котки ; 6 - бункер для насіння; 7 - ланцюгова передача; 8 - насіннєпровід; 9 - загортач; 10 - важкий коток.
Сівалка лісогосподарська універсальна СЛН-5/9 призначена для висіву дрібного сипучого насіння.

## Slide 39: Сівалка для розсадників «Егедаль» тип 83
а - загальний вигляд сівалки; б - схема приводу; в, г, д - схема посіву стрічки, відповідно, шести, п'яти і чотирьох рядкова;
1 - привідне колесо; 2,4 - ланцюгова передача; 3 - редуктор;
5 - лонжерон; 6 - бункер для насіння; 7 - вал висівного апарату з ланцюговим приводом ворушилки;
8 - висіваючий апарат.

## Slide 40: Комбінована сівалка фірми Егедаль
а - приставка для висіву дрібного насіння; б - приставка для висіву жолудів.
Для висіву дрібного і великого насіння, таких як ясен, дуб, каштан використовується комбінована сівалка тип «Combi»

## Slide 41: Лісосадильна машина ЕМІ-5М
Лісосадильна машина ЕМІ-5М призначена для посадки сіянців хвойних і листяних порід в шкільних відділеннях розсадника.
1 - навісний пристрій;
2 - черв'ячний редуктор;
3 - ланцюгова передача;
4 - опорне колесо;
5 - сошник;
6 - каток, що накочує;
7 - сидіння;
8 - посадковий апарат;
9 - ящик для посадкового матеріалу;
10 - каркас під тент

## Slide 42: Лісосадильна машина для шкілок Л-218
1 - рама посадкової секції; 2 - посадковий апарат; 3 - обід з 36 захоплювачами; 4 - маточина посадкового апарату;
5 - сидіння садильника; 6 - загортач-вирівнювач;
7 - привідне колесо; 8 - комбінований дисково-коробчастий сошник.
Лісосадильна машина для шкілок Л-218 призначена для посадки сіянців в ущільненій шкілці постійних лісових розсадників.

## Slide 43: Висівний пристрій до плуга ПКЛ-70
1 - навісна система;
2 - рама;
3 - корпус плуга;
4 - кронштейни кріплення посівного пристосування;
5 - опорно-приводний коток;
6 - грунтозачіп;
7 - права траверса;
8 - направляючий лоток;
9 - насіннєвий барабан;
10 - люк; ланцюг приводний;
11 - зірочка;
12 - ліва траверса;
13 - ланцюг приводу;
14 - черевик;
15 – волокуша
Висівний пристрій до плуга ПКЛ-70 призначений для рядково-ямкового посіву насіння хвойних деревних порід в дно борозни одночасно з обробітком ґрунту двовідвальним корпусом.

## Slide 44: Посівна тростина ТП-1
1 – Ручка;
2 - зовнішня труба;
3 - поворотна пружина;
4 - дозатор насіння;
5 - штовхач;
6 - наконечник;
7 - внутрішня труба;
8 – упор.
Посівна тростина ТП-1 призначається для точкового висіву насіння сосни або ялини на вирубках для сприяння природного лісовідновлення.

## Slide 45: Лісосадильна машина ЛМД-21
1 - рама; 2 - електропривід; 3 - вентилятор з фільтром; 4 - кабіна;
5 - лекало розкривача захватів; 6 - зубчасте колесо вала посадкового апарата; 7 - бункер для посадкового матеріалу; 8 - бортова електромережа; 9 - електродвигун постійного струму; 10 - хрестовина; 11 – прикотуючі котки; 12 - храпово-пружинний механізм регулювання тиску котків на ґрунт; 13 - клини; 14 - променевий посадковий апарат; 15 - сошник; 16 - опорна пластина; 17 - сидіння садильника;
18 - приймальний столик для сіянців; 19 - панель керування електроприводом.

## Slide 46: Машина універсальна лісосадильна МУЛ-1
1 - кузов;
2 - сидіння;
3 - рама;
4 - дисковий посадковий апарат;
5 - дернознім;
6 - глибокорозпушувач;
7 - сошник;
8 - опорні колеса;
9 – прикотуючо - приводний коток;
10 - ящик для посадкового матеріалу
Машина універсальна лісосадильна МУЛ-1 призначена для однорядної посадки сіянців хвойних порід з одночасною підготовкою ґрунту у вигляді мінералізованої смуги і розпушуванням ґрунту по середині.

## Slide 47: Лісова саджалка СЛП-2
1 - сошник; 2 - брус навішування; 3 - рама; 4 - кабіна;
5 - сидіння садильника; 6 - посадковий апарат; 7 - ящик для сіянців; 8 - стійка-підставка; 9 - підніжка; 10 - ящик для інструменту; 11 - опорний башмак.
Лісова саджалка СЛП-2 здійснює посадку дво- і трирічних сіянців з довжиною надземної частини 8 ... 25 см і коренів до 22 см на пластах, тільки у вертикальному положенні на ґрунтах різної вологості, крім надмірної.

## Slide 48: Схема лісосадильної автоматичної машини МЛА-1А "Илана
1 - сошник; 2 - контейнер із зарядженою касетою;
3 – касетний сіянцеутримувач; 4 - касетопротяжний механізм;
5 - захоплювач; 6 - зубчаста передача; 7 – котки.
Автоматична лісосадильна машина МЛА-1А "Илана" призначена для посадки сіянців хвойних порід як на зрубах з кількістю пнів до 600 шт./га, так на вільних від деревної рослинності площах і при при створенні шкільних відділень розсадника.

## Slide 49: Лісосадильна машина RZS-1 (RZS-2)
Фреза-розпушувач FU4082 - а;
посадковий агрегат RZS-1 - б, Словаччина.
Лісосадильна машина RZS-1 (RZS-2) використовується для механізованої посадки саджанців лісових порід з відкритою і закритою кореневою системою з діаметром брикету до 8 см на вирубках, очищених від порубкових залишків, з висотою пнів, які забезпечують геометричну прохідність трактора.

## Slide 50: Комплексні агрегати Bracke P11.a і EcoPlanter (Швеція)
Посадковий агрегат Р11.а виконує обробіток ґрунту дискретними мікропідвищеннями з одночасною посадкою контейнерних саджанців.
EcoPlanter має дві фрези для розпушування ґрунту і дозволяє проводити посадку двох рослин за один прийом.

## Slide 51
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !