## Slide 1
Електротехнічні матеріали
Вступна лекція
Викладач: к.т.н., доцент доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції:
Вступна лекція
1. Історичний розвиток ЕТМ
2. Класифікація ЕТМ
3. Фактори впливу на ЕТМ

## Slide 3
Історичний розвиток ЕТМ
ЕТМ — це спеціальні матеріали, які характеризуються певними властивостями відносно електромагнітного поля і використовуються в техніці з урахуванням цих властивостей. .
Розробка нових матеріалів і безперервне вдосконалення вже відомих відбуваються одночасно із загальним розвитком електротехніки та розширенням вимог промисловості до якості матеріалів.
Першим практичним застосуванням матеріалу для створення порівняно потужного джерела електричної енергії можна вважати виготовлення великої батареї, електрорушійна сила якої створювалася за рахунок контактної різниці потенціалів між дисками з різних металів. Ця батарея була створена в 1802 р. академіком В. В. Петровим. У ній використовувалося 8400 мідних і цинкових дисків з прокладками з паперу, просоченої електролітом. За допомогою цієї батареї вперше в світі була отримана електрична дуга.
Вступна лекція

## Slide 4
Вступна лекція
Швидкий ріст промисловості в усіх її численних галузях супроводжується безперервним збільшенням номенклатури застосовуваних матеріалів, вдосконаленням технології їх виготовлення і все більш широким використанням нових, раніше не застосовувалися в техніці видів сировини.
Розвиток вітчизняної електротехніки висунуло на одне з перших місць проблему якнайшвидшого вдосконалення електротехнічних матеріалів високої якості, що повністю відповідають новітнім технічним вимогам і виготовлених з вітчизняної сировини з самої досконалої технології.
в даний час нові електротехнічні матеріали з'являються в результаті попереднього глибокого вивчення фізичних, механічних та хімічних характеристик таких речовин, які могли б бути використані в якості технічних матеріалів.

## Slide 5
За поведінкою в електричному полі матеріали поділяються на провідникові, напівпровідникові та діелектричні.
За поведінкою в магнітному полі матеріали поділяються на сильно магнітні та слабомагнітні. Переважна більшість ЕТМ є немагнітними.
Провідниковими називають матеріали, основною електричною властивістю яких є сильно виражена порівняно з другими ЕТМ електро­провідність.
Вступна лекція
2.Класифікація ЕТМ

## Slide 6
Напівпровідниковими називають матеріали, які є за своєю пито­мою провідністю проміжними між провідниками та діелектриками.
Діелектричними називають матеріали, основною властивістю яких є здатність до поляризації і в яких можливе існування електростатично­го поля. Реальний (технічний) діелектрик тим більше наближається до ідеального, чим менша його питома провідність і чим слабше в ньому виражені повільні механізми поляризації, які зв'язані з витратами електричної енергії та виділенням тепла.
Вступна лекція
Особливою властивістю напівпровідників є дуже сильна залеж­ність питомої провідності від концентрації та виду домішок або інших дефектів, а також в більшості випадків від зовнішніх енергетичних дій (температури, освітлення і т.д.).

## Slide 7
В практичному використанні діелектриків досить чітко визначені потреби електротехніки в використанні пасивних або активних властивостей цих матеріалів .
На використанні пасивних властивостей діелектричних матеріа­лів базується найбільш суттєве їх використання в електротехніці як електроізоляційних матеріалів та діелектриків конденсаторів звичайного типу.
Вступна лекція
Електроізоляційними матеріалами звуться діелектрики, які використовують в технічних пристроях для запобігання витоку електричних зарядів, тобто вони повинні поділяти електричні ланцюги (кола) одне від одного або струмоведучі частини пристроїв, приладів та апаратів від провідникових, але не струмоведучих частин (від корпуса, від землі). В цих випадках величина діелектричної проникності матеріалу не має особливого значення або вона повинна бути якомога меншою, щоб не вносити в схеми паразитні ємності.

## Slide 8
У випадку застосування електроізоляційного матеріалу як діелектрика конденсатора певної ємності та найменшого розміру при інших рівних умовах бажано мати більшу величину діелектричної проникності матеріалу.
Активними (керованими) діелектриками є сегнетоелектрики, п'єзоелектрики, піроелектрики, електролюмінофори, матеріали для випромінювачів та затворів у лазерній техніці, електрети та інше.
Для того, щоб свідомо формулювати вимоги до ЕТМ, необхідно дослідити ті фізичні явища, які мають місце в матеріалах під дією електромагнітного поля в умовах підвищеної температури, вологості, забруд­нень, дії хімічно активних реагентів, механічних навантажень і т.п., та встановити параметри, які визначають властивості матеріалу.
Вступна лекція

## Slide 9
3.Фактори впливу на ЕТМ
Вступна лекція

## Slide 10
Вступна лекція
Усі вказані вище фактори, впливають на термін служби ЕТМ
Вплив електрично поля на термін служби ЕТМ