## Slide 1: Напівпровідникові матеріали
Електротехнічні матеріали
Лекція № 13
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції :
Загальні поняття.
Електропровідність напівпровідників.
Вплив зовнішніх факторів на електропровідність.
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали

## Slide 3: Загальні поняття
Речовини, питомий опір яких при нормальній температурі лежить в межах між питомими опорами провідників і діелектриків, називаються напівпровідниками.
Електропровідність напівпровідників великою мірою залежить від зовнішніх енергетичних впливів та від різних домішок.
Наявність у напівпровідників двох типів електропровідності: електронна (n) та електронно-діркова (р), що утворює напівпровідникові вироби з р-n переходами.
На практиці напівпровідникові матеріали класифікують:
  прості напівпровідники (елементи);
  напівпровідникові хімічні з’єднання;
  напівпровідникові комплекси (керамічні напівпровідники).
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали

## Slide 4: Електропровідність напівпровідників
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали
Власний напівпровідник - це напівпровідник, у якого електрони в зону вільних енергетичних рівнів (зону провідностей) поставляються тільки з заповненої електронами зони (валентної зони) .
При деякій температурі Т в зону провідності перейшло декілька електронів, утворивши у валентній зоні відповідну кількість дірок. Оскільки при кожному збудженні у власному напівпровіднику одночасно утворюються два заряди протилежних знаків, то загальна кількість носіїв заряду буде в 2 рази більше від кількості електронів зоні провідності:
Питома провідність при цьому визначається:

## Slide 5
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали
У результаті процесів збудження і рекомбінації при будь — якій температурі тіла встановлюється рівно вагова концентрація носіїв: електронів: дірок:
— ширина забороненої зони напівпровідника;
— кількість енергетичних рівнів в одиниці об'єму напівпровідника у вільній зоні (зоні провідності);
— кількість енергетичних рівнів в одиниці об'єму напівпровідника у валентній зоні;

## Slide 6
Лекція № 9. Напівпровідникові матеріали
Домішкові напівпровідники характеризуються досить широкою забороненою зоною, і перехід електронів із валентної зони у зону провідності здійснюється при більш високій температурі. Якщо атоми домішок знаходяться у вузлах кристалічної решітки, то вони називаються домішками заміщення, якщо між вузлами — домішками впровадження.
Домішки можуть або оставляти електрони в зону провідності напівпровідника, або приймати їх з рівнів його валентної зони.
Домішкові напівпровідники характеризуються
досить широкою забороненою зоною, і перехід
електронів із валентної зони у зону провідності
здійснюється при більш високій температурі.
Якщо атоми домішок знаходяться у вузлах
кристалічної решітки, то вони називаються
домішками заміщення, якщо між вузлами —
домішками впровадження.
Домішки можуть або оставляти
електрони в зону провідності напівпровід-
ника, або приймати їх з рівнів його валентної
зони.

## Slide 7
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали
Акцептори — домішки, що вносять незаповнені рівні у заборонену зону основного напівпровідника близько біля "стелі" валентної зони.
Теплове (зовнішнє) збудження у першу чергу переміщує електрони з валентної зони основного матеріалу на вільні домішкові рівні. Ці електрони не беруть участь в електричному струмі; у такого напівпровідника (концентрація дірок більша, від концентрації електронів, які перейшли із валентної зони в зону провідності).
Це напівпровідники р-типу. А домішки, які
захвачують електрони із валентної зони
напівпровідника, називають акцепторами.
Напівпровідник п-типу
електрони — основні носії заряду,
дірки — неосновні носії заряду.
Напівпровідник о-типу:
дірки — основні носії заряду,
електрони — неосновні носії заряду

## Slide 8
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали
Домішки заміщення.
1) Ковалентні структури типу алмаза (наприклад, германій, кремній — елементи IV групи).
— валентні електрони (елементи IV групи), закріплені за своїми атомами і не блукають по кристалу.
Домішок миш'яку (V група) на зовнішній орбіті — 5 електронів. Зв'язавши 4 електрони, 1 електрон дрейфує по кристалу, а під дією електростатичного поля рухається І направлено (з'являється електропровідність типу n). а | атом домішка (миш'яку), що втратив електрон, є додатно-зарядженим, нерухливим, закріплена в решітці частинка. Такий домішок буде донором.

## Slide 9
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали
— домішок елемента III групи — Індія, що має З валентних електрони. Індій бере електрон у сусіднього атому германія і буде від'ємно-зарядженою, нерухливою, закріпленою в решітці частинкою. А дірка дрейфує по кристалу. Під дією електростатичного поля дірка рухається направлено (електропровідність р-типу), домішок є акцептором.
2) Ковалентні напівпровідникові з'єднання. У напівпровідникових з'єднаннях АІІІ ВV (In, Sb, Gа, Аs і т.д.) домішкові атоми заміщення II групи (Мg, Zn та ін.) мають меншу валентність і акцепторами, а домішкові атоми IV групи у напівпровідникових з'єднаннях А111 ВV можуть бути донорами, якщо заміщають 3-валентні атоми у решітці, і можуть бути акцепторами, якщо заміщають 5-тивалентні атоми.
3) Напівпровідники з іонними решітками (CdS, РbS оксиди).
Якщо напівпровідник має електропровідність n- і р-типу (наприклад РbS), то надлишок сірки чи кисню викликає діркову електропровідність, а надлишок металу — електронну.

## Slide 10: Вплив зовнішніх факторів на електропровідність НП
Лекція № 9. Напівпровідникові матеріали
Вплив теплової енергії.
В області низьких температур [а,б] (концентрація носіїв обумовлена доміш-ками). Нахил прямої визначається енергією активізації. З ростом температу-ри кількість носіїв, що поставляються домішками, зростає. На [б, в] домішки вже виснажені, а переходу електронів через заборонену зону (ЗЗ) ще немає. Із ростом температури електрони переходять через ЗЗ [в;и]. Із збільшенням концентрації домішок перехід від [а,б] (концентрація носіїв обумовлена домішками) до [б;в] зміщується в бік високих температур. [ж;з] - постійна концентрація заряду (носії не переходять через ЗЗ); [з;и] - (напівпровідник є виродженим).

## Slide 11
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали
Вплив деформації. Електропровідність твердих кристалічних тіл змінюється від деформації внаслідок збільшення чи зменшення (розтягування і стиснення) міжатомних відстаней, що призводить до зміни концентрації і рухливості носіїв. Концентрація носіїв може стати меншою або більшою внаслідок зміни ширини енергетичних зон кристалу і зміщення домішкових рівнів, що у свою чергу веде до зміни енергії активації носіїв. Рухливість носіїв заряду змінюється через збільшення (зменшення) амплітуди коливань атомів при їх віддаленні (наближенні).
Тензочутливість - величина, що чисельно
характеризує зміни питомої провідності чи питомого
опору напівпровідників при деформації:
Вплив світла. Світлова енергія, що поглинається напівпровідником, призводить до появи в ньому надлишкової кількості носіїв зарядів, що у свою чергу призводить до росту електропровідності.
Фотопровідність - збільшення електропровідності матеріалу під дією електромагнітного випромінювання.
Фотопровідність напівпровідників залежить від наступних факторів:
    частоти (із збільшення частоти електропровідність зростає);
    від інтенсивності опромінення;
    вплив теплової енергії (температури).

## Slide 12: З
Лекція № 13. Напівпровідникові матеріали
Речовини, питомий опір яких при нормальній температурі лежить в межах між питомими опорами провідників і діелектриків, називаються напівпровідниками.
Електропровідність напівпровідників великою мірою залежить від зовнішніх енергетичних впливів та від різних домішок.
Наявність у напівпровідників двох типів електропровідності: електронна (n) та електронно-діркова (р), що утворює напівпровідникові вироби з р-n переходами.
На практиці напівпровідникові матеріали класифікують:
  прості напівпровідники (елементи);
  напівпровідникові хімічні з’єднання;
  напівпровідникові комплекси (керамічні напівпровідники).