## Slide 1: Будова речовини
Електротехнічні матеріали
Лекція № 2
Викладач: к.т.н., доцент доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції:
Лекція № 2. Будова речовини
1. Ядерна модель атома
2. Теорія Бора
3. Поняття про квантову механіку. Чотири квантових числа. Принцип Паулі
4. Види зв'язку
4.1 Ковалентний зв'язок. Полярні та неполярні молекули.
Явище поляризації
4.2 Іонний зв'язок
4.3 Металевий зв'язок
4.4 Молекулярний зв'язок
5. Будова твердої речовини

## Slide 3
Ядерна модель атома
Першу спробу побудувати теорію будови атома в межах класичної фізики зробив у 1903 р. англійський фізик Д. Томсон. За гіпотезою Томсона атом уявлявся у вигляді сфери, яка рівномірно заповнена позитивним зарядом, в середній частині якої містяться електрони.
Проте ця модель була неспроможна пояснити спектральні
закономірності атомів. Крім того, гіпотеза Томсона не спиралась на будь які дослідні дані.
Вирішальне значення для теорії будови атома мали досліди
Резерфорда, який у 1913 році вивчав розсіяння пучка  - частинок
при проходженні їх через тонку металеву фольгу.
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 4
Його досліди дали можливість Резерфорду описати ядерну модель атома так:
в центрі атома міститься позитивно заряджене ядро атома, розміри якого мають величину порядку м, навколо ядра по замкнутих орбітах в об’ємі сфери радіусом порядку м обертаються електрони, причому їх кількість дорівнює порядковому номера елемента.
В такому вигляді ядерна модель атома зберегла
своє значення і до нашого часу, хоч і зазнала
багатьох уточнень
Лекція № 2. Будова речовини
У чому ж неспроможність моделі Резерфорда?

## Slide 5
2. Теорія Бора
В 1913 датський фізик Нільс Бор запропонував свою теорію будови атома, згідно якої променева енергія випромінюється і поглинається електроном не неперервно, а невеликими порціями – квантами hע
квант енергії
Дж*с - постійна Планка
- частота випромінювання
с - швидкість світла
Квант променевої енергії називається фотоном .
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 6
Постулати Бора
Електрони, які рухаються в атомі на окремих стаціонарних рівнях, не випромінюють і не поглинають електромагнітних хвиль. У стаціонарних станах атома електрони рухаються уздовж колових орбіт, які мають дискретні значення моменту імпульсу
m rn= n
m - маса електрона;
- лінійна швидкість орбітального руху;
rn - радіус n-ї колової орбіти;
n - порядковий номер стаціонарного рівня
- стала Планка поділена на 2
2. При переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу випромінюється або поглинається квант енергії.
а) енергетичний спектр атома дискретний;
б) частоти атомного випромінювання пов’язані з атомними рівнями.
З даної формули випливає:
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 7
3. Поняття про квантову механіку.
Чотири квантових числа. Принцип Паулі
Квантова механіка показує, що закони руху електрона мають багато
спільного із з-нами поширення хвиль, тому вона ще називається
хвильовою механікою.
Основне рівняння квантової теорії
кг – маса електрона у стані спокою
Квантова механіка пояснює стійкість лише визначених електронних орбіт.
Стійкими є тільки ті орбіти, на яких вкладається ціле число хвиль.
Виходячи з квантової механіки запишемо математичний вираз
першого постулату Бора .
n- ціле число - головне квантове число
У квантовій фізиці стан частинки задається хвильовою функцією, яка є комплексною величиною і визначається у всіх точках простору і в будь-який момент часу.
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 8
Аналогічно класичним хвилям рух елементарних
частинок характеризується хвилями де Бройля.
Головне квантове число - визначає рівень енергії, якому відповідає дана орбіта та її віддаленість від ядра. Значення n=1 відповідає найнижчому енергетичному рівню.
l – побічне (орбітальне) квантове число - характеризує момент кількості руху електронів відносно центру орбіти, l приймає значення цілих чисел від 0 до n-1
m – магнітне квантове число визначає положення площини орбіти електронів у просторі. Це число має всі значення цілих чисел додатних і від’ємних, але в межах числа l.
Однак електрон в атомі рухається не лише навкруг ядра, але і навкруг власної осі, причому можливий його рух в двох протилежних напрямках. Цей рух електронів характеризується четвертим спіновим квантовим числом S. Це число має лише два значення додатне і від’ємне – відповідно двом можливим напрямкам руху електрона.
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 9
Системи однакових частинок із нульовими, або цілочисловими
спінами описуються лише симетричними хвильовими функціями
і називаються бозонами.
Системи однакових частинок із напівцілими спінами
описуються лише антисиметричними хвильовими
функціями і називаються ферміонами.
В будь-якому стаціонарному стані, що характеризується сукупністю чотирьох квантових чисел n, l, m, s, не може перебувати більше одного електрона.
Так згідно принципу Паулі ні в жодному стані немає двох однакових
електронів. Тобто 2 електрона в атомі не можуть мати чотири однакових
квантових числа.
ПРИНЦИП ПАУЛІ
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 10
4. Види зв'язку
4.1 Ковалентний
Ковалентний зв’язок – це зв’язок між атомами, який досягається за рахунок пар електронів, що стають загальними для кількох електронів.
Нова орбіта руху електронів називається молекулярною.
З точки зору квантової механіки молекулярні орбіти це
“перекриття” атомних орбіт.
З’єднання молекул складних речовин -
ковалентний полярний зв’язок
:
: :
: :
:
:
:
H
H
H
Якщо ковалентний зв’язок встановлений між однаковими елементами, то загальні електрони знаходяться на однакових відстанях від ядер обох атомів, такий зв’язок називається неполярним.
::
:
:
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 11
У будь-якій молекулі є додатньо заряджені частини – ядра атомів і від’ємно заряджені - електрони. Для кожного роду частинок можна знайти точку, яка буде являтись їх “електричним центром тяжіння”. Ці точки називають полюсами молекул.
Якщо в молекулі електричні центри додатніх і від’ємних зарядів
збігаються, то молекула називаються неполярна або нейтральна.
Ці молекули, утворені однаковими атомами O2, N2 та
симетрично побудовані молекули CH4, CCl4.
Відстань між електричними центрами тяжіння зарядів (між полюсами)
називається довжиною диполя. l – характеризує міру поляризації. Чим l більша, тим різкіше виявлені властивості молекули.
На практиці міра полярності тих чи інших молекул встановлюється шляхом вимірювання так званого дипольного моменту молекули
де e – заряд полюса молекул.
може визначитись експериментальним шляхом
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 12
Вплив електричних сил може суттєво змінити внутрішню структуру молекул, а значить, і її властивості. Зокрема, під дією зовнішнього електричного поля молекули, які самі по собі були неполярними, стають полярними.
Якщо неполярну молекулу помістити між пластинами конденсатора,
то заряди пластин будуть впливати на розподілення заряду всередині
молекули. Додатньо заряджені ядра будуть притягуватись до від’ємного
заряду пластин, а від’ємно заряджені електрони - до додатних пластин.
В результаті відбудеться зміщення електронів відносно ядер. Якщо раніше центри тяжіння додатних і від’ємних зарядів збігались, то тепер вони розійдуться і молекула стане дипольною. Це явище називається поляризацією.
Утворені диполі називаються наведеними або індукованими
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 13
4.2 Іонний зв’язок
Такий зв’язок здійснюється між протилежно зарядженими іонами і утворюється в результаті електростатичного притяжіння іонів один до одного.
Додатні іони утворюються шляхом відщеплення від атомів електронів,
від’ємні – шляхом приєднання електронів до атомів.
cхема утворення хлористого Na
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 14
4.3 Металевий зв’язок
Третім видом зв’язку є металевий зв’язок, який приводить до утворення твердих кристалічних тіл.
Метали можна розглядати, як системи, побудовані із розташованих
у вузлах решітки додатньо заряджених частинок атомів, які
знаходяться у середовищі вільних електронів.
Наявність вільних електронів – високою електропровідністю і
теплопровідністю металів, причина його блиску.
Притягання між додатними і від’ємними зарядами є причиною монолітності металу.
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 15
4.4 Молекулярний (зв’язок Ван – дер – Ваальса )
Такий зв’язок існує між молекулами з ковалентними
внутрішньо молекулярними зв’язками.
Міжмолекулярне притягнення зумовлене в цьому випадку узгодженим рухом валентних електронів у сусідніх молекулах. В будь-який момент часу
електрони максимально віддалені один від одного і максимально наближені
до додатних зарядів.
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 16
5. Будова твердої речовини
Тверді тіла, на відміну від рідких і газоподібних мають
деяку визначену самостійну форму і зберігають її
незалежно від положення у якому
знаходяться.
Більшість твердих речовин мають кристалічну будову.
Серед твердих речовин зустрічаються такі, в структурі яких немає кристалів (смола, клей та інші речовини). Вони називаються аморфними.
Класифікація кристалічних форм:
1. Правильна (вид призми і піраміди)
2. Тетрагональна
3. Ромбічна
4. Гексагональна
5. Моноглінічна
6. Триклічна
Лекція № 2. Будова речовини

## Slide 17
Однак як би нерівномірно не відбувалось утворення кристалу
і не спотворювалась його форма кути, під якими сходяться
грані кристала, завжди залишаються сталими. Це один із
основних законів кристалографії – закон постійності границь кутів.
Деякі речовини, близькі по своїй хімічній природі, хоч і різні за
складом утворюють кристал однакової форми, характеризуються
однаковими константами їх просторових граток. Такі речовини
називаються ізоморфними (тобто мають однакову форму).
Протилежне явище – поліморфізм, тобто відбувається кристалізація
в різних формах. Приклад поліморфних речовин – сірка. Кожна її кристалічна форма стійка лише у деяких межах температури і тиску.
Лекція № 2. Будова речовини