## Slide 1
ПРАКТИЧНА 2
ТЕМА 1. ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА (продовження)
Конденсатори
Котушки індуктивності та дроселі
Задачі для самостійного розв’язання

## Slide 2
1 Конденсатори

## Slide 6
2 Котушки індуктивності та дроселі
Котушки індуктивності (КІ) – це намоточні вузли радіоапаратури, які
застосовуються як елементи коливальних контурів, для фільтрації сигналів різних частот, отримання магнітного зв’язку між окремими елементами електричних ланок, для створення на окремих ділянках електричної ланки заданих індуктивних опорів.
КІ поділяються на КІ для коливальних контурів та дроселі. Дроселем називається котушка індуктивності, яка вмикається в коло для створення опору струмам високої або низької частоти. Опір дроселя постійному струмові повинен бути мінімальним, а повний опір – достатньо високим і мати індуктивний характер. Чим вища частота фільтрації – тим розміри дроселя є меншими.
Котушки індуктивності бувають двох видів – з постійною та змінною індуктивністю.
Основними параметрами дроселів та котушок індуктивності є:
  індуктивність;
  допустиме відхилення індуктивності;
  добротність;
власна ємність.

## Slide 10
1. Визначити допустиму амплітуда змінної напруги частотою 50 Гц на плоскому слюдяному конденсаторі, якщо площа його пластин 12 см2, відстань між пластинами 2 мм, а допустима реактивна потужність 50 ВА.
2. На одношарову котушку діаметром 1,8 см та довжиною 1 см намотано 20 витків дроту. Визначити індуктивність котушки.
3. Необхідно виготовити одношарову котушку діаметром 2 см, довжиною 1,2 см та індуктивністю 120 мкГн. Визначити скільки витків дроту необхідно намотати на каркас котушки.
4. Необхідно виготовити багатошарову котушку індуктивністю 6 мкГн з діаметром каркасу 2 см, довжиною 1,6 см, яка має товщину обмотки 1 см. Визначити скільки витків дроту необхідно намотати на каркас котушки.
5. Багатошарова котушка має 120 витків дроту. Визначити кількість витків дроту, намотаних на каркас котушки довжиною 1,4 см, якщо діаметр каркасу 2,2 см, а товщина обмотки 0,8 см.
6. Через одношарову котушку діаметром 1,9 см, довжиною 1,6 см та індуктивністю 80 мкГн проходить струм частотою 50 Гц. Опір котушки 0,5 Ом. Визначити добротність котушки.
Задачі для самостійного розв’язання