## Slide 1
Лекція № 3, 4
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ СЕП
ПЛАН
Завдання та зміст технічного обслуговування СЕП
Системи технічного обслуговування СЕП
Принципи побудови системи технічного обслуговування
Класифікація систем технічного обслуговування

## Slide 2
  1. Завдання та зміст технічного обслуговування СЕП
Технічне обслуговування - комплекс операцій з підтримки працездатності ЕТЗ і СЕП при їх підготовці до використання, використанні за призначенням, збереженні й транспортуванні.
Своєчасне і якісне проведення технічного обслуговування повинне забезпечити:
постійну готовність ЕТЗ і СЕП до використання;
безпечне і безаварійне використання ЕТЗ і СЕП;
максимальне продовження міжремонтного ресурсу;
усунення причин, що викликають підвищений знос, передчасне старіння, руйнування, несправності й відмови складових частин і механізмів;
надійну роботу ЕТЗ і СЕП протягом встановлених міжремонтних ресурсів і термінів служби;
мінімальну витрату палива, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів.

## Slide 3
Організація технічного обслуговування (ТО), його зміст і методика проведення, вимоги до кількості обслуговуючого персоналу і його кваліфікації багато в чому залежать від якостей, закладених в апаратуру при її конструюванні й виробництві. Однак не можна вважати експлуатацію пасивним періодом у питаннях поліпшення якості проведення ТО СЕП. Пошук найбільш раціональних методів і способів проведення ТО є дуже важливою задачею.
Правильна організація ТО вимагає ретельного вивчення цілого ряду питань. До їхнього числа можна віднести:
вибір системи технічного обслуговування;
визначення параметрів ТО;
оптимізація параметрів ТО за різними критеріями;
розробка критеріїв кількісної оцінки якості ТО;
розробка організації і технології виконання ТО, та ін.

## Slide 4
  2. Системи технічного обслуговування СЕП
Процес експлуатації обладнання СЕП є досить складним, тому що для підтримки надійності й готовності обладнання до застосування потрібно постійне втручання обслуговуючого персоналу в його роботу.
У даний час ще не створені технічні пристрої, які за час експлуатації без проведення спеціальних профілактичних заходів працювали б безвідмовно.
Організація технічного обслуговування обладнання, його зміст і технологія застосування багато в чому залежать від конструктивної досконалості обладнання, яке обслуговується.
Технічне обслуговування обладнання СЕП є складною і невід’ємною частиною процесу експлуатації обладнання, воно включає наступні заходи:
1. контроль технічного стану обладнання: перевірку працездатності, перевірку оглядом зовнішніх ознак пошкоджень елементів електроустановок (струмоведучих частин, ізоляційних конструкцій контактних систем та ін.), перевірку термінів чергових технічних оглядів елементів обладнання ;
2. усунення виявлених пошкоджень і відмов за допомогою заміни або ремонту несправних елементів, вузлів, блоків та ін;

## Slide 5
3. контрольно-регулювальні роботи: визначення чисельних значень параметрів чи їх відхилень щодо встановлених допусків, регулювання параметрів обладнання (зазорів, натягів, питомого тиску в контактах та ін.), заміна частково зношених елементів (пружин, прокладок, колекторних пластин, щіток, штепсельних рознімань і т.д.);
4. прогнозування ушкоджень і відмов шляхом одержання інформації про стан обладнання і його елементів і визначення часу переходу обладнання в несправний чи непрацездатний стан;
5. контроль стану укомплектованості ЗІП;
6. оформлення експлуатаційно-технічної документації.
Таким чином, технічне обслуговування має профілактичний, попереджувальний і відновлювальний характер.
Якість технічного обслуговування досягається:
чіткою організацією, плануванням і своєчасним технічно грамотним виконанням ТО в повному обсязі;
твердим знанням особовим складом обсягу й методики проведення ТО;
своєчасним матеріально-технічним забезпеченням виконуваних робіт;
систематичним аналізом відмов і пошкоджень, а також проведенням необхідних заходів щодо їхнього попередження й усунення;
систематичним контролем обсягу, якості й своєчасності проведення робіт.

## Slide 6
  3. Принципи побудови системи технічного обслуговування
Під системою технічного обслуговування розуміють комплекс пов’язаних між собою положень і норм, що визначають організацію і порядок проведення робіт з технічного обслуговування для певних умов експлуатації з метою забезпечення заданих показників якості, передбачених нормативною документацією.
Раціональність технічного обслуговування великою мірою визначається обраною системою проведення профілактичних заходів.
Принципи побудови системи ТО відбивають найбільш загальні закономірності профілактичних робіт. У даний час можна виділити два принципи:
планово-попереджувальний принцип;
аварійно-відновлювальний принцип;
Сутність планово-попереджувального принципу полягає в завчасному плануванні профілактичних заходів, визначенні їх обсягу, тривалості й періодичності.

## Slide 7
Технічне обслуговування, в основі побудови якого лежить планово- попереджувальний принцип, проводиться у строгій відповідності із заздалегідь розробленим планом, що враховує:
принцип організації;
періодичність проведення;
обсяг і час виконання;
необхідну кількість особового складу і раціональне його використання;
форму контролю якості й термінів виконання;
матеріально-технічне забезпечення та ін.
Перевагою системи технічного обслуговування, побудованої за планово- попереджувальним принципом, є:
можливість упорядкувати (заздалегідь спланувати й організувати) виконання всіх профілактичних заходів;
можливість запобігання частині ушкоджень і відмов, пов’язаних зі спрацьованням і старінням обладнання.

## Slide 8
Основним недоліком даної системи технічного обслуговування є те, що час простою обладнання в процесі виконання профілактичних робіт є достатньо великим, що до деякої міри знижує ефективність використання обладнання.
Сутність аварійно-відновлювального принципу побудови системи технічного обслуговування полягає в тому, що профілактичні заходи на устаткуванні виконуються тільки тоді, коли в ньому виникає пошкодження або відмова.
Метою такої системи технічного обслуговування є усунення усіх виникаючих в устаткуванні пошкоджень і відмов і виконання одночасно деяких контрольно-перевірочних робіт.
Перевагою системи технічного обслуговування, розробленої за аварійно- відновлювальним принципом, є відсутність додаткових простоїв обладнання на плановому обслуговуванні. Неможливість запобігти пошкодженням і відмовам обладнання, які є наслідком процесів старіння і спрацьовування, є недоліком такої системи обслуговування. Проведення профілактичних заходів у цій системі є доцільним тільки для обладнання, пошкодження і відмови якого мають випадковий характер.

## Slide 9
Система технічного обслуговування ЕТЗ і СЕП є планово- попереджувальною, заснованою на обов'язковому проведенні встановлених видів технічного обслуговування всіх складових частин виробу з певною періодичністю з метою попередження виникнення відмов і несправностей.
За змістом, обсягом і періодичністю на ЕТЗ і СЕП у процесі їх використання за призначенням установлені такі види технічного обслуговування:
контрольний огляд (КО),
щоденне технічне обслуговування (ЩТО),
технічне обслуговування №1 (ТО-1),
технічне обслуговування №2 (ТО-2),
сезонне технічне обслуговування (СО).

## Slide 10
Контрольний огляд (КО) і щоденне технічне обслуговування (ЩТО) пересувних ЕТЗ і комплектних СЕП проводяться в міру необхідності в процесі їх використання. Якщо вони не використовуються, то КО не проводиться, а ЩТО планується в терміни, визначені нормативно-технічною документацією.
Контрольний огляд проводиться з метою перевірки й підготовки техніки до виконання майбутнього завдання.
При проведенні контрольного огляду перевіряється:
відповідність показань контрольно-вимірювальних приладів величинам, встановленим нормативно-технічною документацією в даному режимі роботи СЕП;
відповідність положень комутаційної, пускорегулювальної апаратури даному режиму роботи СЕП;

## Slide 11
відповідність рівнів пального, мастила, охолоджуючої рідини у витратних (резервних, запасних, розширювальних) ємкостях нормативно встановленим величинам;
відсутність видимих іскрінь у контактних (клемних) з'єднаннях, ознак підвищення температури на видимих струмоведучих частинах;
відсутність (наявність) запаху гару і диму в щитах, шафах, зборках, кабельних каналах і колодязях;
справність (цілісність) кіл захисного занулення (заземлення) електроустаткування, приладів і апаратури, що забезпечують безпеку особового складу при аваріях;
стан освітлювальної, опалювальної та іншої арматури, температурно- вологісний режим у приміщеннях і їх освітленість;
ступінь забруднення (запиленості) електрообладнання.
Щоденне технічне обслуговування проводиться щодня по закінченні роботи чи під час перерв у роботі з метою підтримки техніки в готовності до використання й у чистоті, а також для забезпечення безпеки її використання. ЩТО електрообладнання містить у собі КО. При ЩТО ЕТЗ:
обладнання прибирають від пилу, бруду, слідів пального, мастил, охолоджуючих рідин;
виконують дозаправлення техніки паливом, мастильними матеріалами;
виконують змащення відповідно до таблиці змащення;
роблять заміну ламп освітлення;
усувають виявлені несправності, передбачені переліком робіт, які виконуються у ході поточної експлуатації.

## Slide 12
Виконувати ЩТО електрообладнання, розміщеного в блоках і щитах (шафах) управління, розподільних і силових щитах і зборках ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
Технічні обслуговування № 1 (ТО-1) і № 2 (ТО-2) є плановими і проводяться з метою забезпечення безвідмовної роботи техніки, зниження інтенсивності зношування деталей, виявлення і попередження відмов і несправностей. Це досягається своєчасним діагностуванням і виконанням змащувальних, кріпильних, регулювальних і інших робіт.
При ТО-1:
виконують роботи ЩТО;
додатково перевіряють роботу двигуна, стан комплектуючих, акумуляторних батарей, корпуса;
заміняють (при необхідності) фільтруючі елементи фільтрів, вугільні щітки;
виконують необхідні електричні вимірювання;
усувають виявлені несправності;
виконують змащення відповідно до таблиці змащення.

## Slide 13
При ТО-2:
виконуються роботи ТО-1;
додатково перевіряють і виконують регулювання приладів живлення, електроустаткування, зовнішніх і регуляторних характеристик.
Сезонне технічне обслуговування (СО) проводять два рази на рік з метою підготовки й забезпечення надійної роботи техніки в зимовий і літній періоди експлуатації.
При СО:
виконують роботи чергового технічного обслуговування;
додатково промивають системи живлення, змащення, охолодження первинного двигуна;
заміняють сорти пального, змащення й охолоджуючої рідини відповідно до сезону;
розконсервують (консервують) і перевіряються засоби, що полегшують пуск двигунів внутрішнього згоряння;
перевіряють і підготовляють до роботи (знімають) засоби обігріву кузова.

## Slide 14
Регламентоване технічне обслуговування (РТО) проводять на ЕТЗ, що знаходяться на тривалому зберіганні, з метою підтримки їх надійності і постійної готовності до використання за прямим призначенням.
При РТО:
виконують роботи ТО-2,
додатково заміняють деталі й комплектуючі обмеженого терміну придатності.
Запасні частини і матеріали на проведення РТО поставляються комплектами з заводів-виробників.
Технічні обслуговування ТО-1, ТО-2, СО, РТО проводяться силами електриків (начальників електростанцій, розрахунків) із залученням фахівців підрозділів технічного обслуговування і ремонту ЕТЗ на пункті технічного обслуговування і ремонту частини.

## Slide 15
4. Класифікація систем технічного обслуговування

## Slide 17
При використанні календарної системи ТО профілактичні роботи призначають після закінчення певного календарного часу (день, тиждень, місяць і т.д.) незалежно від часу роботи обладнання. Ця система використовується у випадку експлуатації обладнання, пошкодження і відмови якого визначаються головним чином явищами старіння і зносу матеріалів і практично не залежать від інтенсивності його використання. Ця система є можливою тільки для обладнання, що знаходиться на збереженні або на чергуванні, коли ступінь зовнішніх впливів визначається умовами і часом зберігання (чергування).
Перевага календарної системи обслуговування полягає у простому плануванні профілактичних заходів, навіть на відносно великі проміжки часу експлуатації. Це дає змогу здійснювати довгострокове планування робіт з технічного обслуговування обладнання.

## Slide 18
Недоліком календарної системи є обмеженість її застосування до обладнання, що працює нерегулярно. Для такого обладнання доцільною є система ТО за напрацюванням, основним змістом якої є проведення обслуговування залежно від часу роботи обладнання, який обчислюється годинами, циклами напрацювання, числом переключень і т.д. Недоліком такої системи ТО є те, що планування такого обслуговування утруднене, оскільки не завжди можливо заздалегідь встановити момент виходу обладнання з ладу. Дана система застосовується у разі необхідності призначення обслуговування на устаткуванні, пошкодження і відмови якого обумовлені процесом спрацьовування.
У даний час найбільше поширення знайшла змішана система ТО. Її застосування доцільне для ТО обладнання, пошкодження і відмови якого обумовлені як процесом зносу, так і процесами старіння.
Вибір системи ТО ґрунтується на урахуванні надійності обладнання, що експлуатується.

## Slide 19
Якщо переважна кількість відмов обладнання виникає під час його безпосереднього використання за призначенням, то доцільно вибрати систему технічного обслуговування за напрацюванням; якщо переважна кількість відмов виникає під час очікування свого використання, то доцільно вибрати календарну систему технічного обслуговування.
У випадку, коли кількість відмов обладнання під час його використання приблизно однакова з кількістю відмов під час очікування свого використання, в однаковій мірі може бути обрана будь-яка система ТО (календарна чи за напрацюванням). Однак доцільно скористатися календарною системою як більш зручною для планування ТО.

## Slide 20
5. Параметри систем технічного обслуговування СЕП та їх оптимізація. Критерії якості технічного обслуговування
Основними параметрами систем технічного обслуговування
обладнання СЕП є:
періодичність технічного обслуговування;
тривалість технічного обслуговування;
обсяг технічного обслуговування;
ефективність профілактики;
обсяг профілактики (середній час виконання профілактичного обслуговування);
коефіцієнт використання;
коефіцієнт вартості експлуатації.
Під періодичністю технічного обслуговування розуміють інтервал часу між двома послідовно проведеними ідентичними видами технічного обслуговування. Періодичність може вимірюватися або календарними відрізками часу (дня, місяці, роки і т.д.), або одиницями напрацювання (цикли, години роботи і т.д.).

## Slide 21
Тривалістю технічного обслуговування називають проміжок часу, який необхідно витратити на проведення профілактичних робіт на устаткуванні.
Обсяг технічного обслуговування визначається кількістю виконуваних операцій.
Обсяг технічного обслуговування прийнято виражати в одиницях часу, витраченого на всі роботи, при заданих значеннях матеріальних і людських ресурсів.
Інші чотири показники були розглянуті раніше в темі № 2. При виборі періодичності tp й тривалості tп ТО необхідно визначити їх оптимальне значення з метою забезпечення високої готовності обладнання до застосування за призначенням.
За основу при обґрунтуванні періодичності ТО можна взяти наступні дані:
статистичні характеристики комплектуючих елементів обладнання (наприклад, l - характеристики щільності розподілу параметрів елементів як функції часу чи умов функціонування);
  характеристики експлуатаційної надійності обладнання в цілому;
  результати періодичного контролю вихідних параметрів обладнання і параметрів його комплектуючих елементів.

## Slide 22
За відомими l - характеристиками елементів визначають елемент (чи елементи), що має найменшу тривалість ділянки характеристики, на якому l =const. Отриманий інтервал часу t max визначає собою найбільший припустимий час між замінами цього елемента. Через те, що зазначений інтервал для інших елементів обладнання може бути іншим, доцільно періодичність замін цих елементів визначати з розумним обліком інтервалу t max , тобто таким чином, щоб одержати рівномірну за часом сітку профілактичних замін елементів. Недоліком цього методу визначення періодичності є те, що він не враховує можливі поступові відмови елементів, тобто відмови, обумовлені порівняно повільними змінами параметрів елементів.

## Slide 23
Сутність методів визначення періодичності ТО, заснованих на використанні даних про експлуатаційну надійність обладнання в цілому, полягає у виборі інтервалу часу, протягом якого параметр, що характеризує реальний технічний стан обладнання, досягає граничного значення.
Можливе визначення періодичності проведення ТО з умови забезпечення максимальних значень експлуатаційних характеристик, тобто вибір такого інтервалу часу, при якому необхідна характеристика в заданих умовах буде максимальною.
Оптимальні значення періодичності технічного обслуговування
можуть бути встановленні за такими критеріями:
  з умови забезпечення максимального рівня здатності СЕП;
  з умови максимальної імовірності виявлення несправності;
  з умови мінімального коефіцієнта непрацездатного стану обладнання;
  з умови мінімальної вартості технічного обслуговування тощо.

## Slide 24
Особливістю викладених методів визначення періодичності ТО є те, що вони вимагають наявності статистичних даних про експлуатацію або елементів обладнання, або обладнання в цілому. Крім того, вони не дозволяють судити про доцільність проведення ТО на даному конкретному устаткуванні (системі).
На відміну від вказаних методів, визначення періодичності ТО на підставі результатів періодичного контролю параметрів обладнання і його елементів дозволяє встановити найбільш доцільний термін проведення ТО, а також елементи, профілактична заміна яких найбільш доцільна.