## Slide 1: Практична робота 3
Обладнання та прилади, що використовуються
для моніторингу хвороб агрофітоценозів

## Slide 2
Для своєчасного запобігання масовому розвитку хвороб сільськогосподарських культур та організації захисних заходів необхідно знати:
динаміку розповсюдження спор у повітрі,
фенологічні фази розвитку рослин,
строки первинного ураження
ступінь розвитку хвороб на посівах сільськогосподарських культур.

## Slide 3
Для визначення моменту появи спор збудників хвороб у повітрі і на рослинах, а також для з’ясування їх кількості застосовують спеціальні прилади-споропастки:
флюгерне пристосування,
ШІС-71,
ЕСЛ-1М,
ПОЗР-М та ін.

## Slide 4: Завдання 1. Вивчити і замалювати принципову будову споропасток.
Методика виконання завдання
Флюгерне пристосування являє собою звичайне предметне скло (2,5x7,5 см), змащене вазеліном або гліцерин-желатином і вставлене під кутом 450 в держак горизонтальної рейки флюгера, яка може обертатися на вертикальній осі (рис. 1).
Недоліком флюгерного пристосування є те, що уловлююча поверхня піддається дії чинників зовнішнього середовища. Вазелінове покриття легко змивається дощем, а в спекотні дні вазелін розплавляється на сонці і стікає зі скла.

## Slide 5
Рис. 1. Флюгерне пристосування для виловлювання спор, що переносяться вітром: а  загальний вигляд; б  схема установки

## Slide 6
Найпростіша пастка спор ПЛС-71 має більш високу чутливість у порівнянні з флюгерним використанням.
Для вилову спор використовується рамка з чотирьох вузьких стекол (0,5x7,5 см), змащених вазеліном або гліцерин-желатином. Уловлююча поверхня скла дорівнює 13 см2. Для захисту уловлюючої поверхні скла від опадів і прямих сонячних променів пастка забезпечена спеціальним козирком (рис. 2).

## Slide 7
Рис. 2. Найпростіша пастка спор ПЛС-71

## Slide 8
Ежекторна споропастка ЕСЛ-1М  це більш досконалий прилад у порівнянні з попередніми (рис. 3).
Працює під дією вітру. Споропастка складається з аспіратора (трубка Вентурі) та імпакторної головки.
Повітря, проходячи через трубку Вентурі, створює додатковий повітряний протяг через імпакторну головку.
Для виловлювання спор використовуються три вузьких скла з уловлюючою поверхнею 9,5 см2.

## Slide 9
Рис. 3. Ежекторна споропастка ЕСЛ-1М

## Slide 10
Споропастка добової дії (СДД) застосовується для визначення добової динаміки заспореності повітря. Проби відбираються автоматично відповідно до заданої програми. Спори грибів збудників хвороб рослин осідають на предметне скло, що переміщається відвісно і фіксується в 12 положеннях. Прилад складається з повітрозабірника, штатива, на якому він закріплений, електрошафи і кабеля.
Повітрозабірник установлюють и полі на висоті 150 см, відбалансовують так, щоб він вільно крутився на осі. В електрошафі розміщені блок живлення і блок автоматичного управління СДД.
Вентилятор протягом доби періодично через сопло забирає повітря (100 л/хв.) Спори грибів осідають на предметне скло, покрите вазеліном. За добу відбирається 12 проб повітря.

## Slide 11
Спорогастки типу «Флюгер», ПЛС-71, ЕСЛ-1М установлюють на підставках висотою 1,5 м від поверхні ґрунту на відкритій місцевості на відстані не менше десятикратної висоти від природних перепон і якнайдалі від джерел пилу. У кожному пункті спостережень встановлюють один з приладів ПЛС-71, ЕСЛ-1М або три флюгерних пристосування.

## Slide 12
Фіксуюче середовище наносять на предметне скло таким чином:
а) вазелін в невеликій кількості наносять на скло і розміщують рівним тонким шаром (не менше 0,1 мм) по поверхні скла кінцем іншого предметного скла;
б) гліцерин-желатинове середовище розтоплюють на водяній бані, потім відливають невелику його частину в чашку Петрі і ставлять на водяну баню, щоб середовище не охололо. Після цього беруть скло і за допомогою іншого предметного скла наносять середовище рівним тонким шаром. Середовище, що залишилося, зливають і зберігають для подальшого використання.

## Slide 13
Скло, покрите фіксуючим середовищем, експонують у приладах протягом доби, замінюють скло в один і той же час. Кожне скло повинно мати етикетку, на якій вказують дату проведення спостережень. Стекла переносять у спеціальних ящиках-пеналах.

## Slide 14
Прилад для визначення заспорення рослин ПОЗР-М є портативною споропасткою з автономним живленням електродвигуна (рис. 4).
За допомогою вентилятора створюється розрідження, і повітря через заборні трубки надходить у прилад до предметного скла, змазаного вазеліном. Скло встановлене в касеті, що може переміщуватися за допомогою гвинта. На склі можна розмістити дев’ять проб. Прилад обладнаний оптичною системою, яка дозволяє визначати наявність спор на склі безпосередньо в полі. Порогова чутливість приладу  0,5 спор/см. Працює прилад від шести елементів А-343 «Салют».

## Slide 15
Рис. 4. Прилад для визначення заспорення рослин:
1  загальний вигляд; 2  елементи живлення двигуна; 3  дзеркало; 4  тубус з об’єктивом і окуляром для мікроскопування в польових умовах

## Slide 16
Заспореність рослин за допомогою приладу ПОЗР-М визначають у денні години, коли на рослинах нема крапель води. Працюючий прилад переносять на ремінці зі швидкістю 15-20 м/хв. (30-40 кроків за хвилину). Заборні трубки повинні бути опущені в травостій на 5-10 см.
Тривалість взяття проби 1-2 хв. На полях площею до 50 га беруть не менше п’яти, на полях більшої площі  не менше 10 проб в різних місцях по діагоналі поля.

## Slide 17
При відсутності приладу ПОЗР-М заспореність рослин пшениці уредоспорами бурої та жовтої іржі можна визначити за допомогою спеціальної номограми, за даними про заспореність приземного шару повітря та середньодобову швидкість вітру.
Заспореність повітря визначають за допомогою споропасток (флюгерне пристосування, ГОІС-71, ЕСЛ-1М), а дані про середньодобову швидкість вітру одержують на найближчій метеостанції.
Спостереження за наявністю спор у повітрі на озимих та ярих зернових культурах проводять починаючи з фази виходу озимих із зимівлі і появи сходів ярих до молочної спілості зерна. На картоплі ця робота проводиться із фази сім-дев’ять листків до повного цвітіння.
Спостереження закінчують, якщо зареєстрована загрозлива норма спор або уражено 0,1% рослин картоплі.

## Slide 18
Визначник заспореності рослин (ВЗР) використовується для визначення концентрації спор грибів на рослинах. Прилад має ручний механізм переміщення предметного скла, покритого вазеліном, на яке можна відібрати п’ять проб. Тривалість терміну відбору проби  2 хв. Вентилятор через сопло забирає повітря (40 л/хв.), спори за інерцією осідають на предметне скло. Маса приладу  1,5 кг.

## Slide 19
Комп’ютерний сигналізатор AVI-201  це електронний прилад для визначення на основі аналізу погодних умов, за яких можливий розвиток інфекції парші яблуні. Відповідна комп’ютерна
У комплект приладу входять:
1) блок сигналізатора з екраном інформації, кнопками керування, гніздами з’єднання з датчиками і комп’ютером;
2) з’єднувальний кабель (20 м);
3) датчики температури і вологості повітря (мінімальний, максимальний та середні показники);
4) два датчики зволоженості листя (штучні листки);
5) дощомір.
На передній панелі приладу є кнопки, за допо­могою яких знімаються відповідні дані.

## Slide 20
Датчики вологості і температури встановлюють у саду в північно-західній частині крони дерева. Краще зробити це на спеціальному стовпчику, до якого закріплюють і дощомір. Два датчики зволоженості (штучне листя) прикріплюють до гілочок. Сигналізатор установлюють в приміщенні і кабелем з’єднують з блоком датчиків.
Прилад аналізує інформацію і визначає ступінь загрози ураження яблуні паршею: «слабка», «середня» і «сильна», дублюючи візуальні показники на екрані звуковим сигналом. Відомі частота і час цих періодів.
Програма сигналізатора може бути відкоригована на більшу чи меншу чутливість у залежності від завдань, які заплановані, та може бути пристосована для моніторингу погодних умов відносно інших патогенів.
При відсутності живлення в електромережі прилад працює від акумулятора не менше 10 год.
АВІ-201 при використанні його з комп’ютером забезпечує реєстрацію даних факторів погоди кожні 12 хв. Ємність, пам’яті  20 діб. Прилад проводить 3150 вимірів за кожні 12 хв, у діапазоні температур 0-300С, вологості 50-95%.