## Slide 1
Практичне заняття № 4
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ.
МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

## Slide 2
Зміст заняття
Завдання 1. Ознайомитись з основними принципами системи управління безпечністю харчових продуктів.
Завдання 2. Розробити План НАССР для конкретного підприємства та побудувати блок схему і схематичний план виробництва та розробити рекомендації щодо їхнього впровадження.
Завдання 3. Ознайомитись з порядком проведення сертифікації системи НАССР.
Завдання 4. Ознайомитись з особливостями розроблення документації по системі НАССР для конкретного виробництва.

## Slide 3
Робоча група HACCP повинна скласти схему технологічного процесу виробництва продукту відповідно до експлуатаційних вимог у межах виробництва на підприємстві.
Ця схема повинна містити:
а) кожен крок та відповідну операцію;
б) послідовність та взаємозв'язок таких кроків;
в) точка переробки та точка циклу (де це необхідно);
г) зовнішні процеси та аутсорсинговий матеріал;
д) точка введення сировини, допоміжних матеріалів та проміжних продуктів;
е) точка відведення відходів.

## Slide 4
Схема технологічного процесу має бути повною, точною та зрозумілою.
Вимоги до операцій та параметри процесу кожного етапу обробки повинні бути вказані в описі процесу.
Якщо необхідно, слід навести план розташування підприємства, план площі підприємства, план цехів, схему напрямків руху людей та матеріалів, схема водопостачання та водовідведення, схему захисту підприємства від молі, тощо.

## Slide 5
Затвердження схеми технологічного процесу
Члени робочої групи HACCP, які знайомі з технологічним процесом, повинні здійснити перевірку на місцях усіх етапів в робочому стані для підтвердження та перевірки їх відповідності встановленим блок-схемам та внести зміни у разі необхідності.
Затверджена схема технологічного процесу повинна зберігатись.

## Slide 6
Підготовка заходів щодо аналізу та контролю небезпечних факторів.
Робоча група HACCP повинна враховувати наступні фактори при аналізі біологічних, хімічних та фізичних небезпек на етапі переробки відповідно до ступеня ризику:
а) продукт, операції та середовище;
б) безпечність та санітарія пакувальних матеріалів, сировини та продуктів харчування відповідно до вимог споживачів, замовників, законів та правил;
в) результати моніторингу та оцінки щодо безпечності вживання та використання продукту;

## Slide 7
г) план утилізації, корекції, відкликання та надзвичайних ситуацій щодо небезпечних продуктів;
д) історичні та сучасні дані, а також дані щодо випадків пов’язаних з безпечністю харчових продуктів: епідеміологічна ситуація на підприємстві та щодо тварин, або статистика захворюваності;
е) науково-технічна література, включаючи керівництво щодо контролю за небезпечними факторами щодо відповідного продукту;
є) вплив інших кроків на продукт в межах ідентифікації небезпечних факторів;
ж) навмисне пошкодження та забруднення;
з) досвід.

## Slide 8
Для кожної розглянутої небезпеки від виробництва сировини до кінцевого споживання повинні бути визначені всі потенційні небезпеки та їх причини на кожному етапі операції щодо можливого виникнення, розвитку та поширення.
У разі зміни будь-якого фактора, що впливає на результат ідентифікації, робоча група HACCP повторює процес ідентифікації небезпечного фактора.

## Slide 9
Робоча група HACCP повинна оцінити ступінь тяжкості та ймовірність у відношенні до виявленої потенційної небезпеки.
Якщо ця потенційна небезпека з великою ймовірністю може відбутись і спричинить серйозні наслідки на даному етапі, вона повинна визначатися як значна небезпека.
Записи стосовно оцінки критерію та результату оцінки небезпеки повинні зберігатися.

## Slide 10
Робоча група HACCP повинна встановити відповідні заходи контролю відповідно до кожної значної небезпеки, та надати докази для підтвердження їх ефективності; вона повинна визначити відповідне співвідношення між значними небезпечними факторами та заходами контролю та враховувати умови, коли один контрольний захід контролює кілька значних небезпек або кілька контрольних заходів контролюють одну значну небезпеку.

## Slide 11
Процедура захисту харчових продуктів від стороннього втручання повинна бути встановлена як контрольний захід , якщо йдеться про значну небезпеку, спричинену навмисним пошкодженням чи забрудненням.
Якщо йдеться про зміну в операціях, слід провести відповідні зміни та внести їх до схеми технологічного процесу.

## Slide 12
У разі, якщо ефективні заходи контролю щодо певної значної небезпеки не можуть бути встановлені в існуючих технічних умовах, підприємство повинне спланувати та здійснити необхідне технічне оновлення та змінити процес, продукт (включаючи сировину) чи цільове призначення, якщо це необхідно, до встановлення ефективних заходів контролю.

## Slide 13
Усі встановлені заходи контролю повинні бути затверджені.
Якщо ефективність заходів контролю зазначала змін, такі заходи повинні бути переглянуті, оновлені, удосконалені та потім ще раз затверджені.
Встановлені критерії та документ щодо заходів контролю повинні зберігатися.

## Slide 14
На підприємстві повинна бути встановлена процедура перевірки та затвердження плану НАССР з метою перевірки цілісності, придатності та ефективності плану НАССР.
Процедура затвердження повинна включати перевірку ефективності для всіх елементів плану НАССР.
Затвердження проводиться до впровадження або після внесення змін у план НАССР.
Процедура перевірки повинна включати: критерії, метод, частоту, персонал, зміст, результат, міру та записи щодо верифікації.

## Slide 15
Повинен проводитись моніторинг контролю за записами щодо калібрування обладнання; у разі необхідності проводити технічну перевірку необхідного обладнання та запроваджувати кваліфікований контроль, надавати звіт щодо технічної перевірки.
Результат перевірки повинен бути винесені на огляд керівництва, щоб забезпечити належне врахування даних та сприянню постійному вдосконаленню всієї системи НАССР; якщо результат верифікації не відповідає вимогам, вживаються коригувальні заходи, а потім перевірка повторюється.

## Slide 16
Записи щодо плану НАССР повинні містити відповідну інформацію:
а) запис щодо опису продукту:
назва та адреса підприємства;
тип обробки;
тип,
назва,
дозування та характеристика продукту;
цільове призначення та споживач;
спосіб використання (або вживання);
тип упаковки;
умови зберігання та гарантійний термін;
інструкція щодо етикетки;
маркетингові та транспортні вимоги.

## Slide 17
б) запис щодо моніторингу:
назва та адреса підприємства;
назва продукту;
дата обробки;технологічна процедура;
ККТ;
значна небезпека;
гранична межа (операційна межа);
контрольний захід;
метод та частота моніторингу;
фактично виміряний або спостережуваний результат;
підпису персоналу що проводив моніторинг;
дата моніторингу;
підпис щодо перегляду та дата внесення запису щодо моніторингу.

## Slide 18
в) запис щодо коригування:
назва та адреса підприємства;
назва продукту;
дата обробки;
опис та причина відхилення;
коригувальний захід та результат;
партія, місце для ізолювання, метод оцінки та результат,а також остаточна утилізація ураженого продукту;
підпис персоналу, що проводив коригування;
дата коригування;
підпис щодо перегляду та дата внесення запису щодо коригування.

## Slide 19
г) повинні вестись належні записи щодо плану НАССР.
Наприклад, основні записи, необхідні для верифікаційної діяльності - це запис про внесення змін до плану НАССР, періодичне інспектування напівфабрикату та готового продукту, запис щодо моніторингу ККТ, запис щодо коригування ККТ та запис щодо верифікації ділянки ККТ.

## Slide 20
Контрольні питання
1. З яких етапів складається розроблення плану НАССР?
2. На яких принципах базується система управління безпечністю харчових продуктів?
3. Порядок розроблення плану НАССР.
4. Які дані зазначають на блок - схемі та схематичному плані виробництва?
5. Яким чином відбувається коригування розробленого плану НАССР в умовах виробництва?